## Slide 1: Способы получения металлов

## Slide 2
1. Пирометаллургия – получение металлов из руд по реакциям восстановления при высоких температурах

## Slide 3
а) Восстановление из оксидов углем (кокс) или оксидом углерода(II). Этим способом получают металлы средней активности и неактивные (цинк, олово, железо).

## Slide 4
б) Восстановление водородом. Метод используется для получения редкоземельных металлов.

## Slide 5
в) Восстановление алюминием – алюмотермия. Способ используется для получения марганца, хрома, титана, молибдена, вольфрама, железа.

## Slide 6
г) Получение из сульфидов. Производится обжиг сульфидов с последующим восстановлением.

## Slide 7
2. Гидрометаллургия – получение металлов из растворов солей.(Медь, золото, серебро, магний, цинк, молибден, уран).

## Slide 8
а) Восстановление более активным металлом.
б) Электролиз растворов солей.

## Slide 9
3. Электрометаллургия – получение активных металлов из расплавов солей под действием электрического тока. Получают щелочные и щелочноземельные металлы (первая и вторая группа, главная подгруппа).

## Slide 10
Электролиз – это окислительно-восстановительная реакция, идущая под действием электрического тока и сопровождающаяся выделением веществ на электродах.
Электроды:
Катод К(-) – отрицательно заряженный электрод, на нем избыток электронов, к нему движутся катионы. Катод отдает электроны, является восстановителем.
Анод А(-) – положительно заряженный электрод, на нем нет электронов, к нему движутся анионы. Анод принимает электроны, является окислителем.