## Slide 1
Архитектура персонального компьютера

## Slide 2: Магистрально-модульный принцип построения
Процессор
Оперативная память
Шина данных 8-64 бит
Шина адреса 16-64 бит
Шина управления
Магистраль
Устройства ввода
Сетевые устройства
Долговремен-ная память
Устройства вывода

## Slide 3
Чипсет
Процессор
Северный мост
Южный мост
Монитор
Проектор
Видеоплата
Оперативная память
Жесткие диски
CD-дисководы
DVD-дисководы
Принтер
Сканер
Цифровая фотокамера
Web-камера
Модем
Клавиатура
Мышь
PCI Express
Шина памяти
SATA
USB

## Slide 4
Пропускная способность шины
Такт - ?
Разрядность - ?
Быстродействие - ?
Пропускная способность шины = ?
Такт – промежуток времени между подачами электрических импульсов, синхронизирующих работу устройств компьютера
Разрядность – количество битов данных, обрабатываемых за один такт.
Быстродействие устройства зависит от тактовой частоты обработки данных (МГц) и разрядности
Пропускная способность шины (бит/с) равна произведению разрядности шины и частоты шины:
ПСш = разрядность ∙ частота шины

## Slide 5
Заполните таблицу
Название | Пропускная способность | Назначение
Системная шина |  | 
Шина памяти |  | 
Шина PCI Express |  | 
Шина SATA |  | 
Шина USB |  | 

## Slide 6
Проверьте
Название | Пропускная способность | Назначение
Системная шина | 12,5 Гб/с | Передача данных между северным мостом и процессором
Шина памяти | 12800 Мб/с | Обмен данными между северным мостом и оперативной памятью
Шина PCI Express | 32 Гб/с | Ускоренная шина взаимодействия периферийных устройств
Шина SATA | 300 Мб/с | Последовательная шина подключения накопителей
Шина USB | 60 Мб/с | Универсальная последовательная шина