## Slide 1: Поляризация света

## Slide 2: Просмотр видео из ЦОРов
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%EF%EE%EB%FF%F0%E8%E7%E0%F6%E8%FF+%F1%E2%E5%F2%E0&tg=

## Slide 3: Опыт 1. Проверка поляризованности света, испускаемого различными источниками: лампы накаливания, дневного света, жидкокристаллического монитора, дисплея калькулятора, дисплея мобильного телефона, света, отражённого от стекла.
Возьмите поляроид в руку, посмотрите на источник света через поляроид, медленно вращайте. Вращением поляроида добиваемся изменения освещенности. Если освещенность не изменяется, то источник света не поляризован.

## Slide 4: Поляризованный свет дисплея мобильного телефона

## Slide 5: Жидкокристаллический монитор дает поляризованный свет

## Slide 6: Свет, отраженный от стекла, поляризован. Вращением поляроида исчезают облики

## Slide 7: Естественный свет

## Slide 9
комета Хейла-Боппа обычный снимок через поляроид

## Slide 11: Применения поляроидов
Солнцезащитные и антибликовые очки;
Поляроидные фильтры в фотоаппаратах;
Обнаружение дефектов в изделиях из прозрачного материала;
Жидкокристаллические мониторы;
Стереомониторы и стереочки.

## Slide 12: Солнцезащитные поляризационные и антибликовые очки

## Slide 13: Поляризационная микроскопия

## Slide 14: Усиление контраста

## Slide 15: ОПЫТ 2:
Зажмите прозрачную пластиковую коробку от CD-диска между двумя поляроидами. Свет испытывает неоднородную поляризацию, что проявляется в различной интенсивности проходящего через поляризаторы света, окрашиванием поля зрения в разные цвета в проходящем свете. При изгибе или сжатии коробки интенсивность проходящего света изменяется, изменяется и цвет прошедшего через поляроиды света. Так обнаруживают напряжения в прозрачных образцах.

## Slide 16: Обнаружение напряжений в прозрачных телах

## Slide 17: Жидкокристаллические мониторы

## Slide 19
Жидкокристаллические мониторы и дисплеи

## Slide 20: Стереомониторы и стереоочки

## Slide 21: Домашнее задание:
Попробуйте сделать дома поляроиды. Для этого нужно взять старенький калькулятор, разобрать его, снять пленку с дисплея, разрезать и получить поляризаторы.

## Slide 24: Литература:
http://n-t.ru/nj/nz/1984/0401.htm
http://course-crystal.narod.ru/p31aa1.html
http://pda.ferra.ru/online/video/s4934/print/
http://3dliga.ru/3d-aboutus-technology.html
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/monitors/24761
http://physics.nad.ru/Physics/Cyrillic/ell_txt.htm
http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%EF%EE%EB%FF%F0%E8%E7%E0%F6%E8%FF+%F1%E2%E5%F2%E0&tg=