МОУ ООШ с. СЕРЕДНИКОВО

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ПО ЧЕРЧЕНИЮ ТЕМА: «СОПРЯЖЕНИЯ»

Учитель: Кравцова Н.А.

с. Середниково 2010

Тема урока: «Сопряжения»

Цели и задачи урока: познакомить учащихся с определением сопряжения; выяснить значение сопряжений и их применение; научить выполнять графические построения плавных переходов прямых линий, прямой и кривой, кривых линий; приучать школьников эстетически воспринимать результаты своего графического труда.

Оборудование: чертежные инструменты и принадлежности, карточки задания, электронная презентация.

Этапы урока

- Организационный этап.

- Повторение пройденного материала.

1.	Работа у доски:

А) разделить окружность на три шесть равных частей;

Б) разделить окружность на четыре и восемь равных частей;

2. Один учащийся работает с индивидуальной карточкой: на чертеже построить проекции трех точек, грани и ребра на всех трех видах. Остальные учащиеся слушают отвечающих у доски, дополняют, исправляют.

III.    Объяснение нового материала.

1   объявление целей и задач урока

2. вступительная беседа

Построение сопряжений, различных линий и других фигур с помощью циркуля

встречается часто при выполнении чертежей.

Сопряжением называется плавный переход одной линии в другую.

Применение сопряжений  настолько разнообразно  и  многопланово, что  все

примеры их использования невозможно рассмотреть. Сопряжение в технических деталях, изделиях, мебели, предметах обихода применяют для увеличения прочности, удобного и безопасного обращения, эстетики внешней формы.

3. Сейчас вы будете учиться сопрягать элементы деталей. Начнем с самого простого     построения:     плавного     перехода     двух     прямых     линий, пересекающихся под прямым, острым и тупым углами. Основа всех таких построений - это знание радиуса сопряжения, нахождение центра сопряжения и построение точек сопряжения (основные элементы построения сопряжения).

4. Объяснение построения сопряжений с демонстрацией на мониторе. От каждой сопрягаемой прямой проводим параллельные прямые па расстоянии, равном радиусу сопряжения (радиус сопряжения обычно известен и указан на чертеже).  В точке пересечения этих прямых находится точка О - центр сопряжения. Найдем точки сопряжения. Проведем перпендикуляры из центра сопряжения   к   заданным   прямым.   Полученные   точки   являются   точками сопряжения.   Из   найденного   центра   раствором   циркуля,   равным   радиусу сопряжения проведем дугу, соединяющую точки сопряжения (сопрягающую дугу), она является плавным переходом одной линии в другую.

Ученики работают в тетрадях, выполняя сопряжения острого и тупого углов.

5. Сопряжение прямой линии и кривой (дуги окружности). Для нахождения центра сопряжения из точки О окружности проводят дугу вспомогательной окружности радиуса r+rl. На расстоянии rl от прямой проводят параллельную ей прямую до пересечения с дугой. Точка О1  будет точкой сопряжения. Соединив  прямой точки О и О1, т.е.  центры окружности  и сопрягаемой  дуги,  получаем точку сопряжения  М.  Проведя  из точки  О1 перпендикуляр к прямой, определяют вторую точку сопряжения Н. Циркулем соединяют точки М и Н (точки сопряжения) и получают плавный переход от окружности к прямой.

N

О

6. Переход от одной окружности к другой будет плавным, если окружности касаются. Точка сопряжения находится на прямой, соединяющей их центры.

IV.	Закрепление нового материала (ответы на вопросы)

- что называют сопряжением?

- назовите основные элементы сопряжения?

- где применяют сопряжение?

- каково значение сопряжений?

V.	Практическая работа.

Учащиеся получают листы формата А4, где они должны построить сопряжение двух прямых линий (радиус сопряжения равен 10).

Домашнее задание Параграф 15 стр. 102 - 106, задание № 41 стр. 105.

2Q t

R=io