## Slide 1: Производство ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН
г. Ивантеевка Московской области МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»
Разработчик: Головко Надежда Ивановна
учитель технологии
I квалификационной категории
2013

## Slide 2
Цели урока: Образовательная: Ознакомить учащихся с технологическим процессом производства химических волокон. Ознакомить учащихся со свойствами тканей из искусственных и синтетических волокон. Развивающая: Способствовать формированию и развитию познавательного интереса учащихся к предмету. Развивать логическое мышление, творческое применение знаний и умений решать проблемные задачи. Воспитательная: Воспитывать бережное отношение к одежде из химических волокон. Воспитывать уважительное отношение к труду людей.

## Slide 3: Классификация химических волокон
химические волокна
искусственные
синтетические
вискозные
ацетатные
полиакриловые
эластановые
полиэфирные
полиамидные

## Slide 4: История возникновения искусственных волокон.
В 1665 г. англичанин Роберт Гук
высказал мысль о возможности получения искусственного волокна.
Ученый понял, что древесина вполне может быть сырьем для получения волокон.
Это было открытие, которое помогло создать искусственные волокна.

## Slide 5: История возникновения искусственных волокон.
В 1891 г. молодые английские химики Чарльз Кросс и Эдвард Бивен открыли процесс получения вискозы: они предложили обрабатывать целлюлозу едким натрием и сероуглеродом. Полученная жидкость после продавливания через отверстия и обработки кислотой давала тонкую и прочную нить.
В России первый завод по производству искусственного шелка был построен в Мытищах, и в 1913 году он дал первую
продукцию.

## Slide 6: Получение искусственных волокон
Сырьём для получения искусственных волокон служит целлюлозы, получаемая из древесины ели, отходов хлопка и молока
Схема получения вискозной ткани
Древесина – еловая щепа
Целлюлоза (в виде листов картона)
Приготовление вискозы (жидкость)
Формирование волокон из раствора
Текстильная обработка волокон (вытягивание, кручение, перемотка)
Ткацкое производство (ткани)
Отделочное производство (отделка ткани)
1
2
3
1.Прядильный раствор
2.Фильера
3.Волокна

## Slide 7: Способы формования нитей из раствора
Формование нитей из раствора сухим способом:
1.фильтр
2. фильера
3. нити
4. обдувочная шахта
5. замасливающий ролик
6. приёмная бобина

## Slide 8: Способы формования нитей из раствора
Формование нитей из раствора мокрым способом:
1. фильтр
2. фильера
3. нити
4. осадительная ванна
5. приёмная бобина

## Slide 9: Получение синтетических волокон
Сырьём для получения синтетических волокон служат продукты переработки каменного угля и нефти, природный газ.
Производство:
1. Предварительная обработка сырья. 2. Приготовление прядильного раствора. 3. Формование нитей. 4. Отделка. 5. Текстильная переработка.

## Slide 10: Способы формования нитей
Формование нитей из расплава:
1. бункер с измельчённым полимером
2. плавильная камера
3. прядильная головка
4. фильера
5. обдувочная шахта
6. нити
7. прядильная шахта
8. прядильные диски
9. приёмная бобина

## Slide 11: Свойства волокон повторим
Физико-
механические
Гигиенические
Технологические
прочность
сминаемость
драпируемость
теплозащитность
гигроскопичность
воздухопроницаемость
растяжимость
усадка
раздвижка нитей
осыпаемость

## Slide 12: Свойства искусственных тканей
Вискоза .
Характеризуется высокой гигроскопичностью, мягкостью, растяжимостью, хорошими износоустойчивостью и теплозащитностью, хорошей воздухопроницаемостью и драпируемостью, мнутся и дают усадку при намокании.
Вискозной ткани можно придать вид шелка, хлопка или шерсти.
Горят волокна вискозы так же, как льняные и хлопковые: ярким пламенем, пахнут жженой бумагой, оставляют легко рассыпающуюся золу светло-серого цвета.

## Slide 13: Свойства искусственных тканей
Ацетатные ткани.
Характеризуется низкой гигроскопичностью и воздухопроницаемостью, мягкостью, низкая износоустойчивостью, практически не мнутся и хорошо сохраняют форму, при высокой температуре плавятся, дают небольшую усадку, электризуется, осыпается, скользит при раскрое.
Ацетатные ткани похожи на натуральный шёлк, имеют блеск.
Горят ацетатные ткани горит, плавится и образует жёсткий комок.
Ацетатные ткани: крепдешин, тафта, креп-сатин, парча, подкладочные ткани.

## Slide 14: Свойства синтетических волокон

## Slide 15: Полиамидные волокна
– капрон, нейлон.
Ткани из таких волокон характеризуются высокой прочностью и износоустойчивостью, не сминаются, хорошо держат форму, низкой гигроскопичностью и воздухопроницаемостью, электризуемостью.
Полиамидные волокна используют в смеси с натуральными волокнами.
Горят плохо, голубоватым пламенем, плавится и начинает капать.
Нейлоновые ткани, капрон, органза.

## Slide 16: Полиэфирные волокна
- полиэстер, лавсан, кримплен.
Ткани из таких волокон характеризуются хорошей прочностью и износоустойчивостью, теплозащитностью, хорошей драпируемостью, электризуемостью, низкой гигроскопичностью и воздухопроницаемостью.
Полиэфирные волокна используют в смеси с натуральными волокнами.
Горят жёлтым коптящим пламенем, образуя чёрный шарик из чёрной расплавленной массы.
Искусственный мех, костюмно-платьевые ткани.

## Slide 17: Полиакриловые волокна
– нитрон, акрил (похожи на шерсть).
Характеризуются высокой прочностью и теплозащитностью, воздухопроницаемостью, средней износоустойчивостью, мягкостью, эластичностью, хорошо держат форму, низкой гигроскопичностью, электризуемостью.
Горят жёлтым коптящим пламенем со вспышками, образуя твёрдый шарик.
Искусственный мех, используют в смеси с шерстью.

## Slide 18: Эластановые волокна
- лайкра, эластан, спандекс.
Такие волокна обладают высокой эластичностью и износоустойчивостью, упругостью, растяжимостью, формоустойчивостью, несминаемостью, низкими гигиеническими свойствами, при высокой температуре плавятся.
Используют эти волокна в смеси с натуральными и искусственными волокнами.

## Slide 19: Закрепление нового материала
Деловая игра.
Класс делится на группы по 4 человека: теоретик, технолог, художник, менеджер. Группам раздаю задание для творческой, проблемной работы.
Задание 1
Выполняется по частям ( каждая ученица занята своей частью):
•Группа в целом - обсуждает, подбирает модель и ткань.
•Теоретик - дает краткие сведения о ткани.
•Художник - рисует модель (выбирают модель из журнала).
•Менеджер - представляет весь материал в виде рекламы.
Задание 2
Предложите для понравившейся вам модели подходящий, на ваш взгляд, вид ткани из предложенных образцов, обоснуйте свое решение.

## Slide 20: Выполните задание
1 группа: в свойствах искусственных волокон выделите их недостатки;
2 группа: составьте список швейных изделий, которые можно сшить из искусственных тканей;
3 группа: в свойствах синтетических волокон выделите их достоинства;
4 группа: перечислите для изготовления каких швейных изделий используются синтетические волокна.

## Slide 21: Список литературы и источников
Журавлёва И.Д. Ткани. Обработка. Уход. Окраска. Аппликация. Батик. – М.:Изд-во Эксмо, 2005.
Синица Н.В. Технология ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М. :Вентана – Граф,2013.
Бузов Б.А. материаловедение швейного производства. 4-е издание. – М.: Легпромбытиздат, 1986.
http://www.ask4style.ru/materials/synthetic-fibre.html
http://gigabaza.ru/doc/99083.html