## Slide 1: Вы готовы к занятию по технологии?

## Slide 2
Название деталей и узлов швейной машины, принцип работы, неполадки в швейной машине и способ их устранения, уход за швейным оборудованием.
А как называется этот раздел:
Машиноведение
Название тканей, их производство, структуру, свойства тканей.
А как называется этот раздел:
Материаловедение

## Slide 3
Технология изготовления швейного изделия

## Slide 5: Классификация одежды
Нательное белье Верхняя одежда
Лёгкая одежда

## Slide 6: Создания швейного изделия
Эскиз – дизайнер модельер
Конструкция- конструктор
Технология –технолог
Готовое изделия- оператор швейного производства

## Slide 7: Модели ночных сорочек

## Slide 8: Эскиз модели ночной сорочки

## Slide 9
Тема урока :
«Снятие мерок для построения чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом (ночная сорочка)»

## Slide 10: Ориентирные точки

## Slide 11: Условные обозначения мерок
О - обхваты
С – полуобхваты
Ш – ширины
В – высоты
Д - длины
Строчными буквами обозначают участки измерений,
например:
Сб – полуобхват бедер
Оп – обхват плеча

## Slide 12: Мерки для построения чертежа ночной сорочки
Сг
Сш
Дст
Ди
Оп
Сш - полуобхват шеи
Сг - полуобхват груди
Оп - обхват плеча
Дст - длина спины до талии
Ди - длина изделия
Оп

## Slide 13: Правила снятия мерок
Мерки снимают по правой стороне фигуры
Талию предварительно опоясываю тесьмой или шнурком
Измеряемый должен стоять прямо без напряжения
Мерки снимают сантиметровой лентой
При измерении сантиметровую ленту нельзя ослаблять или натягивать.
Мерки длины записывают полностью.
Мерки обхватов записывают в половинном размере
Все величины записывают в сантиметрах

## Slide 14
Название мерки | Обозначение | Правила снятия мерки | Назначение мерки | мерка
Полуобхват груди | Сг | Сзади горизонтально по лопаткам, спереди - по выступающим точкам грудных желез | Определение длины изделия | 47,6
Полуобхват шеи | Сш | По основанию шеи над седьмым шейным позвонком и над яремной впадиной | Определение размера горловины | 18,1
Длина спины до талии | Дтс | От шейной точки до линии талии, с учетом выступа лопаток | Определение положения линии талии | 38,8
Обхват плеча | Оп | Перпендикулярно оси плеча на уровне подмышечных впадин | Определение ширины рукава | 28,5
Длина изделия | Ди | От точки основания шеи до желаемой длины | Определение длины изделия | 80,0
Таблица измерений своей фигуры
для построения плечевого изделия (ночной сорочки)

## Slide 15: Рефлексия
1.Как вы выполняли задания?
2.Быстро, правильно и самостоятельно ?
3. Правильно, но медленно ?
4. Правильно, но с помощью других?
5.Быстро, но не правильно?

## Slide 16: Вам понравилось занятие?
Было интересно и полезно
Было интересно но мне это не пригодится
Было неинтересно и мне это не пригодится

## Slide 17: Домашнее задание
Принести: чертёжные инструменты (карандаш, линейку, ластик), миллиметровую бумагу для выполнения чертежа.

## Slide 18: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!