## Slide 1: Презентация урока по технологии в 5 классе по теме: «Понятие о машине и механизме».
Выполнил: учитель технологии МОУ СОШ №77
Дергачев С.Л.
г.Волгоград 2014

## Slide 2: Расставьте машины по их назначению. В чем их особенности?
Энергетические
Рабочие
Информационные
это машины, преобразующие один вид энергии в другой
это машины, использующие механическую или иную энергию для преобразования и перемещения предметов обработки и грузов.
это машины, которые предназначены для преобразования, обработки и передачи информации
Справка
Машина-это техническое устройство, состоящее из механизмов и преобразующее энергию, материалы или информацию.

## Slide 3: Какие машины не являются технологическими. В чем особенности технологических машин?
Технологические машины – это машины, предназначенные для производства или преобразования материалов и изделий (станки…)
Справка
Станок – технологическая машина предназначенная ля изменения формы, размеров и качества поверхности материалов

## Slide 4: Расставьте название передаточных механизмов. В чем особенность каждого?
Механизм-это совокупность подвижно соединенных деталей (звеньев), совершающих под действием приложенных сил определенные целесообразные движения
Ременная
Зубчатая
Цепная
Винт-гайка
Справка

## Slide 5: Деталь - наименьшая неделимая (не разбираемая) часть машины. Типовые детали – детали, которые выполняют одну и ту же роль в различных технических устройствах.

## Slide 6: Распределите детали по назначению и помогите им найти свой домик
крепежные
передаточные
гайка
вал
болт
заклепка
звездочка
шпонка
гвоздь
шестерня
шайба
ремень
шкив
шуруп

## Slide 7: Найдите на зажиме столярного верстака детали передаточного механизма. Разберитесь, каким образом вращательное движение рукоятки преобразуется в прямолинейное движение
Ходовой винт
Рукоятка
Гайка
Справка
Кинематическая схема позволяет определить последовательность передачи крутящего момента от источника вращения (двигателя) к рабочему органу станка, автомобиля или другого оборудования
Кинематическая схема
Столярный зажим