## Slide 1: Раскрой фартука

## Slide 2: Подготовка выкройки к раскрою
Подписаны названия деталей
Стрелками указаны направления долевой нити
Указаны величины припусков на швы. Основная деталь: нижние и боковые срезы-15мм,верхний срез-10 мм.Карман:нижние и боковые срезы-15мм,верхний-10мм,пояс-10мм

## Slide 3: Подготовка ткани к раскрою
Выявление деффектов ткани
Определение лицевой и изнаночной стороны
Определение направления долевой нити (нити основы)
Декатировка ткани при необходимости

## Slide 4: Раскладка деталей выкройки на ткани
Сложить ткань пополам по долевой нити,лицом вовнутрь
Разложить детали выкройки,учитывая направление долевой нити на ткани и на выкройках
Приколите детали выкройки булавками
Обведите выкройки
Отложите припуски на швы
Наметь расположение кармана
Раскрои фартук
Отколи выкройки. Сколи детали кроя булавками