## Slide 1: СВЕРЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

## Slide 2
Сверление- это операция получения в заготовке круглых (чаще цилиндрических) отверстий с помощью режущих инструментов-свёрл.

## Slide 3: Сверло- особенный режущий инструмент.
Это стальной стержень, при вращении которого режущая кромка срезает слой древесины по кругу.

## Slide 4: Виды свёрл

## Slide 5: Ручной сверлильный инструмент

## Slide 6: Работа коловоротом
Перед сверлением выполняют разметку;
Центр отверстия накалывают шилом;
Ось сверла должна быть перпендикулярна обрабатываемой заготовке.

## Slide 7: Правила безопасности при сверлении
Надёжно закреплять заготовку на верстаке;
При сверлении сквозных отверстий использовать подкладную доску;
Прочно и без перекосов закреплять сверло;
Рукоятку коловорота надо вращать плавно, без рывков,
Закончив работу коловорот следует класть в лоток сверлом от себя;
Стружку с заготовки убирать щёткой- смёткой.

## Slide 8: Новые понятия
Отверстие;
Сверло;
Хвостовик;
Рабочая часть;
Режущая часть;
Коловорот;
Дрель;
Патрон.

## Slide 9: Вопросы и задания
Почему в результате сверления получаются отверстия круглой формы?
Как устроено и как работает сверло?
Для чего центр будущего отверстия намечают шилом?
Чем опасен перекос сверла в патроне?
Разъясните п. 4 правил безопасности при сверлении.