МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

# Электрические машины и аппараты

Методические указания и задания

к выполнению контрольной работы № 2

для студентов – заочников образовательных учреждений

среднего профессионального образования

по специальности 140448.51

квалификация - техник

Уровень образования  - базовый

Тольятти

2012

###### Рассмотрено на заседании                                                        «Утверждаю»

###### цикловой комиссии                                                         Зам. директора по УР

«_______»____________2012г.                                      __________Т.А. Серова

Председатель цикловой комиссии                                «_____»__________2012г.

________ Н.В. Поликарпова

Методические указания и задания для контрольной работы составлены в соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 140448.51 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Автор:           М.А. Леверкина

Указания к выполнению контрольной работы

По дисциплине «Электрические машины и аппараты» обучающийся выполняет две контрольных работы. Целью выполнения контрольных работ является:

- закрепление знаний в части основных теоретических и методических основ изучаемого курса;

- проверка самостоятельности и способности решать поставленные задачи.

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования:

1. Написать условие задачи и поставленные в контрольной работе вопросы.

2. Перед вычислением привести формулы, а затем уже сами вычисления в развернутом виде. Обязательно указать размерность (единицы измерения величин, входящих в формулу). Расчеты производить в системе СИ.

Необходимые для решения величины и коэффициенты, не указанные в задании, принимаются на основании учебного материала со ссылкой на источник. Все вычисления выполняются на микрокалькуляторе с точностью не более двух знаков после запятой.

3. Работа должна быть написана в тетради в клетку, ручкой с синей пастой, схемы вычерчены карандашом с соблюдением требований ГОСТ.

4. В тетради необходимо оставлять поля для замечаний и место в конце работы для заключения рецензента.

5. Контрольная работа должна иметь список используемой литературы, дату и подпись студента.

6. Не зачтенная контрольная работа отдается на повторную рецензию вместе с первоначальной работой и замечаниями преподавателя. Исправление ошибок в отрецензированном тексте не допускается.

7. Вариант определяется в соответствии с номером по списку группы на 1 октября текущего учебного года.

Задание 1

Трехфазный трансформатор имеет паспортные данные, указанные в таблице 1. Определить:

- фазные напряжения Uф при схеме соединения трансформатора Y/Δ;

- фазный kф и линейный kл коэффициенты трансформации;

- номинальные токи первичной и вторичной обмотки;

- КПД при нагрузке 0,5 от номинального значения и cos φ=0,8;

| № вар | Тип трансформатора | U2, кВ | Рхх, Вт | Ркз, Вт | № вар | Тип трансформатора | U2, кВ | Рхх, Вт | Ркз, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТМ-25/10 | 0,4 | 130 | 600 | 11 | ТМ-25/10 | 0,23 | 130 | 600 |
| 2 | ТМ-40/10 | 0,4 | 175 | 880 | 12 | ТМ-40/10 | 0,23 | 175 | 880 |
| 3 | ТМ-63/10 | 0,4 | 240 | 1280 | 13 | ТМ-63/10 | 0,23 | 240 | 1280 |
| 4 | ТМ-100/10 | 0,4 | 330 | 1970 | 14 | ТМ-100/10 | 0,23 | 330 | 1970 |
| 5 | ТМ-160/10 | 0,4 | 510 | 2650 | 15 | ТМ-160/10 | 0,23 | 510 | 2650 |
| 6 | ТМ-250/10 | 0,4 | 740 | 3700 | 16 | ТМ-250/10 | 0,23 | 740 | 3700 |
| 7 | ТМ-400/10 | 0,4 | 450 | 5500 | 17 | ТМ-400/10 | 0,23 | 450 | 5500 |
| 8 | ТМ-630/10 | 0,4 | 1310 | 7600 | 18 | ТМ-630/10 | 0,23 | 1310 | 7600 |
| 9 | ТМ-1600/6 | 0,4 | 2750 | 18000 | 19 | ТМ-1600/6 | 0,23 | 2750 | 18000 |
| 10 | ТМ-2500/6 | 0,4 | 3850 | 23500 | 20 | ТМ-2500/6 | 0,23 | 3850 | 23500 |

Задание 2

Три трехфазных трансформатора номинальной мощностью SномI, SномII и SномIII   включены на параллельную работу. Данные о трансформаторах сведены в таблицу 2.

Определить:

1) нагрузку каждого трансформатора (SI, SII и SIII) в кВА, если общая нагрузка равна сумме номинальных мощностей этих трансформаторов (Sобщ = SномI + SномII + SномIII );

2) степень использования каждого из трансформаторов по мощности (S/Sном);

3) насколько следует уменьшить общую нагрузку трансформаторов Sобщ, чтобы устранить перегрузку трансформаторов; как при этом будут использованы трансформаторы по мощности в процентах.

Таблица 2

| № п/п | Трансформатор ТI | Трансформатор ТII | Трансформатор ТIII |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SномI, кВА | uкI, % | SномII, кВА | uкII, % | SномIII, кВА | uкIII, % |
| 1 | 5000 | 5,3 | 3200 | 5,5 | 1800 | 5,7 |
| 2 | 1800 | 5,7 | 560 | 4,0 | 4800 | 4,3 |
| 3 | 3200 | 4,3 | 4200 | 4,3 | 5600 | 4,0 |
| 4 | 1800 | 4,4 | 3200 | 4,0 | 4200 | 3,8 |
| 5 | 180 | 4,5 | 420 | 4,2 | 480 | 4,6 |
| 6 | 3200 | 4,3 | 4800 | 4,3 | 5000 | 5,3 |
| 7 | 480 | 4,6 | 560 | 4,0 | 100 | 4,4 |
| 8 | 4800 | 5,3 | 3200 | 4,8 | 1000 | 4,4 |
| 9 | 560 | 4,0 | 1800 | 5,7 | 420 | 4,2 |
| 10 | 5000 | 5,3 | 4800 | 4,3 | 3200 | 4,8 |
| 11 | 560 | 4,0 | 420 | 4,2 | 200 | 4,5 |
| 12 | 1800 | 5,7 | 420 | 4,2 | 560 | 4,0 |
| 13 | 5600 | 5,3 | 3200 | 5,5 | 3200 | 5,5 |
| 14 | 420 | 4,2 | 480 | 4,6 | 560 | 4,0 |
| 15 | 3200 | 4,3 | 5000 | 5,3 | 1800 | 5,7 |
| 16 | 480 | 4,6 | 180 | 4,4 | 560 | 4,0 |
| 17 | 1800 | 5,7 | 3200 | 4,3 | 4800 | 4,3 |
| 18 | 1800 | 4,4 | 480 | 4,6 | 560 | 4,0 |
| 19 | 4800 | 4,3 | 5000 | 5,3 | 3200 | 4,3 |
| 20 | 3200 | 4,3 | 1800 | 5,7 | 5000 | 5,3 |

Задание 3

Машина постоянного тока независимого возбуждения с номинальным напряжением Uном и номинальной частотой вращения nном имеет на якоре простую волновую обмотку, состоящую из N проводников. Число полюсов генератора 2р = 4, сопротивление обмоток в цепи якоря при рабочей температуре Σr, основной магнитный поток Ф. Значения перечисленных параметров приведены в таблице. Требуется определить для номинального режима работы генератора: ЭДС якоря Еа, ток нагрузки Iном (размагничивающим влиянием реакции якоря пренебречь), полезную мощность Pном электромагнитную мощность Рэм и электромагнитный момент Мном.

Таблица 3

| № варианта | Параметры | № варианта | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uном, В | nном, об/мин | Σr, Ом | N | Ф, 10-2, Вб |  | Uном, В | nном, об/мин | Σr, Ом | N | Ф, 10-2, Вб |
| 1 | 230 | 1500 | 0,175 | 100 | 4,8 | 11 | 460 | 1500 | 0,7 | 200 | 4,8 |
| 2 | 230 | 2300 | 0,08 | 118 | 2,6 | 12 | 230 | 1600 | 2,05 | 180 | 4,8 |
| 3 | 460 | 3000 | 0,17 | 280 | 1,7 | 13 | 115 | 1000 | 0,09 | 80 | 4,5 |
| 4 | 460 | 2300 | 0,3 | 240 | 2,6 | 14 | 460 | 1500 | 0,017 | 80 | 4,5 |
| 5 | 460 | 3000 | 0,2 | 260 | 2,3 | 15 | 230 | 750 | 1,05 | 114 | 2,6 |
| 6 | 460 | 2500 | 0,23 | 220 | 2,8 | 16 | 115 | 1600 | 2,20 | 200 | 6,1 |
| 7 | 460 | 2300 | 0,27 | 270 | 2,4 | 17 | 115 | 800 | 0,56 | 500 | 2,4 |
| 8 | 230 | 1000 | 0,25 | 114 | 6,1 | 18 | 100 | 1500 | 0,378 | 138 | 6,1 |
| 9 | 230 | 3000 | 0,08 | 100 | 2,4 | 19 | 230 | 2500 | 1,45 | 150 | 4,8 |
| 10 | 230 | 2300 | 0,14 | 138 | 2,3 | 20 | 460 | 800 | 0,74 | 80 | 1,7 |

Задача 4

Двигатель постоянного тока имеет параметры, приведенные в таблице 4

Определить электромагнитную, полезную и потребляемую мощности, электрические, магнитные и механические потери. Как изменится потребляемый ток, магнитный поток, частота вращения, потребляемая мощность и КПД двигателя при понижении подводимого напряжения на 10% и при неизменном вращающем моменте на валу?

| № варианта | Параметры | № варианта | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рном, кВт | nном, об/мин | U, В | rа, Ом | η,% | Rв, Ом |  | Рном, кВт | nном, об/мин | U, В | rа, Ом | η,% | Rв, Ом |
| 1 | 0,17 | 750 | 110 | 5,84 | 47,5 | 162 | 11 | 0,13 | 800 | 110 | 7,48 | 49,5 | 222 |
| 2 | 0,25 | 1060 | 220 | 3,99 | 56,0 | 610 | 12 | 0,18 | 1000 | 220 | 5,41 | 54,5 | 810 |
| 3 | 0,37 | 1500 | 110 | 2,52 | 61,5 | 162 | 13 | 0,28 | 1600 | 110 | 2,69 | 63,5 | 222 |
| 4 | 0,71 | 2360 | 220 | 1,0 | 69,5 | 470 | 14 | 0,4 | 2360 | 220 | 1,46 | 69,5 | 810 |
| 5 | 1,0 | 3000 | 110 | 0,6 | 71,5 | 92 | 15 | 0,55 | 3000 | 110 | 1,0 | 71,0 | 222 |
| 6 | 0,2 | 750 | 220 | 4,5 | 54,0 | 555 | 16 | 0,18 | 750 | 220 | 5,44 | 53,0 | 720 |
| 7 | 0,34 | 1060 | 110 | 2,85 | 60,0 | 145 | 17 | 0,25 | 1000 | 110 | 4,01 | 58,5 | 192 |
| 8 | 0,55 | 1500 | 220 | 1,3 | 67,5 | 432 | 18 | 0,37 | 1500 | 220 | 2,1 | 66,0 | 720 |
| 9 | 0,9 | 2000 | 110 | 0,64 | 73,0 | 87 | 19 | 0,53 | 2200 | 110 | 1,13 | 72,0 | 192 |
| 10 | 1,3 | 3150 | 220 | 0,35 | 76,0 | 340 | 20 | 0,75 | 3000 | 220 | 0,64 | 78,5 | 720 |

Задача 5

Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором подключен к сети напряжением 220/380В. паспортные данные двигателя приведены в таблице 5. Определить число пар полюсов, номинальное скольжение, номинальный, максимальный и пусковой момент, номинальный и пусковой токи двигателя при соединении обмотки статора в «звезду» и «треугольник». Возможен ли пуск нагруженного двигателя, если подводимое напряжение уменьшится на 10%?

| № варианта | Типоразмер | Рном, кВт | nном, об/мин | ηном, % | cos φном | Мном, Н·м | Мп/Мном | Iп/Iном | Мmax/Мном | J, кг·м2 | Масса,кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4AМН180S2 | 37 | 2940 | 91,0 | 0,87 | 120 | 1,6 | 7,0 | 2,4 | 0,08 | 170 |
| 2 | 4AМН180М2 | 45 | 2940 | 91,5 | 0,89 | 146 | 1,6 | 7,0 | 2,4 | 0,093 | 185 |
| 3 | 5АН200М2 | 55 | 2940 | 93,8 | 0,88 | 179 | 2,1 | 6,0 | 2,6 | 0,13 | 250 |
| 4 | 5АН200L2 | 75 | 2925 | 92,8 | 0,88 | 245 | 2,1 | 6,0 | 2,6 | 0,15 | 280 |
| 5 | 5AМН250S2 | 90 | 2960 | 93,4 | 0,92 | 290 | 1,6 | 6,5 | 2,6 | 0,47 | 485 |
| 6 | 5AМН250М2 | 110 | 2955 | 93,7 | 0,92 | 355 | 1,6 | 6,5 | 2,6 | 0,52 | 530 |
| 7 | 5AМН280S2 | 132 | 2965 | 94,7 | 0,92 | 425 | 1,6 | 6,2 | 2,2 | 0,85 | 720 |
| 8 | 5AМН280М2 | 160 | 2965 | 95,0 | 0,92 | 515 | 1,6 | 6,2 | 2,2 | 1,02 | 770 |
| 9 | 5AМН315S2 | 200 | 2970 | 95,0 | 0,92 | 643 | 1,7 | 7,5 | 2,5 | 1,42 | 965 |
| 10 | 5AМН315М2 | 250 | 2975 | 95,5 | 0,92 | 802 | 1,7 | 7,5 | 2,5 | 1,78 | 1105 |
| 11 | АИС160МА2 | 11 | 2910 | 88,0 | 0,88 | 36 | 2,7 | 8,5 | 3,5 | 0,027 | 81,0 |
| 12 | 5А225М2К | 45 | 2940 | 93,4 | 0,90 | 146 | 2,4 | 7,4 | 3,0 | 0,15 | 275 |
| 13 | 5А90S4K | 1,1 | 1410 | 73,0 | 0,79 | 7,5 | 2,0 | 4,8 | 2,3 | 0,0034 | 13,3 |
| 14 | 5A90L4K | 1,5 | 1410 | 75,0 | 0,81 | 10,0 | 1,9 | 5,0 | 2,2 | 0,0036 | 15,0 |
| 15 | АИС160МВ2 | 15 | 2895 | 89,5 | 0,90 | 49,5 | 2,5 | 8,0 | 3,2 | 0,035 | 91 |
| 16 | 6A132S4 | 5,5 | 1440 | 86,0 | 0,85 | 36,5 | 2,4 | 7,0 | 3,0 | 0,020 | 63,0 |
| 17 | 6А132M4 | 7,5 | 1450 | 87,5 | 0,86 | 49,5 | 2,3 | 7,0 | 2,9 | 0,025 | 79,0 |
| 18 | АИС160М4 | 11,0 | 1450 | 89,0 | 0,86 | 72,2 | 2,2 | 7,3 | 3,0 | 0,045 | 87,0 |
| 19 | 5А280М2К | 90 | 2960 | 94,0 | 0,92 | 290 | 2,0 | 7,5 | 3,0 | 0,52 | 515 |
| 20 | 6А160L4 | 15,0 | 1450 | 89,5 | 0,86 | 90,0 | 2,2 | 6,1 | 2,6 | 0,075 | 127 |

Задача 6

Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором имеет паспортные данные, указанные в таблице 6. Определить номинальную частоту вращения ротора, мощность, подводимую к двигателю, токи двигателя при соединении обмоток статора в «звезду» и «треугольник» и номинальный вращающий момент, если частота тока в сети 50Гц, напряжение сети 220/380В. Рассчитать сопротивление регулировочного реостата, включаемого в цепь ротора для снижения частоты вращения двигателя на 20% при номинальном моменте и соединении обмоток в «звезду».

Таблица 6

| № варианта | Типоразмер двигателя | Рном, кВт | ηном, % | сosφном | sном,% | I2ном, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4АК160S4 | 11,0 | 86,5 | 0,86 | 5,0 | 22 |
| 2 | 4АК160М4 | 14,0 | 88,5 | 0,87 | 4,0 | 29 |
| 3 | 4АК180М4 | 18,0 | 89,0 | 0,88 | 3,5 | 38 |
| 4 | 4АК200М4 | 22,0 | 90,0 | 0,87 | 2,5 | 45 |
| 5 | 4АК225М4 | 37,0 | 90,0 | 0,87 | 3,5 | 160 |
| 6 | 4АК250В4 | 55,0 | 90,5 | 0,9 | 3,0 | 170 |
| 7 | 4АК250М4 | 71,0 | 91,5 | 0,86 | 2,5 | 170 |
| 8 | 4АК160М6 | 10,0 | 84,5 | 0,76 | 4,5 | 20 |
| 9 | 4АК180М6 | 13,0 | 85,5 | 0,8 | 4,5 | 25 |
| 10 | 4АК200М6 | 18,5 | 88,0 | 0,81 | 3,5 | 35 |
| 11 | 4АК225М6 | 30,0 | 89,0 | 0,85 | 3,5 | 150 |
| 12 | 4АК250М6 | 45,0 | 90,5 | 0,87 | 3,0 | 165 |
| 13 | 4АК160М8 | 7,5 | 82,0 | 0,70 | 6,0 | 16 |
| 14 | 4АК180М8 | 11,0 | 85,5 | 0,72 | 4,0 | 25 |
| 15 | 4АК200М8 | 15,0 | 86,0 | 0,70 | 3,5 | 28 |
| 16 | 4АК225М8 | 22,0 | 87,0 | 0,82 | 4,5 | 140 |
| 17 | 4АК250М8 | 37,0 | 89,0 | 0,8 | 3,5 | 155 |
| 18 | 4АНК160М4 | 17,0 | 88,0 | 0,87 | 5,0 | 34 |
| 19 | 4АНК180М4 | 30,0 | 88,0 | 0,81 | 4,5 | 63 |
| 20 | 4АНК200М4 | 37,0 | 90,0 | 0,88 | 3,0 | 62 |

Задача 7

Параметры трехфазного синхронного генератора приведены в таблице 7. Определить полезную мощность на выходе генератора Рном, суммарные потери ΣР, номинальный ток статора I1ном при соединении обмотки «звездой», вращающий момент первичного двигателя Мном при номинальной загрузке генератора.

| № вар | Типоразмер генератора | Sном, МВА | Uном, кВ | сosφном | ηном, % | № вар | Типоразмер генератора | Sном, МВА | Uном, кВ | сosφном | ηном, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВ1130/220-44 | 253,0 | 15,75 | 0,85 | 97,1 | 11 | ЕСС-81-4 | 20,0 | 0,23 | 0,8 | 87,0 |
| 2 | СВ1260/235-60 | 206,0 | 15,75 | 0,85 | 98,0 | 12 | ЕСС-82-4 | 31,5 | 0,23 | 0,95 | 88,0 |
| 3 | СВ1500/175-84 | 190,0 | 15,75 | 0,90 | 98,2 | 13 | ЕСС-91-4 | 62,5 | 0,23 | 0,8 | 90,0 |
| 4 | СВ1420/190-80 | 150,0 | 13,8 | 0,90 | 98,4 | 14 | ЕСС5-61-4 | 10,0 | 0,23 | 0,8 | 84,7 |
| 5 | СВ1500/200-88 | 133,3 | 13,8 | 0,90 | 97,8 | 15 | ЕСС5-62-4 | 15,0 | 0,23 | 0,8 | 85,0 |
| 6 | СВ710/235-20 | 203,5 | 13,8 | 0,85 | 98,0 | 16 | ЕСС5-81-4 | 25,0 | 0,23 | 0,8 | 86,0 |
| 7 | СВ800/230-32 | 144,4 | 10,5 | 0,90 | 98,1 | 17 | ЕСС5-82-4 | 37,5 | 0,23 | 0,8 | 88,2 |
| 8 | СВ627/230-20 | 127,7 | 11,0 | 0,90 | 98,0 | 18 | ЕСС5-91-4 | 62,5 | 0,23 | 0,8 | 89,3 |
| 9 | ЕСС-52-4 | 6,25 | 0,4 | 0,8 | 80,2 | 19 | ЕСС5-92-6 | 62,5 | 0,4 | 0,8 | 89,6 |
| 10 | ЕСС-62-4 | 15 | 0,4 | 0,8 | 86,0 | 20 | ЕСС5-92-4 | 62,5 | 0,4 | 0,8 | 89,6 |

Задача 8

Трехфазный синхронный двигатель имеет паспортные данные, указанные в таблице 8. Определить частоту вращения, номинальный и пусковой токи в цепи статора, номинальный, максимальный синхронный, пусковой моменты и асинхронный момент входа в синхронизм (при s=5%). Напряжение сети 10кВ при частоте 50Гц, коэффициент мощности 0,8.

| № варианта | Тип двигателя | Рном, кВт | ηном, % | Мmax/Мном | М5%/Мном | Мп/Мном | Iп/Iном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СД2-82/57-6 | 800 | 95,6 | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 5,9 |
| 2 | СД2-85/47-10 | 400 | 93,6 | 2,2 | 1,1 | 1,1 | 5,3 |
| 3 | СД2-85/40-10 | 315 | 93,1 | 2,2 | 1,1 | 1,1 | 5,3 |
| 4 | СД2-74/47-6 | 400 | 94,6 | 2,2 | 1,1 | 1,1 | 5,7 |
| 5 | СД2-85/57-10 | 450 | 94,1 | 2,2 | 1,1 | 1,2 | 5,9 |
| 6 | СД2-85/45-6 | 560 | 95,2 | 2,2 | 1,1 | 1,0 | 6,2 |
| 7 | СД2-85/37-6 | 450 | 94,7 | 2,2 | 1,1 | 1,0 | 6,2 |
| 8 | СД2-74/41-6 | 280 | 94,3 | 2,2 | 1,1 | 1,2 | 6,4 |
| 9 | СД2-85/57-10 | 500 | 94,0 | 2,2 | 1,1 | 1,1 | 5,3 |
| 10 | СД2-85/45-6 | 630 | 95,1 | 2,2 | 1,1 | 0,9 | 5,6 |
| 11 | СД2-85/37-6 | 500 | 94,7 | 2,2 | 1,1 | 0,9 | 5,6 |
| 12 | СД2-74/41-6 | 315 | 94,2 | 2,2 | 1,1 | 1,1 | 5,7 |
| 13 | СД2-85/57-8 | 560 | 94,9 | 2,2 | 1,1 | 1,0 | 6,2 |
| 14 | СД2-85/47-8 | 450 | 94,5 | 2,2 | 1,1 | 1,0 | 6,2 |
| 15 | СД2-85/40-8 | 355 | 94,1 | 2,2 | 1,1 | 1,0 | 6,2 |
| 16 | СД2-74/49-8 | 280 | 93,9 | 2,2 | 1,1 | 1,4 | 6,2 |
| 17 | СД2-85/57-8 | 630 | 94,8 | 2,2 | 1,1 | 0,9 | 5,5 |
| 18 | СД2-85/47-8 | 500 | 94,3 | 2,2 | 1,1 | 0,9 | 5,5 |
| 19 | СД2-85/40-8 | 400 | 93,9 | 2,2 | 1,1 | 0,9 | 5,5 |
| 20 | СД2-74/49-8 | 315 | 93,9 | 2,2 | 1,1 | 1,3 | 5,5 |