Экзаменационный билет №2.

Предмет: Технология стропальных работ.

Профессия: Стропальщик.

Задание: Выбрать правильный вариант ответа.

1.	Какой сигнал: прерывистое вертикальное движение рукой, согнутой в локте
ладонью вверх?

- осторожно

- стоп

- опустить груз

- поднять стрелу

- поднять груз

2.	При каком числе обрывов проволок на длине 30 диаметров каната канат
крестовой свивки 6x19+1=114 должен быть забракован?

- 19 и более

- 6 и более

- 16и более

- 14 и более

- 19 и менее

3.	 Что называется Мертвым грузом?

- грузы весом более 10000 кг

- негабаритные грузы

- длинномерные

- прижатые другим грузом

- расплавленный металл

4.	 При какой силе ветра запрещается выполнение монтажных работ краном в  открытых местах на высоте?

- более 12 баллов

- более 6 баллов

- более 10 баллов

- 2 м в секунду

5. 20 м в секунду

5.	Каким должен быть расчетный угол между ветвями строп при подъеме груза?

- 90 градусов и менее

- 45 градусов и более

- 180 градусов и менее

- 60 градусов и более

- 30 градусов и более

6.	Какова периодичность осмотра клещевых захватов и тары с записью в
журнале технических осмотров?

- 6 месяцев

- 10 дней

- 30 дней

4. 15 дней
5. 1 год

7.	Можно ли на заведующего складом возложить обязанности лица,
ответственного за безопасное производство работ кранами, по наблюдению за
безопасным производством работ по перемещению грузов краном?

1. нет

- да, после издания распоряжения по предприятию

- да, по наряд-допуску

- да, после сдачи экзамена в местном органе Госгортехнадзора

- да, по разрешению главного инженера

8.	Как называется строп, который изготавливается соединением двух концов
каната заплеткой или установкой зажимов?

- универсальный

- круглый

- петлевой

- простейший

- бескоушный

9.	 Как часто стропальщик осматривает стропы?

- 15 дней

- раз в полгода

- 10 дней

- перед их применением

- еженедельно

10.	 Какой запас прочности должны иметь стропы из пеньковых канатов?

- более 10

- не менее 3

- не менее 8

- не менее 20

- более 5