Экзаменационный билет №4.

Предмет: Технология стропальных работ.

Профессия: Стропальщик.

Задание: Выбрать правильный вариант ответа.

1.	 Какой сигнал: движение рукой, согнутой в локте, ладонью в сторону?

- передвинуть кран

- повернуть стрелу

- повернуть груз

- ослабить строп

- осторожно

2.	При каком числе обрывов проволок на длине 6 диаметров канат
односторонней свивки 6x19+1=114 должен быть забракован?

1.  5 и более

2.  18 и более

3.  3 и более

4.  51 и менее

5.  66 и менее

3.	 Кто может быть назначен сигнальщиком?

- бригадир грузчиков

- бригадир каменщиков

- аттестованный стропальщик

- звеньевой грузчиков

- старший стропальщик

4.	 Чему равен удельный вес бетона?

1. 900-1100  кг/м3

- 1900-2000 кг/м3

- 2500-2700 кг/м3

- около  3 кг/м3

- более 1 кг/м3

5.	Начиная с какой грузоподъемности крюки кранов должны быть снабжены
шариковой опорой?

1. 1 т

2. 3 т

3. 5 т

4. 10 т

5. 50 т

6.	 На какие грузоподъемные машины распространяются «ПРАВИЛА» по кранам?

- полиспасты

- автоподъемники

- экскаватор для работы с крюком

- гидроподъемники

- лифты

7 . Через сколько лет испытываются повторно стропы?

- через 1 год

- через 3 года

- повторно не испытываются

- через полгода

- через 5 лет

8.	 Как называется вид свивки каната, если направление свивки проволок в прядях и прядей в канате одинаковые?

- односторонняя

- гладкая

- линейная

- крестовая

- комбинированная

9.	 Какова периодичность осмотра клещевых захватов с записью в журнале
технических осмотров?

- через 10 дней

- через 30 дней

- через 90 дней

- через полгода

- через год

10. Какой нагрузкой испытываются грузоподъемные машины при статическом испытании?

- на 10% превышающей грузоподъемность крана

- на 25% превышающей грузоподъемность крана

- на 50%превышающей грузоподъемность крана

- в 1,5 раза превышающей грузоподъемность крана

- в 2 раза превышающей грузоподъемность крана