Экзаменационный билет №5.

Предмет: Технология стропальных работ.

Профессия: Стропальщик.

Задание: Выбрать правильный вариант ответа.

1.	 Какой сигнал: подъем вытянутой руки ладонью вверх?

- поднять груз

- поднять крюк

- поднять стрелу

- внимание

- стоп

2.	 Что обозначает цифра 6 в обозначении стальных канатов конструкции 6x37+1=222?

- количество сердечников в канате

- количество прядей в канате

- количество проволок в наружном слое пряди

- количество свивок

- количество коушей

3.	 Чему равен удельный вес сухого дерева?

- 100-200 кг/м

- 350-500 кг/м

- 800-1000 кг/м

- 0,1 тн/м

- 1,5 тн/м

4.	 При какой коррозии от первоначального диаметра проволок канат должен быть забракован?

1. 30%

2.  40%

- 50%

- 10 %

5.20%

5.	 Как изменяется нагрузка, установленная для данного вылета стрелы, при передвижении ж/д.  крана с грузом по криволинейному участку пути?

- должна быть меньше на 10%

- не изменяется

- должна быть больше на 10%

- должна бьпъ меньше на 30%

- должна бьпъ меньше на 20%

6.	 Какие надписи должны быть нанесены на таре?

- номер, дата испытания, грузоподъемность, назначение тары

- грузоподъемность, срок следующего испытания

- вес тары, номер, назначение тары, наибольший вес груза, на которую рассчитана тара;

- номер цеха и грузоподъемность

- инвентарный номер, дата испытания, грузоподъемность

7.	  Канаты какой  конструкции изготавливаются промышленностью?

1. 2,6x13+1=79

2. 6x19+1=114

3. 6x38+1=226

4. 6x20+1 = 120

5. 6x15+1=90

8.	 Как часто лицо, ответственное за исправное состоянии ГЗП осматривает стропы?

- через 10 дней

- перед каждым подъемом

- в начале смены

- еженедельно

- должен осмотреть мастер в начале смены

9.	 Какой процент износа или коррозии проволок вызывает браковку каната?

- 10%

- 15%

- 30%

- 50%

- 40%

10.	Какой нагрузкой испытываются грузоподъемные машины при динамическом испытании?

- в 1,5 раза превышающей номинальную грузоподъемность крана

- в 1,25 раза превышающей номинальную грузоподъемность крана

- в 1,1 раза превышающей номинальную грузоподъемность крана

- в 2 раза превышающей номинальную грузоподъемность крана

- на 50% превышающей номинальную грузоподъемность крана