Экзаменационный билет №7.

Предмет: Технология стропальных работ.

Профессия: Стропальщик.

Задание: Выбрать правильный вариант ответа.

- Какой сигнал: движение вытянутой рукой ладонью в сторону?

- передвинуть край

- передвинуть тележку

- передвинуть стрелу крана

- повернуть стрелу крана

- повернуть кран

2.	 Канаты какой конструкции не изготовляются промышленностью?

1. 6x18+1

2. 6x37+1

3. 6x61+1

4. 6x19+1

5. с сердечником из металла

3.	При   каком   виде   свивки   канаты   обладают  большей   гибкостью   и   лучше сопротивляются износу?

- крестовая

- комбинированная

- односторонняя

- линейная

- двухзаходная

4.	 Какой нагрузкой должны быть испытаны изготовленные стропы?

- на 50% превышающей номинальную грузоподъемность стропы

- на 100% превышающей номинальную грузоподъемность стропы

- на 25% превышающей номинальную грузоподъемность стропы

- в 1.5 раза превышающей номинальную грузоподъемность стропы

- в 2 раза превышающей номинальную грузоподъемность стропы

5.	Начиная с какого веса железобетонные изделия должны иметь маркировку с указанием фактической массы?

- более 100т

- более 500 кг

- более 100 кг

- более 1 тонны

- более 3 тонн

6.	На какую высоту необходимо приподнять перемещаемый в горизонтальном направлении груз над встречающимися на нуги предметами?

- не менее 0,5 м

- не менее 1.0 м

- не менее 0.1 м

- не более 1м

- не более 1.5 м

7. При каком износе звена от первоначальною диаметра бракуются цепные стропы?

1.  10%

2.  30%

3. 40%

- 5%

- 20%

8. В каком случае стальной канат не бракуется?

- коррозия 50%

- сплющенный участок

- перегнутый под острым углом участок

- частично вылез сердечник

- износ проволок не более 40%

9. Как называются грузы, закрепленные на фундаменте анкерными болтами, зарытые в землю, прижатые другим грузом?

- весьма тяжелые грузы

- мертвые грузы

- негабаритные грузы

- опасные грузы

- неосвобожденные грузы

10. Какой наибольший угол допускается между натянутыми ветвями строи?

- 45 градусов

- 120 градусов

- 90 градусов

- любой

- до 120 градусов