Областное государственное автономное образовательное

учреждение среднего профессионального образования

“Губкинский горнополитехнический колледж”

Тест

По  дисциплине  «Измерительная  техника»

для специальности:	140448 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Губкин 2014

Раздел 1. Основы метрологии

Вариант 1.

| № п/п | Вопрос | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средство измерений, вырабатывающее сигнал измерительной информации, который можно воспринимать: | а) мера б) эталон в) измерительный прибор г) измерительная информация д) единица измерений |
| 2 | Для практических измерений применяются: | а) рабочие средства измерения б) образцовые средства измерения в) контрольные средства измерения г) эталон д) проверочные средства измерения |
| 3 | Значение физической величины, идеально отражающее данную величину: | а) мнимое б) настоящее в) истинное г) правильное д) справедливое |
| 4 | Для измерения косвенным методом падения напряжения на элементе электрической цепи потребуются приборы: | а) амперметр |
|  |  | б) вольтметр |
|  |  | в) ваттметр и амперметр |
|  |  | г) вольтметр и омметр |
|  |  | д) счетчик |
| 5 | Для измерения прямым методом тока в цепи используют: | а) ваттметр |
|  |  | б) вольтметр и амперметр |
|  |  | в) вольтметр |
|  |  | г) амперметр |
|  |  | д) частотомер |
| 6 | Единицей измерения активной мощности является: | а) Вольт |
|  |  | б) Ватт |
|  |  | в) Ампер |
|  |  | г) Генри |
|  |  | д) Симменс |
| 7 | Основная наибольшая допустимая погрешность прибора: | а) относительная |
|  |  | б) приведенная |
|  |  | в) дополнительная |
|  |  | г) случайная |
|  |  | д) инструментальная |
| 8 | Относительная погрешность измерений определяется по формуле: | а) |
|  |  | б) |
|  |  | в) |
|  |  | г) |
|  |  | д) |
| 9 | Погрешность, которая изменяется случайным образом при повторном измерении той же величины: | а) методическая |
|  |  | б) грубая |
|  |  | в) случайная |
|  |  | г) систематическая |
|  |  | д) инструментальная |
| 10 | Чтобы уменьшить систематическую погрешность: | а) величину измеряют многократно и находят ее среднеарифметическое значение |
|  |  | б) при расчетах эту величину не учитывают |
|  |  | в) к измеренному значению прибавляют поправку |
|  |  | г) уменьшают измеренную величину в 10 раз |
|  |  | д) умножают измеренную величину на сумму погрешностей |

Вариант  2

| № п/п | Вопрос | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информация о значениях, измеряемых величин – это | а) мера |
|  |  | б) измерительный прибор |
|  |  | в) измерительная информация |
|  |  | г) эталон |
|  |  | д) единица измерения |
| 2 | Для проверки точности других средств измерения применяются: | а) рабочие средства измерения |
|  |  | б) образцовые средства измерения |
|  |  | в) эталон |
|  |  | г) контрольные средства измерения |
|  |  | д) проверочные средства измерения |
| 3 | Значение величины, найденное при ее измерении – это | а) результат измерения |
|  |  | б) правильное значение |
|  |  | в) действительное значение |
|  |  | г) мнимое значение |
|  |  | д) истинное значение |
| 4 | Для измерения косвенным методом активной мощности, потребляемой элементом электрической цепи, потребуются приборы: | а) ваттметр |
|  |  | б) счетчик |
|  |  | в) ваттметр и омметр |
|  |  | г) вольтметр и амперметр |
|  |  | д) фазометр и амперметр |
| 5 | Для измерения прямым методом напряжения используют: | а) ваттметр |
|  |  | б) вольтметр и амперметр |
|  |  | в) вольтметр |
|  |  | г) амперметр |
|  |  | д) частотомер |
| 6 | Единицей измерения реактивной мощности цепи переменного тока является: | а) В |
|  |  | б) Вт |
|  |  | в) Ом |
|  |  | г) А |
|  |  | д) ВАр |
| 7 | Какая из погрешностей зависит от способа расчета? | а) систематическая |
|  |  | б) инструментальная |
|  |  | в) относительная |
|  |  | г) грубая |
|  |  | д) погрешность прибора |
| 8 | Погрешность, вызванная отклонением условий работы прибора от его нормальных условий: | а) основная |
|  |  | б) приведенная |
|  |  | в) дополнительная |
|  |  | г) случайная |
|  |  | д) инструментальная |
| 9 | Погрешность, которая остается постоянной или закономерно изменяется при повторных измерениях величины: | а) методическая |
|  |  | б) грубая |
|  |  | в) случайная |
|  |  | г) систематическая |
|  |  | д) инструментальная |
| 10 | Чтобы уменьшить влияние грубой погрешности измерений: | а) величину измеряют многократно и находят ее среднеарифметическое значение |
|  |  | б) при расчетах эту величину не учитывают |
|  |  | в) к измеренному значению прибавляют поправку |
|  |  | г) умножают измеренную величину на сумму погрешностей |
|  |  | д) выражают погрешность в процентах |

Вариант 3.

| № п/п | Вопрос | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средство измерений для воспроизведения физической величины – это | а) эталон |
|  |  | б) мера |
|  |  | в) измерительный прибор |
|  |  | г) измерительная информация |
|  |  | д) единица измерений |
| 2 | Для передачи размера единицы измерения физической величины применяются: | а) рабочие средства измерения |
|  |  | б) эталон |
|  |  | в) контрольные средства измерения |
|  |  | г) проверочные средства измерения |
|  |  | д) образцовые средства измерения |
| 3 | Значение физической величины, найденное экспериментально, близкое к истинному: | а) мнимое |
|  |  | б) настоящее |
|  |  | в) действительное |
|  |  | г) результат измерения |
|  |  | д) правильное |
| 4 | Для измерения косвенным методом тока, протекающего в электрической цепи, потребуются приборы: | а) амперметр |
|  |  | б) вольтметр и омметр |
|  |  | в) ваттметр и фазометр |
|  |  | г) амперметр и частотомер |
|  |  | д) амперметр и омметр |
| 5 | Для измерения прямым методом мощности используют: | а) ваттметр |
|  |  | б) вольтметр и амперметр |
|  |  | в) вольтметр |
|  |  | г) амперметр |
|  |  | д) фазометр |
| 6 | Сопротивление элемента цепи постоянного тока измеряют в: | а) В |
|  |  | б) Вт |
|  |  | в) Ом |
|  |  | г) А |
|  |  | д) ВАр |
| 7 | Абсолютная погрешность измерений определяется по формуле: | а) |
|  |  | б) |
|  |  | в) |
|  |  | г) |
|  |  | д) |
| 8 | Погрешность, которую имеет прибор при нормальных условиях работы: | а) основная |
|  |  | б) приведенная |
|  |  | в) дополнительная |
|  |  | г) случайная |
|  |  | д) инструментальная |
| 9 | Погрешность, которая существенно превышает ожидаемую в данных условиях: | а) методическая |
|  |  | б) грубая |
|  |  | в) случайная |
|  |  | г) систематическая |
|  |  | д) инструментальная |
| 10 | Чтобы уменьшить влияние случайной погрешности измерений: | а) величину измеряют многократно и находят ее среднеарифметическое значение |
|  |  | б) при расчетах эту величину не учитывают |
|  |  | в) к измеренному значению прибавляют поправку |
|  |  | г) уменьшают измеренную величину на величину погрешности |
|  |  | д) умножают измеренную величину на сумму всех погрешностей |

Раздел  2. Электроизмерительные приборы

Вариант 1.

| № п/п | Вопрос | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стрелочные приборы – это приборы | а) с непрерывным отсчетом |
|  |  | б) с дискретным отсчетом |
|  |  | в) с графическим изображением |
|  |  | г) ваш вариант |
|  |  | д) показывающие изменение величины во времени |
| 2 | Контрольные приборы имеют точность: | а) 0,05;0,1 |
|  |  | б) 0,2;0,5 |
|  |  | в) 1;1,5;2,5 |
|  |  | г) 4 |
|  |  | д) >4 |
| 3 | В каком положении должна располагаться шкала прибора в данном случае: | а) горизонтально |
|  |  | б) вертикально |
|  |  | в) под наклоном |
|  |  | г) в любом положении |
|  |  | д) под углом 500 |
| 4 | Какое из условных обозначений соответствует прибору электродинамической системы? | а) | б) | в) | г) | д) |
| 5 | Прибор какой системы можно использовать для измерения количества потребляемой энергии? | а) электродинамической |
|  |  | б) индукционной |
|  |  | в) магнитоэлектрической |
|  |  | г) электромагнитной |
|  |  | д) вибрационной |
| 6 | Для чего в измерительном механизме электроизмерительного прибора необходима зеркальная шкала | а) для установки стрелки в нулевое положение |
|  |  | б) для повышения точности измерений |
|  |  | в) для прекращения колебаний подвижной части |
|  |  | г) для указания измеряемой величины |
|  |  | д) для создания противодействующего момента |
| 7 | При работе прибора какой системы используется принцип взаимодействия магнитного поля постоянного магнита и проводника с током | а) электромагнитной |
|  |  | б) индукционной |
|  |  | в) магнитоэлектрической |
|  |  | г) электродинамической |
|  |  | д) вибрационной |
| 8 | Как называется часть измерительного механизма, изображенная на рисунке? |  | а) стрелка |
|  |  |  | б) корректор |
|  |  |  | в) успокоитель |
|  |  |  | г) шкала |
|  |  |  | д) ось |
| 9 | Измерительные трансформаторы предназначены для расширения пределов измерения электроизмерительных приборов в цепях: | а) постоянного тока |
|  |  | б) переменного однофазного тока |
|  |  | в) трехфазного переменного тока |
|  |  | г) постоянного и переменного тока |
|  |  | д) в искробезопасных цепях |
| 10 | На какой из схем шунт и амперметр подключены правильно? |  |

Вариант 2.

| № п/п | Вопрос | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цифровые приборы – это приборы | а) с непрерывным отсчетом |
|  |  | б) с дискретным отсчетом |
|  |  | в) с графическим изображением |
|  |  | г) ваш вариант |
|  |  | д) показывающие изменение величины во времени |
| 2 | Точность технических приборов равна: | а) 0,05;0,1 |
|  |  | б) 0,2;0,5 |
|  |  | в) 1;1,5;2,5 |
|  |  | г) 4 |
|  |  | д) >4 |
| 3 | Данное условное обозначение на шкале прибора означает | а) прибор защищен от внешних магнитных полей |
|  |  | б) прибор защищен от электрических полей |
|  |  | в) защита от любых воздействий окружающей среды |
|  |  | г) прибор индукционной системы |
|  |  | д) шкала прибора располагается наклонно |
| 4 | Какое из условных обозначений соответствует прибору магнитоэлектрической системы? |  |
| 5 | Прибор какой системы можно использовать для измерения напряжения тока и мощности в цепях постоянного и переменного тока? | а) электромагнитной |
|  |  | б) индукционной |
|  |  | в) электродинамической |
|  |  | г) магнитоэлектрической |
|  |  | д) ферродинамической |
| 6 | Для чего в измерительном механизме прибора необходима стрелка? | а) для установки стрелки в нулевое положение |
|  |  | б) для повышения точности измерений |
|  |  | в) для прекращения колебаний подвижной части |
|  |  | г) для указания измеряемой величины |
|  |  | д) для создания противодействующего момента |
| 7 | При работе прибора какой системы используется принцип втягивания ферромагнитного сердечника в катушку с током? | а) электромагнитной |
|  |  | б) индукционной |
|  |  | в) магнитоэлектрической |
|  |  | г) электродинамической |
|  |  | д) выпрямительной |
| 8 | Как называется данная часть измерительного механизма прибора? |  | а) стрелка |
|  |  |  | б) корректор |
|  |  |  | в) успокоитель |
|  |  |  | г) шкала |
|  |  |  | д) диск успокоителя |
| 9 | На какой из схем изображен измерительный трансформатор тока? |  |
| 10 | Какая формула позволяет определить сопротивление добавочного резистора? | а) | г) |
|  |  | б) |  |
|  |  |  | д) |
|  |  | в) |  |

Вариант 3.

| № п/п | Вопрос | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Измерительная величина сравнивается с мерой при измерении: | а) прибором сравнения |
|  |  | б) показывающим прибором |
|  |  | в) самопишущим прибором |
|  |  | г) осциллографом |
|  |  | д) цифровым прибором |
| 2 | Точность лабораторных приборов может быть равна | а) 0,05;0,1 |
|  |  | б) 0,2;0,5 |
|  |  | в) 1;1,5;2 |
|  |  | г) 4 |
|  |  | д) >4 |
| 3 | Данное условное обозначение на шкале прибора означает | а) прибор защищен от внешних магнитных полей |
|  |  | б) прибор защищен от электрических полей |
|  |  | в) нет защиты от магнитного поля |
|  |  | г)нет защиты от электрического поля |
|  |  | д) защита от любых воздействий окружающей среды |
| 4 | Какое из этих условных обозначений соответствует прибору электромагнитной системы? |  |
| 5 | Прибор какой системы применяют для измерения тока и напряжения в цепях постоянного тока? | а) электродинамической |
|  |  | б) индукционной |
|  |  | в) электромагнитной |
|  |  | г) магнитоэлектрической |
|  |  | д) вибрационной |
| 6 | Для чего в измерительном механизме электроизмерительного прибора необходим успокоитель? | а) для установки стрелки в нулевое положение |
|  |  | б) для прекращения колебаний подвижной части |
|  |  | в) для повышения точности измерений |
|  |  | г) для указания измеряемой величины |
|  |  | д) для создания противодействующего момента |
| 7 | При работе какой системы электроизмерительных приборов используется принцип взаимодействия вихревых токов с вращающимся магнитным полем: | а) электромагнитной |
|  |  | б) индукционной |
|  |  | в) магнитоэлектрической |
|  |  | г) электродинамической |
|  |  | д) вибрационной |
| 8 | Как называется данная часть измерительного механизма? |  | а) стрелка |
|  |  |  | б) корректор |
|  |  |  | в) успокоитель |
|  |  |  | г) шкала |
|  |  |  | д) уравновешивающие грузики |
| 9 | На какой из схем изображен измерительный трансформатор напряжения? |  |
| 10 | Какая формула позволяет определить сопротивление шунта? | а) | г) |
|  |  | б) |  |
|  |  |  | д) |
|  |  | в) |  |

Вариант 4.

| № п/п | Вопрос | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Какой прибор позволяет определить значение измеряемой величины по отсчетному устройству: | а) прибор сравнения |
|  |  | б) показывающий прибор |
|  |  | в) самопишущий прибор |
|  |  | г) осциллографом |
| 2 | Приборы, имеющие точность 4 – это | а) лабораторные приборы |
|  |  | б) технические приборы |
|  |  | в) контрольные приборы |
|  |  | г) учебные приборы |
| 3 | Как нужно располагать прибор при данном изображении на шкале: | а) горизонтально |
|  |  | б) вертикально |
|  |  | в) под наклоном |
|  |  | г) под углом 450 к горизонту |
|  |  | д) так, как удобно оператору |
| 4 | Какое из условных обозначений соответствует прибору индукционной системы? |  |
| 5 | Прибор какой системы можно использовать для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного тока? | а) электродинамической |
|  |  | б) индукционной |
|  |  | в) электромагнитной |
|  |  | г) магнитоэлектрической |
|  |  | д) вибрационной |
| 6 | Совокупность преобразовательных элементов, обеспечивающая получение сигнала измерительной информации – это | а) измерительная цепь прибора |
|  |  | б) измерительный механизм |
|  |  | в) преобразовательный элемент |
|  |  | г) отсчетное устройство |
|  |  | д) ваш вариант |
| 7 | При работе какой системы электроизмерительных приборов используется принцип взаимодействия проводников с токами? | а) электромагнитной |
|  |  | б) индукционной |
|  |  | в) магнитоэлектрической |
|  |  | г) электродинамической |
|  |  | д) вибрационной |
| 8 | Как называется данная часть измерительного механизма? |  | а) стрелка |
|  |  |  | б) корректор |
|  |  |  | в) успокоитель |
|  |  |  | г) шкала |
|  |  |  | д) спиральная пружина |
| 9 | После окончания измерения вторичная обмотка трансформатора тока ТА | а) должна остаться разомкнутой |
|  |  | б) должна быть замкнута накоротко |
|  |  | в) должна быть заземлена |
|  |  | г) соединена с нулевым проводом |
|  |  | д) замкнута на измерительное сопротивление |
| 10 | На какой из схем добавочное сопротивление и вольтметр включены верно? |  |

Раздел  3. Измерение параметров электрической цепи

Вариант 1.

| № п/п | Вопрос | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | На шкалах амперметров и вольтметров, предназначенных для измерения синусоидальных величин, наносятся: | а) действующее значение величины |
|  |  | б) среднее значение |
|  |  | в) фазное значение |
|  |  | г) амплитудное значение |
|  |  | д)мгновенное значение |
| 2 | При измерении напряжения в высоковольтных цепях постоянного тока применяются: | а) вольтметры магнитоэлектрической системы |
|  |  | б) вольтметры электромагнитной системы с трансформаторами тока |
|  |  | в) вольтметры электростатической системы с Uном≤100 кВ |
|  |  | г) магнитоэлектрические гальванометры |
|  |  | д) вольтметрами электродинамической системы с трансформаторами напряжения |
| 3 | Зажимы обмоток ваттметра, соединенные с источником питания, называются: | а) нагрузочными |
|  |  | б) генераторными |
|  |  | в) нулевыми |
|  |  | г) линейными |
|  |  | д) трансформаторными |
| 4 | Можно ли измерять индуктивность L в условиях, не соответствующих условиям эксплуатации? | а) можно |
|  |  | б) нельзя |
|  |  | в) можно, если после измерения произвести пересчет результата |
|  |  | г) нельзя, т.к. неизвестны остальные параметры цепи |
|  |  | д) по усмотрению испытателя |
| 5 | Какой из ваттметров измеряет мощность R3? | а) PW4 |  |
|  |  | б) PW3 |  |
|  |  | в) PW1 |  |
|  |  | г) PW5 |  |
|  |  | д) PW2 |  |
| 6 | Какую схему можно использовать для измерения активной мощности в 3-х фазной 4-х проводной цепи переменного тока при симметричной нагрузке? |  |
| 7 | Какое условие должно выполняться при измерении данной схемой мощности (с ном. искусственной нулевой точки) |  | а) |
|  |  |  | б) |
|  |  |  | в) |
|  |  |  | г) |
|  |  |  | д) |
| 8 | Аноды электронно-лучевой трубки (осциллографа) предназначены для: | а) излучения электронов |
|  |  | б) регулирования яркости изображения на экране |
|  |  | в) фокусировки луча |
|  |  | г) отклонения луча в горизонтальном направлении |
|  |  | д) отклонение луча в вертикальном направлении |
| 9 | По какой формуле можно определить сопротивление Rx, если измерения производить по данной схеме? |  | а) | в) |
|  |  |  | б) | г) |
| 10 | При каких условиях можно использовать для измерения сопротивления данную схему? |  | а) Rx >>rPA |
|  |  |  | б) Rx <<rPV |
|  |  |  | в) Rx >>rPV |
|  |  |  | г) Rx <<rPA |
|  |  |  | д) Rx =rPA=rPV |

Раздел  3. Измерение параметров электрической цепи

Вариант 2.

| № п/п | Вопрос | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | При измерении параметров электрической цепи электроизмерительный прибор | а) должен изменить параметры цепи |
|  |  | б) не должен влиять на параметры и режим работы цепи |
|  |  | в) не должен изменять режим работы цепи |
|  |  | г) должен изменять размеры электрической цепи |
|  |  | д) не должен влиять на параметры цепи |
| 2 | При измерении тока в высоковольтных цепях переменного тока применяются | а) амперметры магнитоэлектрической системы |
|  |  | б) магнитоэлектрические гальванометры |
|  |  | в) амперметры электростатической системы |
|  |  | г) амперметр соответствующей системы с трансформатором тока |
|  |  | д) амперметр выпрямительной системы с трансформатором напряжения |
| 3 | Зажимы обмоток ваттметра, соединяемые с электроприемником, называются | а) нулевыми |
|  |  | б) линейными |
|  |  | в) генераторными |
|  |  | г) трансформаторными |
|  |  | д) нагрузочными |
| 4 | Можно ли измерять емкость С объекта в условиях, не соответствующим условиям его эксплуатации | а) нельзя, т.к. неизвестны остальные параметры цепи |
|  |  | б) можно |
|  |  | в) по усмотрению испытателя |
|  |  | г) можно, если после измерения произвести пересчет результата |
|  |  | д) нельзя |
| 5 | Какой из ваттметров измеряет мощность всей цепи? | а) PW4 |  |
|  |  | б) PW3 |  |
|  |  | в) PW1 |  |
|  |  | г) PW5 |  |
|  |  | д) PW2 |  |
| 6 | Какую схему можно использовать для измерения активной мощности в 3-х фазной 4-х проводной цепи переменного тока при несимметричной нагрузке? |  |
| 7 | Какой схемой нельзя воспользоваться для измерения активной мощности, если обмотки двигателя соединены треугольником? |  |
| 8 | Управляющий электрод (модулятор) осциллографа предназначен для:: | а) подогрева катода |
|  |  | б) излучения электронов |
|  |  | в) фокусировки луча |
|  |  | г) регулирования яркости кривой на экране |
|  |  | д) отклонения луча по вертикали и горизонтали |
| 9 | Какую формулу можно использовать для определения Rх, если измерение производят по данной схеме? |  | а) | в) |
|  |  |  | б) | г) |
| 10 | При каких условиях можно использовать для измерения сопротивления данную схему? |  | а) Rx >>rPA |
|  |  |  | б) Rx <<rPV |
|  |  |  | в) Rx >>rPV |
|  |  |  | г) Rx <<rPA |
|  |  |  | д) Rx =rPA=rPV |