## Slide 1: Измерительные приборы в котельной
Мастер производственного обучения
Боровикова Марина Владимировна

## Slide 2: Цели:
Ознакомить обучающихся с приборами для измерения температуры в котельной.
Ознакомить учащихся с приборами для измерения давления в котельной.
Показать область применения контрольно-измерительных приборов в котельной.

## Slide 3: Жидкостной термометр
                Жидкостные термометры основаны на принципе изменения объёма жидкости, которая залита в термометр (обычно это спирт или ртуть), при изменении температуры окружающей среды.

## Slide 4: Термометр сопротивления
Термо́метр сопротивле́ния — электронный прибор, предназначенный для измерения температуры. Принцип действия основан на зависимости электрического сопротивления металлов, сплавов и полупроводниковых материалов от температуры

## Slide 5: Термопары
Термопары (или термопреобразователи) предназначены для измерения температуры (до 1600 С). Нужно сразу же отметить, что термопары используются только для определения разницы температур, а не для определения абсолютной температуры.

## Slide 6: Пирометры
Пирометр — прибор для бесконтактного измерения температуры тел. Принцип действия основан на измерении мощности теплового излучения объекта измерения преимущественно в диапазонах инфракрасного излучения и видимого света.источники погрешности пирометров

## Slide 7: Манометр пружинный
Пружинные манометры предназначены для измерения среднего и высокого давления (свыше 40 кПа). Пружинный манометр — деформационный манометр, в котором чувствительным элементом является трубчатая пружина (см. рисунок).
Принцип действия пружинного манометра основан на уравновешении избыточного давления силами упругой деформации трубчатой пружины.

## Slide 8: Электроконтактный манометр
Манометр с электроконтактной приставкой предназначен для измерения давления и дискретного управления электрическими цепями вспомогательных и регулирующих устройств.

## Slide 9: Манометр мембранный
Манометр мембранный - предназначен для измерения избыточного давления агрессивных некристаллизующихся жидких и газообразных сред. В качестве чувствительного элемента используется мембрана, встроенная во фланец.

## Slide 10: Тягонапоромеры
В котельных установках широко применяются приборы, принцип действия которых основан на упругой деформации чувствительных элементов. В качестве упругих чувствительных элементов применяют мембраны, мембранные коробки, сильфоны, трубчатые пружины.

## Slide 11: Тягомеры
Для измерения разряжения применяются тягомеры - вакуумметры с пределом до минус 40 кПа. Конструкция мембранного блока тягомера практически ни чем не отличается от конструкции мембранного блока напоромера.

## Slide 12: Напоромеры
Напоромеры по принципу действия схожи с обычными механическими манометрами. Они предназначены для измерения небольших значений давления (до 40 кПа) воздуха или других неагрессивных газов. Это является их главным отличием от манометров и определяет их конструктивное исполнение.

## Slide 13: Манометры в котельной

## Slide 14: Спасибо за внимание