## Slide 1: Т Е М А: Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
В комплекс заблаговременных и оперативных мер по защите населения в ЧС техногенного характера входят мероприятия по инженерной защите
МБОУ СОШ с.Наскафтым
В.С.Артемьев-
Преподаватель - организатор ОБЖ
24.02.2014 г.

## Slide 2: Это должен знать каждый
Основные мероприятия инженерной защиты населения в условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера являются:
Укрытия людей в существующих защитных сооружениях гражданской обороны и в приспособленных сооружения(подвальное помещение, цокольные этажи, подземные пространства объектов торгово – социального назначения)
Использование отдельных герметизированных помещений в жилых домах и общественных зданий на территориях, прилегающих к радиационно и химически опасным объектам
Предотвращение разливов аварийно химически опасных веществ путем обвалки или заглубления емкостей АХОВ

## Slide 3: В результате воздействия ионизирующих излучений, так же как и при воздействии проникающей радиации, у людей возникают лучевые болезни.
Лучевая болезнь:
І степени – 100 -200 р.
ІІ степени – 200 - 400 р.
ІІІ степени – 400 - 600 р.
ІV степени – свыше 600 р.
 |  | 2 ч. | 3 ч. | 5 ч. | 7 ч. | 10 ч. | 27 ч. | 48 ч.
800 Р/ч | 100% | 43% | 27% | 15% | 10% | 6 % | 2 % | 1 %
240 Р/ч |  |  |  |  |  |  |  | 
80 Р/ч |  |  |  |  |  |  |  | 
8 Р/ч |  |  |  |  |  |  |  | 
Снижение уровня радиации на радиоактивном следе по времени

## Slide 4: Таблица ВЕЛИЧИН ослабления в 2 раза
 | Материал засыпки защитных сооружений | Толщина в см
1 | Древесина | 30
2 | Полиэтилен | 22
3 | Вода | 20,4
4 | Грунт | 13
5 | Кирпичная кладка | 13
6 | Стеклопластик | 12
7 | Железобетон | 9.5
8 | Броня | 3.5
9 | Свинец | 2
При определении режима радиационной защиты учтено, что в военное время местность считается зараженной 0,5 и выше Р/ч

## Slide 5
Радиация ослабляется…
Следует помнить, что различные здания и сооружения по-разному ослабляют проникающую радиацию: помещения первого этажа деревянных зданий ослабляют проникающую радиацию в 2-3 раза; помещения первого этажа каменных зданий - в 10 раз; помещения верхних этажей (за исключением самого верхнего) многоэтажных зданий - в 50 раз; средняя часть подвала многоэтажного каменного здания - 500-1000 раз.

## Slide 6: КОЭФФИЦИЕНТЫ ОСЛАБЛЕНИЯ УРОВНЯ РАДИАЦИИ
 | НАИМЕНОВАНИЕ УКРЫТИЯ | Коэф.ослабления
1 | Автомобиль | 2
2 | Открытая траншея | 3
3 | Деревянный одноэтажный дом | 3-5
4 | Перекрытая траншея | 40
5 | Каменный одноэтажный дом | 10-15
6 | Бронетранспортер | 4
7 | Неприспособленное подполье | 7-12
8 | Приспособленное подполье | 400
9 | Неприспособленный погреб | 7-12
10 | Приспособленный погреб | 350
11 | Неприспособленный подвал в многоэтажном доме | 100-400
12 | Неприспособленный подвал под убежище | 1000
13 | Неприспособленное овощехранилище | 40
14 | Укрытие из местных материалов | 150-400
15 | Железобетон ,убежище, шахты, горные выработки | Полностью ослаблен.рад.

## Slide 7: Защитные сооружения гражданской обороны по своему предназначению и защитным свойствам делятся:
Убежище
Противорадиационные укрытия
Простейшие укрытия

## Slide 8: УБЕЖИЩЕ Сооружение ГО которое предназначены для обеспечения надежной защиты укрываемых в них людей от воздействия всех поражающих факторов ядерного взрыва, отравляющих веществ бактериальных средств высоких температур от отравления продуктами горения и аварийно химически опасными веществами

## Slide 9
Убежище по месту расположения могут быть встроенные или отдельно стоящие

## Slide 10: Убежища подразделяются: обеспечивают:
По времени возведения - построенные заблаговременно и быстровозводимые
По вместимости
По защитным свойствам
Непрерывное пребывание людей
Снабжение электроэнергией от внешних источников
Телефонную связь и радиосвязь
Минимальный запас воды из расчета 6 литров питья 4 литра для санитарно – гигиенических норм
Систему вентиляции работающую в двух режимах – чистая вентиляция и фильтровентиляция

## Slide 11: План убежища:
1 — помещение для укрываемых;
2 — пункт управления;
3 — медицинский пункт (может не устраиваться);
4 – фильтровентиляционная камера;
5 — помещение дизельной электростанции;
6 — санитарный узел;
7 — помещение для ГСМ и электрощитовая;
8 — помещение для продовольствия (может не устраиваться);
9 — вход с тамбуром;
10 — аварийный выход с тамбуром.[2]

## Slide 12: Противорадиационные укрытия
ПРУ это защитные сооружения гражданской обороны, которые используются главным образом для защиты населения сельской местности и небольших городов
Особенно удобно устраивать ПРУ в подвалах, в цокольных и первых этажах зданий, в сооружениях хозяйственного назначения (погребах, подпольях, овощехранилищах)

## Slide 13: Противорадиационные укрытия могут быть оборудованы в подвалах жилых домов , погребах

## Slide 14: Противорадиационное укрытие
Овощехранилище используемое как ПРУ

## Slide 15: Погреб приспособленный под укрытие
Основное помещение
Место для сидения
Вода
Приточный короб
Вытяжной короб

## Slide 16: ЗАПОМНИТЕ!!!
Дооборудование подвальных этажей и внутренних помещений зданий повышает их защитные свойства в несколько раз. Так, необорудованный погреб ослабляет ионизирующее излучение в 7 -12 раз, а оборудованный – 350 - 400 раз.

## Slide 17: СТАТИСТИКА
В настоящее время фонд защитных сооружений гражданской обороны составляет 33 тысячи убежищ и около 11 тысяч противорадиационных укрытий, что составляет около 80% от потребности.
По данным МЧС

## Slide 18: Простейшее укрытие - щель
Наиболее доступное простейшее укрытие являются щели. Возводится самостоятельно населением в местах проживания

## Slide 19: Перекрытые щели предохраняют от непосредственного попадания на одежду и кожу людей радиоактивных осадков, а также от поражения обломками разрушающихся зданий.
Щели рассматриваются как промежуточный этап в обеспечении населения защитными сооружениями. В конечном итоге все население страны должно иметь возможность укрываться в более надежных сооружениях – убежищах и противорадиационных укрытиях.

## Slide 20: Самостоятельная работа
Три группы
Убежище
Противорадиационное укрытие
Перекрытая щель
Цель : определить сравнением лучшее укрытие от поражающих факторов

## Slide 21: Это должен знать каждый
Некоторые правила поведения укрываемых в защитных сооружениях гражданской обороны.
Укрытие населения в защитных сооружения производится по соответствующим сигналам оповещения органов ГОЧС
Заполнение защитных сооружений производится организованно и быстро. Люди размещаются в них по указанию коменданта (старшего) защитного сооружения
По истечению времени, указанного в речевой информации ГОЧС, заполнение сооружение прекращается, двери в него закрываются.
В защитных сооружения необходимо строго соблюдать установленный режим и распорядок дня. Укрываемые должны беспрекословно выполнять все распоряжения коменданта (старшего). Укрываемым не разрешается без необходимости ходить по помещению укрытия, курить, самостоятельно включать и выключать электроосвещение, инженерные агрегаты, открывать и закрывать двери. В защитных сооружениях необходимо соблюдать тишину.
При необходимости выхода из укрытия на зараженную местность следует использовать средства индивидуальной защиты.
Время пребывания людей в защитных сооружениях определяется органами ГОЧС. Они устанавливают порядок действия и правила поведения населения при выходе его их защитных сооружений. Команды об этом передаются в защитные сооружения по средствам связи.

## Slide 22
С П А С И Б О !

## Slide 23: Литература: 1. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 кл. 2. Интернет ресурсы: - http://lemur59.ru/ (картинки) - ru.wikipedia. (план убежища)