## Slide 1: Федеральное казенное образовательное учреждение начального профессионального образования ФСИН России Профессиональное училище № 79 филиал - 7
МДК 01.01 Подготовка металла к сварке
Тема урока: Резка металла.
Разработал: преподаватель Матюхов Д.Н.

## Slide 2: Цели урока:
Дидактические, образовательные:
- усвоить термины: резка металла, ручная ножовка по металлу, ручные ножницы, силовые ножницы, рычажные ножницы, рабочая поза при резке металла ножовкой;
- ознакомление обучающихся с видами инструмента, применяемого при механической резке металла;
- создать у обучающихся прочную ориентировочную основу трудовых действий при выполнении слесарной операции «резка металла»;
- создание положительной мотивации для дальнейшего обучения

## Slide 3: Цели урока:
Развивающие:
- развитие навыков сравнительного и логического мышления;
- формирование умения применять полученные знания в различных производственных ситуациях;
- развитие умений учащихся работать с учебником, схемами, презентацией учебного материала

## Slide 4: Цели урока:
Воспитательные:
- формирование способности к самовыражению;
- развитие чувства самостоятельности;
- развитие навыков самоконтроля;
- быстрая адаптация личности к реальным условиям жизни.

## Slide 5: Объяснение нового материала
Резка металла - это операция по разделению металлических заготовок на части.
В зависимости от формы и размеров заготовок резку проводят ручной ножовкой, ручными, силовыми или рычажными ножницами.

## Slide 6: Ручная ножовка
Ручная ножовка по металлу служит для резки толстых листов полосового или профильного металла, а также для вырезания заготовок по контуру.
Устройство ручной ножовки:
1 – хвостовик с ручкой; 2 – рама (станок); 3 – неподвижная головка; 4 – ножовочное полотно; 5 – гайка-вороток; 6 – подвижная головка; 7 – приспособление для удлинения рамки.

## Slide 7: Рабочая поза при резке металла ножовкой
Рабочая поза при резке металла:
а) установить высоту тисков по росту: правая рука с ножовкой, установленная на губке тисков (в исходное положение), согнутая в локте должна образовывать прямой угол (90°) между плечом и локтевой частью руки;
б) встать перед тисками свободно и устойчиво, вполоборота по отношению к губкам тисков или к оси разрезаемого предмета;
в) корпус развернуть влево от тисков под углом 45°;
г) левую ногу несколько выставить вперёд, примерно по линии разрезаемого предмета и на неё опирать корпус.
Движения ножовкой нужно производить плавные, без рывков; частота движений – 30-60 двойных ходов (от себя - на себя) в минуту; при этом должно работать не менее 2/3 длины полотна.

## Slide 8: Положение рук (хватка) при резке металла ножовкой
Положение рук (хватка) при резке металла:
а) рукоятку ножовки захватывают пальцами правой руки (большой палец накладывают сверху, остальные пальцы поддерживают рукоятку снизу), конец ручки упирается в ладонь. Не следует вытягивать указательный палец вдоль ручки и глубоко захватывать рукоятку, так как конец её будет выходить из кисти, что может привести при работе к травме руки;
б) левой рукой держать рамку ножовки, как показано на рисунке. Четырьмя пальцами обхватить подвижную головку и натяжной болт, а не одну только рамку; если делать иначе, будет трудно устранить покачивание ножовки во время работы.

## Slide 9: Разделка круглых заготовок
Круглые заготовки при разрезке предварительно размечают, зажимают в тиски и для лучшего направления ножовочного полотна по разметочной риске делают напильником неглубокую канавку. На неразмеченной заготовке у места реза ставят большой палец левой руки, к его ногтю плотно приставляют ножовочное полотно, а правой рукой перемещают ножовку.

## Slide 10: Разделка металла квадратного сечения и полос
При разрезании металла квадратного сечения или полосы в начале операции ножовку наклоняют вперед, а затем режут при горизонтальном положении инструмента. Полосу целесообразно резать по узкой стороне.

## Slide 11: Силовые ножницы
Силовые ножницы применяют в том случае, когда необходимо разрезать металл толщиной 1,5 - 2,5 мм.

## Slide 12: Рычажные ножницы
С помощью рычажных ножниц можно разрезать листовой металл толщиной до 4 мм и мягкий металл толщиной до 6 мм.

## Slide 13: Ручные ножницы
Ручные ножницы используют при разрезании металла толщиной 0,5 - 1,5 мм. Лезвия ножниц при этом следует разводить примерно на три четверти их длины, а лист металла нужно располагать перпендикулярно к плоскости режущих кромок ножниц. При сжатии ручек ножниц лезвия до конца сводить не следует, так как это приводит к разрыву металла в конце разреза.

## Slide 14: Виды ручных ножниц
Левые ручные ножницы.
У левых ножниц верхнее лезвие (по отношению к нижнему) находится слева.
Левыми ножницами пользуются при вырезании криволинейных деталей, при этом резать нужно по направлению хода часовой стрелки, располагая ножницы так, чтобы они не закрывали лезвием линии разметки.

## Slide 15: Виды ручных ножниц
Правые ручные ножницы.
Получили наибольшее распространение, так как линии разметки при работе ими хорошо видны.
У правых ножниц верхнее лезвие (по отношению к нижнему) находится справа.
Вырезание криволинейных деталей правыми ножницами ведут в направлении против хода часовой стрелки.

## Slide 16: Виды ручных ножниц
Ножницы с криволинейными лезвиями.
Предназначены только для резания листового металла по кривым линиям.

## Slide 17: Закрепление нового материала
Контрольные вопросы:
1. Дайте определение слесарной операции «резка металла»?
2. Для каких целей используют ножовку по металлу?
3. Перечислите виды ножниц, применяемых при резке металла?

## Slide 18: Закрепление нового материала
Название | Внешний вид | Применение
Заполнить таблицу

## Slide 19: Используемая литература
ФГОС по профессии 150709.02 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»
Рабочая программа ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы по профессии 150709.02 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»
Герасименко А.И. учебное пособие: «Электрогазосварщик», «Феникс», 2013. - 409 с.
Маслов В.И. Сварочные работы (учебник), М., ACADEMIA, 2007. – 240 с.
Покровский Б.С. и др. Слесарное дело (учебное пособие). – М., ACADEMIA, 2002.
Чебан В.А. Сварочные работы, Феникс, 2008. - 412 с.

## Slide 20
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!