## Slide 1: Нарезание резьбы
Преподаватель:
Зварич Ольга Константиновна

## Slide 2: Параметры метрической резьбы

## Slide 3: Профили резьбы

## Slide 4: Профили резьбы
Соединение болтом
Соединение шпилькой
Соединение винтом

## Slide 5: Профили резьбы
Трапецеидальная однозаходная (Tr)
Обозначение резьбы наружной Tr40х6-7е
Внутренней Tr40х6-7Н
Левой резьбы Tr40х6LH-7Н
Упорная резьба (S)
Обозначение резьбы S80 х 10 – 7h
S80 х 10LH – 7h
Резьба круглая цоколей и патрона электрических ламп (Е)
Номинальный диаметр резьбы
( 5, 10, 14, 27, 40)
Обозначение резьбы Е 14

## Slide 6: Образование винтовой линии (направление витков)

## Slide 7: Инструменты для нарезания резьбы

## Slide 8: Метчик ручной
Рабочая часть метчика состоит из заборной и калибрующей частей.
Заборная (или режущая) часть обычно делается в виде конуса, она производит основную работу при нарезании резьбы

## Slide 9: Комплект метчиков

## Slide 10: Нарезание внутренней резьбы
В целях облегчения работы вороток с метчиком не всё время по направлению часовой стрелки, а один - два оборота вправо и пол-оборота влево и т.д. благодаря такому возвратно вращательному движению метчика, стружка ломается, получается мелкой дробленой, а процесс резания значительно облегчается
Установка метчика
Процесс нарезания

## Slide 11: плашки
Плашка цельная
Плашка разрезная
1 – плашка
2 – резьба
3 – заборная часть

## Slide 12: Раздвижные призматические плашки
Полуплашка
Нарезание резьбы
Клупп

## Slide 13: Нарезание резьбы плашкой
При нарезании резьбы плашкой вручную стержень закрепляют в тисках так, чтобы выступающий над уровнем губок конец его был на 20-25 мм больше длины нарезаемой части. Для обеспечения врезания на верхнем конце стержня снимают фаску