МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ

БУДІВНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ

# МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА НА ТЕМУ:

«Паспорт професії»

|  | Підготував: майстер в/н ІІ категорії Балан А.В. |
| --- | --- |

Київ - 2014

Зміст

- Вступ.

- Пояснювання до паспорту.

- Висновок.

- Список використаної літератури.

1. Вступ

Ефективність і якість процесу навчання й виховання учнів ПТНЗ значною мірою залежить від забезпечення навчально-виробничого і виховного процесу навчальною та методичною літературою, наочними приладами та технічними засобами навчання, дидактичними матеріалами, тобто від комплексного методичного забезпечення навчального закладу для якісної підготовки фахівців з робітничих професій.

Для підготовки кваліфікованих робітників, здатних швидко адаптуватися в умовах сучасного виробництва, необхідно підвищувати ефективність уроків теоретичного й виробничого навчання. Висока активність учнів досягається під час їхньої роботи. Для того, щоб учні були зайняті повноцінною самостійною роботою, набули умінь застосовувати знання, самостійно вирішувати технічні питання, розвивати своє технічне мислення, потрібні добре обладнані майстерні й кабінети. Тому створення навчально-матеріальної бази є однією з необхідних умов для успішного розв’язання питань активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках.

У навчальному закладі поряд з теоретичними знаннями велику роль відіграють трудові прийоми й навички, реалізація дидактичного принципу наочності, що має надзвичайно важливе значення. Наочні посібники допомагають розкрити суть певного теоретичного положення, конкретизувати уявлення учнів про будову обладнання, інструменту, технології виробничого процесу. Правильний добір комплексу наочних посібників, раціональне, послідовне застосування їх у ході вивчення теми активізують розумову та практичну діяльність учнів, розвивають їхнє технічне мислення та забезпечують зв’язок теоретичного навчання з практичною діяльністю в майстернях.

Паспортизація  професійно-технічного навчального закладу (ПТНЗ) – це нормативно – правова база, розробка та створення оптимальної системи навчально–матеріальної бази (кабінети, майстерні, лабораторії, полігони, бібліотека, спортивні зали і майданчики тощо), навчально-методичної документації й засобів навчання (відповідно до державних стандартів), необхідних для повного та якісного навчання з професій в межах програми та відведеного робочим навчальним планом бюджету часу, технології реалізації потреб ринку праці у кваліфікованих робітниках з конкретних робітничих професій.

2.  Пояснювання до паспорту.

Паспорти поділяються наступним чином:

- паспорт навчального закладу (ПТНЗ);

- паспорт професії;

- паспорт комплексного методичного забезпечення предмета, професійно – практичного навчання.

Паспорт – це документ, в якому зафіксована навчально-методична документація, навчальна та методична література, а також стандартний систематизований набір засобів навчання, необхідних для повного та якісного вивчення всіх вузлових питань щодо теми програм теоретичного чи професійно - практичного навчання.

Паспорт з конкретної  професії має надати повну уяву про дидактичне забезпечення: навчально-матеріальними і методичними засобами для підготовки певної кількості кваліфікованих робітників з даної професії при одночасному навчанні  за визначеними робочим навчальним планом і стандартом, щоб не допускалося зайвого дублювання окремих навчальних елементів.

Паспорт з конкретної професії включає:

- кваліфікаційну характеристику;

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно – технічного навчального закладу (підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників) 1. Професія – 7137.2. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 2. Кваліфікація – 2 розряд. 3. Кваліфікаційні вимоги Повинен знати: основні закони з електротехніки, технічного креслення, найпростіші електричні схеми, основні електромонтажні матеріали, їх призначення; основні марки проводів та кабелів. Сортамент кольорових та чорних металів, що застосовують під час виготовлення та монтажу і демонтажу освітлювальних проводок і мереж. Основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій. Основні види інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт. Найпростіші електричні схеми. Знати основи електротехніки з основами промислової електроніки, електроматеріалознавства, охорони праці, технічного креслення. Повинен уміти: установлювати та закладати деталі кріплення для освітлювальних проводок; установлювати скоби, крюки, конструкції; виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів. Фарбувати проводи та кабелі; пробивати гнізда, отвори та борозин за готовим розмічанням вручну. Загальнопрофесійні вимоги Повинен: раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці; додержуватись норм технологічного процесу; не допускати браку в роботі; знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і приймів безпечного ведення робіт; використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); знати інформаційні технології 5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно – технічної освіти Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи. 6. Сфера професійного використання випускника: Будівництво; виконання електромонтажних робіт на будівництві; ремонт лінії електропередачі та розподільних пристроїв електромереж при виробництві та розподілі електроенергії. 7. Специфічні вимоги 7.1. Вік – по закінченні терміну навчання не менше 18 років. 7.2. Стать: жіноча, чоловіча. 7.3. Медичні обмеження.

- державний стандарт (за наявності), за його відсутності робочі навчальні програми і тематичні плани з кожного предмета відповідно до робочого навчального плану;

Міністерство освіти і науки України Міністерство праці та соціальної політики України Державний стандарт професійно – технічної освіти ДСПТО 7137.2. F45018 - 2006 (позначення стандарту) Професія – Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж Код – 7137.2 Кваліфікація: 2, 3, 4, 5 ,6 розряди Видання офіційне Київ 2006

- робочий навчальний план і пояснювальну записку;

| Типова навчальна програма з виробничого навчання Професія – 7137.2 . Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж Кваліфікація - 3 розряд. № з/п Тема Кількість годин Виробниче навчання 1.1.Виробниче навчання в майстерні 78 1 Інструктаж з питань охорони праці при виконанні електромонтажних робіт 6 2. Монтаж освітлювальних електропроводок 36 3. Монтаж світильників усіх видів до 6 ламп, перемикачів, вимикачів та штепсельних розеток. 24 4. Монтаж щитків освітлення 12 1.2. Навчання на виробництві | 35 1 Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту на виробництві 7 2 Освоєння операцій, що виконує електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 3 розряду 28 Всього годин: 113 11. Виробнича практика 1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту 7 2. Самостійна практична робота на робочому місці електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж 3 розряду 140 Кваліфікаційні пробні роботи Всього годин: 147 Разом: 260 |
| --- | --- |

- паспорти комплексного методичного забезпечення навчальних предметів професійно – теоретичної підготовки.

Паспорт комплексного методичного забезпечення предмета (ППН) складається з наступних основних розділів:

Розділ 1 - навчально-методична документація. Особливу увагу варто приділити забезпеченню навчальної програми інженерно-технічною документацією, що можна здійснити шляхом цільових замовлень по ходу видання нормативів або через інженерну службу підприємства. Технічна документація повинна віддзеркалювати виробничі процеси, на яких учні проходять або будуть проходити навчання. Зразки виробничої документації можна отримати на виробництві, де учні проходять практичне навчання.

Розділ 2. навчальна література з професії. Систематизацію  навчальної літератури доцільно проводити спільно з бібліотечними працівниками.

Навчальна література і навчально – методичні матеріали з професії

| Вид навчальної Літератури | Найменування, автор, ким видано, рік видання, гриф | Відмітка про наявність, кількість | Планування строку придбання, розробки, виготовлення | Відповідальний | Відмітка про придбання, розробку, виготовлення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Підручники |  |  |  |  |  |
| 2. Навчальні посібники |  |  |  |  |  |
| 3. Конспекти уроків |  |  |  |  |  |
| 4. Довідники |  |  |  |  |  |
| 5. Збірник задач і вправ |  |  |  |  |  |
| 6. Посібник для проведення лабораторних (практичних) робіт |  |  |  |  |  |
| 7. Посібники з предмета (професії) |  |  |  |  |  |
| 8. Альбоми робочих креслень |  |  |  |  |  |
| 9. Альбом карт технологічного процесу |  |  |  |  |  |

Розділ 3.  засоби навчання для вивчення тем, розділів і вузлових питань навчального матеріалу професії.

Перелік дидактичних засобів навчання для вивчення матеріалу предмета

(професійного практичного навчання)

| Вид і найменування засобів навчання | Вид кодування засобу навчання | Відмітка про наявність (кількість) | Запланований термін розробки, виготовлення, придбання | Відповідальний | Відмітка про розробку, виготовлення, придбання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Критерії оцінювання освітньо – кваліфікаційного рівня.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників Професія: 7137.2 Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж Кваліфікація: 2 розряд Бали Знає Бали Уміє 1 Учень (слухач) має незначні базові загальні знання з основних законів з електротехніки, технічного креслення, най простіші електричні схеми, основні електромонтажні матеріали, їх призначення; основні марки проводів та кабелів. Сортамент кольорових та чорних металів, що застосовують під час виготовлення та монтажу і демонтажу освітлювальних проводок і мереж. Основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій. Основні види інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт. Найпростіші електричні схеми. Знати основи електротехніки з основами промислової електроніки, електроматеріалознавства, охорони праці, технічного креслення під прямим керівництвом у структурованому середовищі знання потребують постійного корегування 1 Учень (слухач) має незначні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання зокрема установлювати та закладати деталі кріплення для освітлювальних проводок; установлювати скоби, крюки, конструкції; виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів. Фарбування проводів та кабелів; пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розмічанням вручну. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації 2 Учень (слухач) має незначні безсистемні базові загальні знання з електротехніки, технічного креслення, найпростіші електричні схеми, основні електромонтажні матеріали, їх призначення; основні марки проводів та кабелів, сортамент кольорових та чорних металів, що застосовують під час виготовлення та монтажу і демонтажу освітлювальних проводок і мереж, основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій; Основні види інструментів, що застосовуються під час електромонтажних робіт; найпростіші електричні схеми. Знати основи електротехніки з основами промислової електроніки, електроматеріалознавства, охорони праці, технічного креслення під прямим керівництвом у структурованому середовищі знання потребують постійного корегування 2 Учень (слухач) має незначні безсистемні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання з установлювання та закладання деталей кріплення для освітлювальних проводок; установлювання скоб, крюків, конструкції; виготовлення дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів. Фарбування проводів та кабелів; пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розмічанням вручну. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації

- Висновки.

Вимоги до якості підготовки кваліфікованих робітників зростають, і як наслідок – зростають вимоги до методики навчання та до засобів навчання. Паспорти професії у професійно-технічних навчальних закладах сприяють забезпеченню необхідної й достатньої бази для якісного засвоєння навчального матеріалу, дають можливість швидко реагувати на якісне та кількісне осучаснення засобів навчання та їх контроль.

Як правило, питаннями комплексно-методичного забезпечення з предмета, професійно – практичного навчання  займаються майстри виробничого навчання, залучаючи до цієї роботи учнів, а керує і координує цю діяльність адміністрація  навчального  закладу. Вихідним документом для розробки є навчальна програма, що визначає зміст процесу навчання у відповідності з вимогами сучасного виробництва, науково-технічного процесу до підготовки кваліфікованих робітників певної галузі.

Основу паспорта професії складають засоби навчання, що виконують загальні дидактичні функції, а саме:

- підвищують ступінь наочності з метою посилення доступності для учнів навчального матеріалу;

- допомагають задовольнити й розвинути пізнавальні інтереси учнів;

- виконують роль джерела інформації;

- виконують роль засобів управління пізнавальною діяльністю учнів з боку  викладачів, майстрів виробничого навчання.

Підбір та застосування засобів навчання має здійснюватися комплексно, з урахуванням основних характеристик і компонентів навчально-виробничого процесу.

4.Список використаної літератури.

# Text boxes

Вузлові питання навчального матеріалу всіх тем предмета (професії) в комплексі

Застосування різних засобів навчання в комплексі з урахуванням їхніх основних дидактичних функцій і типових навчальних ситуацій

Основні ланки  н/в  процесу:

- подача та сприйняття;

- закріплення;

- застосування;

- контроль

Забезпечення реалізації всіх функцій процесу навчання: освітньої, виховної та розвивальної

Облік економічного фактору

Забезпечення навчальної майстра виробничого навчання та навчально-пізнавальної діяльності учнів

методичне забезпечення