|  | Правительство Санкт-Петербурга |
| --- | --- |
|  | Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Колледж Петербургской моды" (СПб ГБ ПОУ КПМ) |

Методическое пособие для студентов

По предмету «Учебная практика»

ПМ 03

Технологическая обработка изделий и выполнение их в материале

Тема: 3 УП Машинные работы

для подготовки квалифицированных рабочих и служащих

по профессии начального профессионального образования

262019.01 - "Художник по костюму"

|  |  |  | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработала | Мастер п/о | Заглядова А.Н. |  |  |
| Рассмотрено на заседании МК | Преподаватель | Краснова Е.Н. |  |  |
| Утверждено на заседании методического совета Протокол №_______от «_____»__________2014г. | Заместитель директора по УМР | Иванкова М.В. |  |  |

Санкт-Петербург 2015

Пояснительная записка

Технологический процесс изготовления одежды (технология шитья) — это изменение формы, размеров, частично и физических свойств обрабатываемых материалов (деталей, узлов) при соблюдении определенной последовательности выполнения операций с целью придания одежде необходимой объемной формы. Технологической процесс изготовления одежды определяет рациональную последовательность выполнения отдельных операций (работ), осуществляемых в различных цехах предприятия.

Одежда представляет собой сложную конструкцию, собранную из большого количества заранее выкроенных и подготовленных для сборки отдельных деталей. Основой сборки одежды служат соединения, выполненные различными способами, выбор которых зависит от требований, предъявляемых к сборочным операциям, а также от свойств материалов, применяемых для одежды.

В настоящее время при изготовлении одежды применяют различные способы соединения: ниточный, клеевой, сварной, заклепочный, литьевой и комбинированный. Разрабатываются также новые и модифицируются существующие способы.

Под ниточным способом соединения деталей одежды понимают соединение двух или нескольких слоев материала скрепляющими стежками, состоящими из одной, двух и более ниток.

Машинные стежки и строчки являются более производительными, прочными и красивыми, чем ручные. Многообразие машинных стежков и строчек можно классифицировать по следующим признакам:

- вид переплетения: челночный и цепной;

- внешний вид с лицевой стороны: видимые (сквозные) и потайные (несквозные);

- направление расположения стежков в строчке: продольное, поперечное (зигзагообразная строчка), огибающее края (обметочная строчка);

- количество линий в строчке: одно-, двух-, трехлинейная и многолинейная строчка;

- назначение строчки: стачивающая, подшивочная, петельная и т. д.

В соответствии с международной классификацией машинные стежки подразделяются на классы и типы.

Класс определяется особенностями образования стежка.

Типы – это виды стежков внутри одного класса, отличающиеся способом переплетения ниток.

В результате выполнения данной темы студент должен уметь:

-анализировать рациональные методы технологической обработки;

-применять современные перспективные способы технологической обработки изделий одежды;

-применять по назначению технологическое оборудование и средства малой механизации;

-определять и устранять выявленные дефекты.

В результате выполнения данной темы студент должен знать:

- классификацию ручных и машинных работ;

- правила безопасного труда на производстве;

-принципы контроля качества обработки деталей, узлов и готового изделия

В результате выполнения данной темы студент должен овладеть следующими ПК и ОК:

| ПК 3.3. | Применять поузловую технологическую обработку изделий |
| --- | --- |
| ПК 3.4. | Применять современные методы и приемы при обработке изделий одежды. |
| ПК 3.5. | Применять по назначению современные виды оборудования, специальных устройств, приспособлений, средств малой механизации при выполнении технологических операций. |
| ПК 3.6. | Контролировать качество обработки деталей, узлов, готового изделия. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |

Цель работы:

- закрепить теоретические знания строения машинных строчек;

- научиться выполнять машинные строчки.

Материалы и инструменты:

- методические рекомендации по выполнению машинных стежков и строчек;

- образцы машинных стежков и строчек;

- образцы ткани гладкокрашеной средней толщины для выполнения работы;

- оборудование для выполнения данной работы.

Безопасные условия труда

При выполнении ручных работ:

- 1.Привести в порядок рабочую одежду и убрать волосы.

- 2. Привести в порядок рабочую поверхность, убрать всё лишнее.

- 3. Выполнять ручные работы сидя за столом, примерку стоя.

- 4. При складывании изделий убедиться, что в них нет иголок.

- 5. Иглы и булавки держать в определённом месте (магнит и игольница).

- 6. При работе с иглой обязательно надевать напёрсток.

- 7. Не класть ножницы в карман и на край стола, держать их в закрытом виде.

- 8. Не пользоваться лезвием без специального держателя.

- 9. Не отвлекаться от работы посторонними разговорами.

- 10. После окончания работ убрать рабочее место.

При выполнении машинных работ:

- 1.Привести в порядок рабочую одежду и убрать волосы.

- 2. Привести в порядок рабочую поверхность машинки, убрать всё лишнее.

- 3.Проверить наличие оголенных проводов.

- 4.Замену иглы и заправку машины выполнять при выключенном моторе и снятой  ногой с педали.

- 5.Во время шитья руки находятся по обе стороны от иглы.

- 6.Ножницы расположены под рукавом машины.

- 7.Ткань во время шитья не тянуть.

При выполнении влажно-тепловых работ:

- 1. Убедитесь в наличии резинового коврика.

- 2. Убедитесь в отсутствии оголённых проводов.

- 3.Ставьте утюг на специальный коврик.

- 4.Не брызгайте на утюг водой.

- 5. После окончания работ выключить утюг.

|  | Прямострочная одноигольная машина JUKI |
| --- | --- |
|  | Извлечь шпулю - Поднять задвижку 1 шпульного колпачка. - Извлечь верхнюю часть шпульного колпачка 2 со шпулей 3. - Извлечь пустую шпулю 3 из верхней части шпульного колпачка 2. Установка полной шпули - Установить полную шпулю 3 в верхнюю часть шпульного колпачка 2. - Протянуть нижнюю нить через отверстие 4 под пружиной 6 и через отверстие 5. - Вытянуть примерно на 5 см нижнюю нить из верхней части шпульного колпачка 2. При вытягивании нити шпуля должна поворачиваться по стрелке. - Установить в челнок верхнюю часть шпульного колпачка 2. - Закрыть задвижку 1 шпульного колпачка. |
|  | Замена иглы -Ослабить винт 1 и извлечь иглу. - Установить до упора иглу в отверстие игловодителя 4. -Затянуть винт 1. ВНИМАНИЕ! Опасность получения травмы! Отключить главный выключатель. Производить замену игл только на отключенной швейной машине. Несоблюдение вышеуказанной регулировки может привести к следующим повреждениям: - Замена на более тонкую иглу - Пропуск стежков - Повреждение нитей - Замена на более толстую иглу - Повреждение носика челнока - Повреждение иглы |

Заправка верхней нити

Правильное петлеобразование