Классификация машинных строчек

Организация рабочего места для выполнения машинных работ

Приспособления для машинных работ

Классификация машинных швов

Инструкционно-технологическая карта

Тема «Выполнение машинных швов»

| № п/п | Классификация швов | Наименование операции | ТУ на выполнение операции | Рисунок | Инструменты и приспособления | Контроль качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соединительные стачные швы |
| 1.1 | Стачной вразутюжку: | Сметать. | Сложить две детали лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, отложить от левой стороны детали 14 мм, провести меловую линию, по ней сметать прямыми смёточными стежками длинной 7-8 мм. |  | Мел, линейка, напёрсток, ножницы, ручные иглы, нитки х/б. | Соблюдать т.б., толщина меловой линии 1мм, ровность смётывания. |
|  |  | Стачать. | Соединить машинной строчкой две детали на расстоянии 1 мм от сметанной строчки в сторону основной детали, выполняя закрепки в начале и конце строчки. Удалить смётку. |  | Ножницы, универсальная швейная машина, нитки. | Соблюдать т.б., ровность строчки. |
|  |  | ВТО. | Приутюжить шов на ребро. Затем разложить срезы в разные стороны и закрепить их утюгом. |  | Парогенератор. | Соблюдать т.б. Заломы, замины. |
|  |  | Обработка срезов. | Обметать каждый срез в отдельности, ширина шва 13-14 мм. |  | Специальная краеобмёточная машина, нитки. | Соблюдать т.б., ровность припусков. |
| 1.2 | Стачной взаутюжку: | Сметать. | Сложить две детали лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, отложить от левой стороны детали 14 мм, провести меловую линию, по ней сметать прямыми смёточными стежками длинной 7-8 мм |  | Мел, линейка, напёрсток, ножницы, ручные иглы, нитки х/б. | Соблюдать т.б., толщина меловой линии 1мм, ровность смётывания. |
|  |  | Стачать. | Соединить машинной строчкой две детали на расстоянии 1 мм от смётанной строчки в сторону основной детали ,выполняя закрепки в начале и конце строчки. Удалить смётку. |  | Ножницы, универсальная швейная машина, нитки. | Соблюдать т.б., ровность строчки. |
|  |  | ВТО. | Приутюжить шов на ребро. Затем заложить срезы в одну сторону и закрепить их утюгом. |  | Парогенератор. | Соблюдать т.б. Заломы, замины. |
|  |  | Обработка срезов. | Обметать оба среза вместе, ширина шва 13-14 мм. |  | Специальная краеобмёточная машина, нитки. | Соблюдать т.б., ровность припусков. |
| 1.3 | Стачной на ребро: | Сметать. | Сложить две детали лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы. Отложить от левой стороны детали 14 мм, провести меловую линию, по ней сметать прямыми смёточными стежками длинной 7-8 мм |  | Мел, линейка, напёрсток, ножницы, ручные иглы, нитки х/б. | Соблюдать т.б., толщина меловой линии 1мм, ровность смётывания. |
|  |  | Стачать. | Соединить машинной строчкой две детали на расстоянии 1 мм от смётанной строчки в сторону основной детали ,выполняя закрепки в начале и конце строчки. Удалить смётку. |  | Ножницы, универсальная швейная машина, нитки. | Соблюдать т.б., ровность строчки. |
|  |  | ВТО. | Приутюжить шов на ребро. |  | Парогенератор. | Соблюдать т.б. Заломы, замины. |
|  |  | Обработка срезов. | Обметать оба среза вместе, ширина шва 13-14 мм. |  | Специальная краеобмёточная машина, нитки | Соблюдать т.б., ровность припусков. |
| 2 | Соединительные расстрочные швы. |
| 2.1 | Расстрочной с глухими краями: | Сметать. | Сложить две детали лицевыми сторонам внутрь. Отложить от левой стороны детали 14 мм, провести меловую линию, по ней сметать прямыми смёточными стежками длинной 7-8 мм и внутрь, уравнивая срезы. |  | Мел, линейка, напёрсток, ножницы, ручные иглы, нитки х/б. | Соблюдать т.б., толщина меловой линии 1мм, ровность смётывания. |
|  |  | Стачать. | 1.Соединить машинной строчкой две детали( рис.1) на расстоянии 1 мм от смётанной строчки в сторону основной детали ,выполняя закрепки в начале и конце строчки. Удалить смётку. 2.По лицевой стороне проложить параллельные отделочные строчки по обе стороны на равном расстоянии от строчки стачивания (рис.2). Ширина шва 7-10 мм. |  | Ножницы, универсальная швейная машина, нитки. | Соблюдать т.б., ровность строчки. |
|  |  | ВТО. | Приутюжить. |  | Парогенератор. | Соблюдать т.б. Заломы, замины |
| 2.2 | Расстрочной с отлетными краями | Сметать. | 1.Сложить две детали лицевыми сторонам внутрь. Отложить от левой стороны детали 14 мм, провести меловую линию, по ней сметать прямыми смёточными стежками длинной 7-8 мм уравнивая срезы. 2. С изнанки изделия под припуски шва подложить дополнительную полоску материала. Ширина дополнительной полосы ткани ровна |  | Мел, линейка, напёрсток, ножницы, ручные иглы, нитки х/б. | Соблюдать т.б., толщина меловой линии 1мм, ровность смётывания. |
|  |  | Стачать. | прокладывают отделочную строчку, подкладывая со стороны изнанки дополнительную полоску ткани; временные строчки удаляют. |  | Ножницы, универсальная швейная машина, нитки. | Соблюдать т.б., ровность строчки. |
|  |  | ВТО. | .Приутюжить шов . |  | Парогенератор. | Соблюдать т.б. Заломы, замины. |
| 3. | Соединительные настрочные швы. |
| 3.1 | Настрочной шов с двумя открытыми срезами: | Сметать. | 1.Сложить две детали лицевыми сторонам внутрь. Отложить от левой стороны детали 14 мм, провести меловую линию, по ней сметать прямыми смёточными стежками длинной 7-8 мм уравнивая срезы. 2. |  | Мел, линейка, напёрсток, ножницы, ручные иглы, нитки х/б. | Соблюдать т.б., толщина меловой линии 1мм, ровность смётывания. |
|  |  | Стачать. | 1.Соединить машинной строчкой две детали на расстоянии 1 мм от смётанной строчки в сторону основной детали ,выполняя закрепки в начале и конце строчки. Удалить смётку. 2.Закрепить припуски с лицевой стороны отделочной строчкой . Ширина шва 5-7 мм. |  | Ножницы, универсальная швейная машина, нитки. | Соблюдать т.б., ровность строчки. |
|  |  | ВТО. | 1. Приутюжить шов на ребро. Затем заложить срезы в одну сторону и закрепить их утюгом. 2. Приутюжить. |  | Парогенератор. | Соблюдать т.б. Заломы, замины. |
| 3.2 | Настрочной шов с одним открытым срезом: | Сметать. | 1.Сложить две детали лицевыми сторонам внутрь и нижнюю деталь выпустить относительно верхней на ширину отделочной строчки (4-7 мм в верхней одежде или 7-10 мм в лёгком платье). Сметать. |  | Мел, линейка, напёрсток, ножницы, ручные иглы, нитки х/б. | Соблюдать т.б., толщина меловой линии 1мм, ровность смётывания. |
|  |  | Стачать. | 1.Соединить машинной строчкой две детали на расстоянии 5 мм от среза верхней детали. 2.Закрепить припуски с лицевой стороны отделочной строчкой. Ширина шва4-7 мм в вер. одежде или 7-10 мм в лёгком платье. |  | Ножницы, универсальная швейная машина, нитки. | Соблюдать т.б., ровность строчки. |
|  |  | ВТО. | 1.Приутюжить шов на ребро. Затем заложить срезы в одну сторону и закрепить их утюгом. 2. Приутюжить. |  | Парогенератор. | Соблюдать т.б. Заломы, замины. |
| 5. | Соединительный запошивочный шов. |
| 5.1 | Запошивочный шов: | Сметать. | 1.Сложить две детали лицевыми сторонам внутрь и нижнюю деталь выпустить относительно верхней детали на 5-7 мм. Припуском нижней детали обогнуть срез верхней детали и наметать. Ширина шва 2 мм. |  | Мел, линейка, напёрсток, ножницы, ручные иглы, нитки х/б. | Соблюдать т.б., толщина меловой линии 1мм, ровность смётывания. |
|  |  | Стачать. | 1.Настрочить. Ширина шва 2 мм. 2. Верхнюю деталь отогнуть в сторону припуска и проложить вторую строчку на расстоянии 2-3 мм от сгиба. |  | Ножницы, универсальная швейная машина, нитки. | Соблюдать т.б., ровность строчки. |
|  |  | ВТО. | Приутюжить. |  | Парогенератор. | Соблюдать т.б. Заломы, замины. |
| 6. | Соединительный двойной шов. |
| 6.1 | Двойной шов: | Сметать. | 1.Две детали сложить лицевыми сторонами внутрь и соединить прямыми сметачными стежками. Ширина шва 3-4 мм. 2. Стаченные детали вывернуть лицевой стороной внутрь |  | Мел, линейка, напёрсток, ножницы, ручные иглы, нитки х/б. | Соблюдать т.б., толщина меловой линии 1мм, ровность смётывания. |
|  |  | Стачать. | 1.Стачать. 2. Проложить вторую строчку на расстоянии 5-7 мм от края. |  | Ножницы, универсальная швейная машина, нитки. | Соблюдать т.б., ровность строчки. |
|  |  | ВТО. | Приутюжить. |  | Парогенератор. | Соблюдать т.б. Заломы, замины. |