## Slide 1: Мастер класс. Изготовление прихватки.
Курочка пеструшка.
Учитель профессионально- трудового обучения
Александрова Ирина Алексеевна
ГСОУ коррекционная школа интернат

## Slide 2: Образец изделия.

## Slide 3: Материалы.
Ткань с мелким рисунком – 20 см;
Отделочная гладкокрашеная ткань для крыльев, клюва, оборки, гребешка.
Для отделки: тесьма- вьюнчик.
Для глаз пуговицы(бусины).
Нитки в цвет ткани.

## Slide 4: Инструменты.
Игла;
Булавки;
Ножницы;
Линейка;
Карандаш (мел)

## Slide 5: Шаблоны для прихватки.
1. Туловище – 2 детали;
2. Донышко – 1 деталь;
3. Крыло – 2 детали;
4. Клюв – 1деталь;
5. Оборка – длина полосы70 см,
ширина 4 см.
1
2
3
4
5

## Slide 6: Раскрой деталей прихватки.

## Slide 7: 1. Наметать крыло на деталь туловища.
Настрочить тесьму по краю детали крыла.

## Slide 8: 2. Наклеить деталь глаза из клеевого материала (кружок). Пришить в центре пуговицу.
3. Сложить деталь клюва
( квадрат по диагонали).
Приметать к срезу одной детали туловища острым кончиком к глазу.

## Slide 9: 4. Детали туловища сложить лицевыми сторонами, сколоть булавками. Сметать верхние срезы деталей по меткам. Стачать срезы деталей.

## Slide 10: 5. Деталь донышка наложить на синтепон, приколоть булавками и наметать. Настрочить деталь донышка на синтепон, ширина шва от среза 5мм. Вырезать деталь донышка по контуру .

## Slide 11: 6. Обработать отлетной срез оборки (строчкой зигзаг, швом вподгибку) По срезу притачивания: Заложить мелкие складочки и закрепить машинной строчкой.

## Slide 12: 7. Оборку приметать к донышку, притачать ширина шва 5-7мм. .

## Slide 13: 8. Наложить донышко лицевой стороной на деталь туловища, уравнять срезы, сколоть. Сметать срезы рядом со строчкой притачивания оборки.

## Slide 14: 9. Притачать донышко к туловищу, ширина шва 7 мм. Оставить отверстие 10 см .
Вывернуть готовое изделие на лицевую сторону, выправить шов.

## Slide 15: Для объёма головку курочки набить синтепоном.

## Slide 16: 11. Зашить отверстие потайными стежками. Приутюжить шов. Отутюжить изделие.

## Slide 17: 12. Ткань для гребешка заложить складочками, закрепить строчкой. Пришить гребешок по линии шва к головке.

## Slide 18: 13. Для украшения можно настрочить по нижнему краю тесьму - вьюнчик.

## Slide 19
  УСПЕХОВ
  В РАБОТЕ!!!