## Slide 1: Ликвидация засоров с помощью вантуза

## Slide 2: Ликвидация засора в раковине с помощью вантуза

## Slide 3: 1. Берем вантуз в руки

## Slide 4: 2. Закрываем переливное отверстие тряпкой или заклеиваем скотчем

## Slide 5: 3. Прижимаем вантуз к сливному отверстию раковины

## Slide 6: 4. Прокачиваем вантузом воздух вверх-вниз, пока вода не уйдет

## Slide 7: Ликвидация засора в унитазе с помощью вантуза

## Slide 8
Для ликвидации засора в унитазе используется специальный вантуз с узким кольцом на конце, диаметр которого соответствует диаметру отверстия унитаза, обычный вантуз врядли вам сможет помочь. Подробная инструкция представлена на рисунках ниже. Для того чтобы прочищать унитаз с помощью вантуза, в унитазе должно быть достаточное количество воды, которая должна покрыть вантуз. Прочистка слива унитаза выполняется сильными толчковыми движениями вниз в место слива. Вода при этом проталкивается благодаря давлению воздуха, который находится в чаше вантуза. Процесс потребует от вас достаточной аккуратности, чтобы не расколоть унитаз и силы, чтобы эффективно протолкнуть столб воды.

## Slide 9: 1. Берем вантуз в руки

## Slide 10: 2. Вставляем вантуз в отверстие унитаза и прокачиваем воздух вверх-вниз

## Slide 11: 3. Продолжаем качать воздух до тех пор, пока вода не станет проходить

## Slide 12: 4. Нажимаем кнопку сливного бачка, чтобы убедиться, что вода стала проходить в слив унитаза

## Slide 13: 5. Если вода ушла, значит, все сделано правильно