## Slide 1: Изготовление игольницы
Габова В.К. учитель трудового обучения КГКСКОУ СКОШ №3 г. Комсомольск-на-Амуре

## Slide 2: .
В ней хранятся мелочи-
Те,что очень колкие.
У одних- на гвоздике,
У меня на полке – же.
Мастерят умелые
Школьники и школьницы
Мягкие игольницы.

## Slide 3: Инструменты и материалы
Ножницы
Игла
Колышек
Ткань
Синтепон
Нитки
Клей
Диск

## Slide 4: намелка
Обвести на ткани по выкройке основную деталь игольницы
(2 детали)

## Slide 5: раскрой
Раскроить с припусками на швы

## Slide 6
Сметать и стачать детали, отступая от среза на 07-1см.
Оставить отверстие 2см.
В начале и конце строчки сделать закрепки.

## Slide 7: набивает заготовку синтепоном
При работе используем приспособление-колышек
Отверстие зашиваем косым стежком.

## Slide 8: Разметка заготовки на сектора
При помощи ниток разделить заготовку на 2 детали, затем на 4 детали
На 6 и 8 деталей, закрепляя нитку в центре игольницы

## Slide 9: Заготовка деталей для отделки игольницы
Раскроить листики, черешки из фетра
Заготовить
основание под игольницу.

## Slide 10: .
Наклеить в середину игольницы листики, черешок.
Наклеить на диск ткань уравнивая срезы
Отделка игольницы