## Slide 1: Крепители для каблуков
Выполнила учитель технологии «обувное дело» Иванова Татьяна Григорьевна

## Slide 3
Тема: Его величество – каблук
Тип урока: игра-путешествие.
№ урока: 29-30; (289-290)
Цель урока: обучение учащихся технологии крепления каблука разными способами.
Задачи урока:
Обучающие:
закрепить и систематизировать у учащихся технологию крепления каблука разными способами;
Коррекционно-Развивающие:
Развивать и корректировать мыслительную деятельность учащихся на основе упражнений анализа, синтеза, сравнения, обобщения.
Воспитательные:
воспитывать уверенность в собственных силах, умение действовать по инструкции учителя, интерес к предмету.

## Slide 4: Методы обучения
• объяснения с элементами показа приёмов работы,
• выполнение правил техники безопасности,
• работа с образцами изделия.
• практический метод обучения.
• Иллюстративно - наглядный метод
Формы работы:
• фронтальная,
• групповая,
• индивидуальная,
• игры

## Slide 5
Оборудование: тетради, ручки, критерии оценивания, карточки с заданием по классификации обуви, технологические карты по укреплению каблука, инструкционные карты по укреплению каблука, карточка со словом, где выделена орфограмма, наборы инструментов (нож, ножницы, отвертка на + и -,молоток) и материалов по теме урока (каблуки разных видов, поролон, кусочки кожи, клей «ропид» и полиуретановый) набор слов на карточках для составления темы урока.

## Slide 6: Словарная работа:
крепление, проволока, шурупы, скобки, гвозди.

## Slide 7: Ход урока. I. Организационный момент:
• Приветствие, проверка готовности к уроку, назначение дежурных.
• Организация рабочих мест
• Положительный эмоциональный настрой.
Здравствуйте. Ребята! Садитесь.
Дежурный докладывает о присутствующих и отсутствующих на уроке.
Сегодня прекрасный день, потому что я верю - сегодняшний урок пройдёт для вас и для меня с пользой, а наши гости увидят, чему вы научились.

## Slide 8: II. Актуализация знаний.
Первый наш лабиринт это – загадка, которую вы должны разгадать.
Выполнив эти задания, мы вспомним – название темы урока, которую мы изучали на прошлом уроке.

## Slide 9: Задание № 1
1.Деталь обуви в виде вертикальной подставки, приподнимающая пятку, выше уровня носка. (Каблук)

## Slide 10: Задание №2
2. Скажите для чего нужен каблук? ( каблук предназначен для профилактики плоскостопия, в помощь людям маленького роста, красивого внешнего вида, для стройности фигуры и находиться в пяточной части обуви. Правильно для красивого внешнего вида не только обуви, но и девушки становятся выше, стройнее и красивее, а самое главное это профилактика плоскостопия и конечно очень помогает людям маленького роста.

## Slide 11: (Все вырезается и постепенно открывается)
Назначение
Профилактика плоскостопия
Помощь людям маленького роста
Красивый внешний вид обуви
Стройности фигуры

## Slide 12: Задание № 3
Переходим к следующему лабиринту
3. Из наборного полотна вы должны, вставить по каким признакам классифицируется каблук. ( берем карточки с заданиями и вставляем, необходимые слова)

## Slide 14
I группа: ищет виды каблуков;
1. Венский каблук.
2. Каблук кирпичик.
3. Клиновидный каблук.
4. Ковбойский каблук.
5. Конусовидный каблук.
6. Каблук- рюмочка.
7. Каблук-столбик.
8. Каблук-танкетка.
9. Каблук-шпилька.
10. Наборный каблук.

## Slide 15
II группа: распределяет каблук по высоте;
низкие (20- 30 мм),
средней высоты (30 - 40 мм) ,
высокие(40- 60 мм) ,
особо высокие (свыше 60 мм )

## Slide 16
II группа: распределяет каблук по высоте;
низкие (20- 30 мм),
средней высоты (30 - 40 мм) ,
высокие(40- 60 мм) ,
особо высокие (свыше 60 мм )

## Slide 17: Критерии оценивания:
Критерии оценивания:
Я сам –( 5)
Мне помогли - ( 4 )
Знаю еще не достаточно - ( 3 )
За каждый правильный ответ вы будете получать красный туфель, если у вас возникли затруднения и вам чуть, чуть помогли вы получаете зеленый туфель, и остался желтый туфель за постоянную помощь.

## Slide 18: Следующий лабиринт.
Работа с индивидуальными карточками . Восстановление последовательности. «Смена каблука».
I группа
находит лишние операции;
II-группа
Восстанавливает последовательность
III группа:
Восстанавливает последовательность по схемам.

## Slide 19
физкультминутка

## Slide 20: III. Изучение нового учебного материала
как можно укрепить каблуки?
- резиновый каблук мы укрепляем ; ( на клей и почему? отвечают)
- деревянный каблук мы укрепляем ; (на клей и почему? отвечают)
- пластмассовый каблук мы укрепляем (крепители

## Slide 21: определение
Крепление-крепко (проговорить).
(карточка со словом, где выделена орфограмма)
«Крепление» – от слова крепить, т.е. соединять одно с другим, присоединять одно к другому с помощью чего либо, в нашем случае мы с вами сегодня познакомимся, какие же крепители используются для крепления каблуков.

## Slide 22
каблуки
крепители
в зависимости в зависимости
от вида материала каблука : от высоты каблука:
резиновый (клей) низкий клей +гвозди
деревянный (клей) средний клей+ скобки
пластмассовый (клей + шуруп) высокий клей +шуруп.

## Slide 23: Технологический процесс
1) Зашкуривание ляписа каблука и пяточной части обуви;
2) Нанесение клеевых пленок, сушка;
3) Выкраивание жёсткого подпяточника;
4) Приклеивание каблука;
5) Укрепление каблука гвоздями;
6) Выкраивание и приклеивание мягкого подпяточника;
7) Приклеивание вкладной стельки.

## Slide 24: Правила безопасной работы
1. Нож, ножницы, отвертка – острый инструменты, с ним работать аккуратно и осторожно.
2. Во время работы инструменты держать с правой стороны.
3. Во время работы не следует вертеться и размахивать руками, ходить по кабинету, играть.
4. Не следует брать инструмент в рот или хранить в одежде.
5. После работы необходимо сдать инструменты учителю или положить в специальный ящик.

## Slide 25: V Практическая работа « Честь и хвала нашим рукам! »
Приступаем к ремонту.(раздаю технологические и инструкционные карты)
1. I группа самостоятельно (высокий каблук (шурупы).
2. II-группа по инструкционной карте + незначительная помощь преподавателя ( средний каблук (скобки).
3. III группа: инструкционной карте + текущий инструктаж педагога (низкий каблук (гвозди).

## Slide 26: VI. Итог урока, оценки. «По заслугам и честь»
Уборка рабочих мест.
Подведем итоги нашего урока.
1.Понравился ли вам сегодняшний урок?
2. Для чего необходимы крепители?
3. Сможете ли вы произвести самостоятельно крепление каблука?

## Slide 27: Инструкционная карта "укрепление низкого каблука"
Инструменты и приспособления: 4 гвоздя, ножницы, металлический жесткий подпяточник, отвертка, молоток, постановка, бокорезы, плоскогубцы.
Ход работы:
1. Зашкурить пяточную часть следа подошвы и ляпис каблука.
2. Нанести клеевые пленки на пяточную часть и ляпис каблука. Сушка.
3. Разогрев и приклеивание каблука к пяточной части подошвы.
4. Укрепление каблука гвоздями.
5. Выкраивание и вклеивание мягкого подпяточника.
6. Вклеивание вкладной стельки.

## Slide 28: Инструкционная карта "укрепление среднего каблука"
Инструменты и приспособления: 4 гвоздя, ножницы, металлический жесткий подпяточник, отвертка, молоток, постановка, бокорезы, плоскогубцы.
Ход работы:
1. Зашкурить пяточную часть следа подошвы и ляпис каблука.
2. Нанести клеевые пленки на пяточную часть и ляпис каблука. Сушка.
3. Разогрев и приклеивание каблука к пяточной части подошвы.
4. Укрепление каблука скобками.
5. Выкраивание и вклеивание мягкого подпяточника.
6. Вклеивание вкладной стельки.

## Slide 29: Инструкционная карта "укрепление высокого каблука
Инструменты и приспособления: шурупы, ножницы, металлический жесткий подпяточник, отвертка, молоток, постановка, бокорезы, плоскогубцы.
Ход работы:
1. Зашкурить пяточную часть следа подошвы и ляпис каблука.
2. Нанести клеевые пленки на пяточную часть и ляпис каблука. Сушка.
3. Разогрев и приклеивание каблука к пяточной части подошвы.
4. Укрепление каблука шурупами.
5. Выкраивание и вклеивание мягкого подпяточника.
6. Вклеивание вкладной стельки.

## Slide 30
Приложение № 4
1) Зашкуривание ляписа каблука и пяточной части обуви;
2) Нанесение клеевых пленок, сушка;
3) Выкраивание жёсткого подпяточника;
4) Приклеивание каблука;
5) Укрепление каблука гвоздями;
6) Выкраивание и приклеивание мягкого подпяточника;
7) Приклеивание вкладной стельки.

## Slide 31
Приложение №2
Определение каблуков по материалам
(разрезается и раскладывается, нахождение лишнего)
Резиновые
Деревянные
Пластмассовые
Железные

## Slide 32
Приложение №6
Памятка по технике безопасности
1. Нож, ножницы, отвертка – острый инструменты, с ним работать аккуратно и осторожно.
2. Во время работы инструменты держать с правой стороны.
3. Во время работы не следует вертеться и размахивать руками, ходить по кабинету, играть.
4. Не следует брать инструмент в рот или хранить в одежде.
5. После работы необходимо сдать инструменты учителю или положить в специальный ящик.