ПЛАН – КОНСПЕКТ К УРОКУ: « ШТУКАТУРНЫЕ СЛОИ».

Разработала преподаватель специальных дисциплин: Дырлой Т.Д.

Цели урока:

Обучающая - ознакомить учащихся со слоями штукатурного намета;

Развивающая - развить память, внимание, мышление;

Воспитывающая - воспитать интерес к знаниям, профессии.

Межпредметные связи: тема связана с предметом материаловедение, производственное обучение.

Методы проведения: словесный (рассказ, объяснение, беседа), наглядный (показ образцов строительных материалов).

1.Перечислите инструменты для набрасывания раствора.

а) Назначение штукатурной лопатки

б) Назначение полутерка.

в) Назначение штукатурки.

г) Перечислите виды штукатурки в зависимости от качества работ?

д) Где применяется простая штукатурка?

е) Какова толщина штукатурного намета высококачественной штукатурки?

ж) Перечислите способы нанесения раствора на поверхность.

Формирование новых знаний и способов деятельности - 20 минут

1. Общие сведения о штукатурке.

2. Обрызг

3. Грунт

4. Накрывка

Применение новых знаний и способов деятельности - 7 минут

5.1. Устный опрос

а) Что такое штукатурка?

Ответ: это отделочный слой наносимый на поверхность различных строительных конструкций и элементов здания.

б) Как называется штукатурка выполненная из раствора?

Ответ: "мокрая" или монолитная

в) Перечислите слои штукатурного намета

Ответ: обрызг, грунт, накрывка.

г) Каким должен быть раствор для первого слоя штукатурного намета?

Ответ: раствором жидкой консистенции, подвижностью 8-12см.

д) Назовите основной слой штукатурного намета.

Ответ: грунт

е) Назовите толщину накрывочного слоя.

Ответ: 2мм

ж) Из каких слоев состоит простая штукатурка?

Ответ: из 2-х слоев - обрызг, грунт.

з) Из каких слоев состоит улучшенная штукатурка?

Ответ: из 3-х слоев - обрызг, грунт, накрывка.

и) Из каких слоев состоит высококачественная штукатурка?

Ответ: из 3-х слоев - обрызг, грунт, грунт, накрывка.

к) Где применяется высококачественная штукатурка?

Ответ: для отделки музей, театров, вокзалов, административных зданий, гостиниц многоэтажных домов и других зданий 1-ого класса.

л) Какова толщина штукатурного намета при простой, улучшенной, высококачественной штукатурках?

Ответ: П-12мм, У-15мм, В-20мм.

Подведение итога урока - 3 минуты

Подведение итогов работы группы в достижении цели, выставление оценок:

"5" - учащийся полностью усвоил учебный материал, может его изложить своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя;

"4" - учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы;

"3" - учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя;

"2" - учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя.

Домашнее задание.

Составить кроссворд на тему: "Инструменты".

6.3. Посмотреть литературу: Шепелев А.М. "Штукатурные работы" на стр. 51

Прочитать и заполнить таблицу.

Штукатурные слои.

| Слой штукатурного намета. | На | ПодПодвижность раствора слоев штукатурного Нам намета сл | То Толщина слоя штукатурного намета нам |
| --- | --- | --- | --- |

6.4. Сообщение темы следующего урока.

Конспект нового материала.

Штукатурка - это отделочный слой наносимый на поверхность различных строительных конструкций и элементов здания.

Штукатуркой выравнивают поверхности, одновременно защищая конструкции от влаги, огня и повышая их теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства.

Штукатурка, выполненная различными строительными растворами, набрасываемыми на поверхности с последующим уплотнением и обработкой лицевого слоя, называется монолитной. Ее применяют при отделке внутри зданий и на фасадах.

Штукатурка, выполненная путем облицовки поверхностей гипсовыми, гипсоволокнистыми и древесноволокнистыми листами, называется сухой штукатуркой, применяют ее только при внутренних отделках.

Монолитные штукатурки по своему назначению подразделяются на:

- обычные - с использованием известковых, цементных, гипсовых, известково-цементных, известково-гипсовых и глиняных растворов. Поверхности штукатурок заглаживают и затирают, после чего окрашивают или оклеивают обоями;

- специальные - водонепроницаемые, водоотталкивающие, теплоизоляционные, акустические, рентгенонепроницаемые. Для придания штукатурки специальных свойств в растворы дополнительно вводят различные добавки;

- декоративные - с применением цветных растворов, подкрашиваемых пигментами или цветными дроблеными горными породами. Для повышения декоративности лицевому слою придают различную фактуру путем различной обработки его поверхности.

Обыкновенную штукатурку в зависимости от качества работ различают: простую, улучшенную, высококачественную.

Простую штукатурку применяют во временных подвальных, складских и других нежилых помещениях, а также в подсобных помещениях общественных и производственных зданиях.

Улучшенную штукатурку применяют в жилых и общественных зданиях. Высококачественную штукатурку применяют для отделки музей, театров, вокзалов, гостиниц, административных зданий, уникальных сооружений, многоэтажных жилых домов и других зданий 1-ого класса.

За счет оштукатуривания поверхностей достигают декоративной обработки, повышают огнестойкость, исправляют поверхности, придают поверхностям санитарно-техническое, защитно-конструктивное и декоративное назначение.

Монолитную штукатурку в зависимости от вида выполняют из нескольких слоев штукатурного намета, нанесенных в определенной технологической последовательности; слоя обрызга, одного слоя грунта (простая штукатурка); обрызга, одного слоя грунта и накрывочного слоя (улучшенная штукатурка); обрызга, одного-двух слоев грунта и накрывочного слоя (высококачественная штукатурка).

Обрызг - первый слой штукатурного намета. Толщина слоя обрызга при нанесении вручную 3-5мм. В случае нанесения растворонасосами на деревянные поверхности толщина обрызга должна быть не более 9мм, на каменные, бетонные и кирпичные - не более 5мм.

Обрызг выполняют раствором жидкой консистенции, наносят набрасыванием сплошным слоем, без пропусков. Подвижность раствора должна соответствовать погружению стандартного конуса в пределах 8-12см. Его назначение - заполнять все поры и шероховатости, и удерживать на себе тяжесть последующих слоев штукатурного намета - грунта, накрывки. Чем правильнее приготовлен и нанесен раствор обрызга, тем лучше он затечет во все шероховатости, тем крепче сцепится с поверхностью и тем прочнее будет держаться штукатурка.

Грунт - второй (основной) слой штукатурного намета. Раствор для грунта приготовляют несколько гуще, чем для обрызга. Подвижность раствора для грунта без гипса в пределах 7-9см; с гипсом - 8-10см.

Грунт является основным (по объему) слоем штукатурного намета. Он образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает поверхность.

Если толщина штукатурки большая, то грунт наносят в несколько слоев. Толщина каждого из них не должна превышать 7мм при известковых и известково-гипсовых растворах и 5мм при цементных растворах.

Накрывка - третий и последний слой штукатурки. Его толщина 2мм, декоративная накрывка - 5мм. Раствор для накрывки приготовляют на мелком песке, просеивая через сито с отверстиями ячеек 1,5*1,5мм. Густота раствора для накрывки должна соответствовать погружению стандартного конуса в пределах 10-12см.

Накрывка образует тонкую мягкую пленку, которая легко затирается или заглаживается.

Средняя суммарная толщина всех слоев простой штукатурки - 12мм, улучшенной - 15мм, высококачественной - 20мм.

Штукатурные слои наносят на поверхность разными приемами - набрасыванием и намазыванием. Раствор обрызга и первого слоя грунта набрасывают для того, чтобы он лучше проник во все поры и шероховатости и тем самым прочнее сцепился с поверхностью. Второй и следующие слои грунта можно намазывать. Накрывку набрасывают или намазывают.

Сроки нанесения слоев штукатурного намета определяются в зависимости от характера оштукатуривания поверхности и вида раствора. Так растворы с применением гипса можно наносить через 7-15 минут, цементный раствор через 2-6 часов.

Список литературы

- Петрова И.В. Технология отделочных строительных работ: Учеб. пособие для НПО, М.: изд-во Академия, 2006.- 184с.

- Смирнов В.А., Ефимов О.В., Кульков О.В. Отделочные строительные работы: Учебник для НПО. - М.: ПрофОбрИздат, 2001.-288с.

- Шепелев А.М. Штукатурные работы: Учебник для НПО. - М.: Выс.шк., 1988.- 319с.