| Смесь. Состав: алканы линейного и разветвленного строения с числом атомов >5, полиароматические у/в, (соенинения серы и азота) | 1 | Темная густая маслянистая жидкость со своеобразным запахом, нерастворима в воде и легче неё |
| --- | --- | --- |
| различен состав нефтей | 2 | на поверхности воды нефть образует тончайшую газонепроницаемую пленку, что приводит к гибели организмов (экологическая катастрофа) |
| Использование бактерий, питающихся компонентами нефти и преобразующих их в безвредные продукты жизнедеятельности | 3 | Очистка от механических примесей, серосодержащих органических веществ |
| Это физический процесс – перегонка – основанный на различии в t(кипения) | 4 | Это горизонтальная перегородка с отверстиями, где происходит конденсация фракции |
| С8Н18 – С14Н30, t(кипения)= 150-250 ̊ С | 5 | С12Н26 – С18Н38, t(кипения)= 180-300 ̊ С |
| мазут – соляровое и смазочные масла, парафин | 6 | Гудрон – битум и асфальт |
| Шухов В.Г. 1891г. С18Н38 → С9Н20 + С9Н18 | 7 | Процесс термического расщепления углеводородов |
| Каталитический. (увеличивается доля алканов с разветвленной цепью, уменьшается доля алкенов) | 8 | Детонационной стойкостью – способность выдерживать сильное сжатие при высоких температурах без самовоспламенения |
| Преждевременное воспламенение паров бензина при сжатии; приводит к износу двигателя. У/в нормального строения. | 9 | Октановое число. 0 – н-гептан, 100 - изооктан |
| Горючее имеет такую же детонационную стойкость как смесь 95% изооктана и 5% н-гептана. | 10 | Низкосортные бензины нагревают в присутствии катализаторов (без доступа воздуха). Образуются изомерные разветвленные алканы, циклические и ароматические углеводороды, которые повышают качество бензина (его октановое число) |

Ответы к тесту НЕФТЬ.