## Slide 1: Ямало-Ненецкий автономный округ г.Ноябрьск МБОУ СОШ №9
Выполнила:
Учитель химии
Нигаматова Айгуль Разифовна
Нефть и нефтепродукты

## Slide 2: Содержание
Что такое нефть?
Виды нефти
Переработка нефти
Схема установки для перегонки нефти
Продукты перегонки нефти
Применение нефтепродуктов

## Slide 3: Что такое нефть?
Нефть – маслянистая жидкость с характерным запахом, от светло бурого до чёрного цвета; представляет собой смесь различных углеводородов (~150) с примесями других веществ

## Slide 4: Виды нефти
Классификация | Примеры
По преобладающему содержанию углеводородов | 1.Метановая (алканы) 2.Нафтеновая (циклоалканы) 3.Ароматические (бензол и его гомологи) 4.Смешанная (смесь алканов, циклоалканов и ароматических углеводородов)
По плотности | 1.Лёгкая (p < 0,9 г/см3) 2.Тяжёлая

## Slide 5: Переработка нефти
Первичная переработка (физические процессы) | Очистка | Обезвоживание, обессоливание, отгонка летучих УВ
 | Перегонка | Термическое разделение нефти на фракции, основанное на разности t⁰кип. УВ, имеющих разную молекулярную массу
Вторичная переработка (химические процессы) | Крекинг | Расщепление УВ с длинной цепью и образование УВ с меньшим числом атомов в молекулах
 | Риформинг | Изменение структуры УВ путём изомеризации, алкилирования, циклизации (ароматизации)

## Slide 6: Первичная переработка нефти
Сырая нефть
Очистка нефти
Прямая перегонка
Стабилизированная нефть
Нефтепродукты

## Slide 7: Вторичная переработка нефти
Нефтепродукты
Каталитический крекинг
Термический крекинг
Товарные продукты
Риформинг

## Slide 8: Схема установки для перегонки нефти
3
.
.
.
Бензин
Лигроин
Керосин
Газойль
Мазут
Нефть
Пар
Нефть
1.Трубчатая печь
3.Холодильник
2.Ректификационная колонна
1
2
tкип. 40-200 ⁰С
tкип. 150-200 ⁰С
tкип. 180-300 ⁰С
tкип. 270-350 ⁰С
остаток

## Slide 9: Продукты перегонки нефти
Керосин
(отС12до С18)
Лигроин
(отС8до С14)
Бензин
(отС5до С11)
Фракции нефти
Мазут
(отС20до С40)
Газойль
(отС14до С25)

## Slide 10: Применение нефтепродуктов
Бензин
Лигроин
Керосин
Газойль
Авиационное и автомобильноё топливо, хороший растворитель
Горючее для тракторов, растворитель в лакокрасочной промышленности, идёт на переработку в бензин
Горючее для реактивных двигателей
Дизельноё топливо
Мазут
Гудрон (асфальт) - покрытие дорог, кровли зданий
Парафин - изоляционный материал, используется в медицине и пищевой промышленности
Смазочные масла - смазка