## Slide 1: Построение угловой перспективы здания
Преподаватель: Неустроева Л.В.

## Slide 2: Угловая перспектива
Применяется при расположении объекта под углом к рисующему.
При угловом положении куба горизонтальные линии сходятся в точках отдаления.
Точки отдаления расположены на линии горизонта с двух сторон от точки схода. В этих точках сходятся все горизонтальные линии, направленные под углом 45 градусов к картинной плоскости.
Вертикальные линии остаются неизменными.

## Slide 3: Перспективный масштаб
Отношение величины изображения к размерам натуры.
Для определения масштаба видимых на разном удалении объектов на боковой стороне рамы следует отложить высоту предмета, каким бы он был при приближении к картинной плоскости.
Конечные точки соединяются линиями в точке схода. Расстояние на разном удалении между двумя сходящимися линиями и будет перспективным масштабом высоты выбранного предмета

## Slide 4: Способы построения перспективы
способ архитекторов, основанный на использовании точек схода параллельных прямых;
способ прямоугольных координат и перспективной сетки;
радиальный способ и способ совмещенных высот.

## Slide 5: Метод архитектора
Этот способ сводится к определению проекций точек сооружения на картинную плоскость лучами, идущими из точек зрения к каждой точке сооружения.
При построении перспективы методом архитектора картинную плоскость располагают под углом к зданию и проводят след ее через один из углов

## Slide 6: Перспективы здания по методу архитекторов

## Slide 7: Проектная графика архитекторов и дизайнеров

## Slide 8: Архитектурный пейзаж
Жанровая разновидность пейзажа, изображение в живописи и графике реальной или воображаемой архитектуры в естественной природной среде.
В А. п. большую роль играет линейная и воздушная перспектива, позволяющая связать воедино природу и архитектуру.
Городские перспективные виды, в 18 в. называвшиеся ведутами (Антонио Каналетто, Бернардо Беллотто, Франческо Гварди в Венеции, Ф. Я. Алексеев в России)
Виды вилл, усадеб, парковых ансамблей с постройками, пейзажи с античными или средневековыми руинами (Юбер Робер во Франции, Каспар Давид Фридрих в Германии, С. Ф. Щедрин, Ф. М. Матвеев в России)
Фантастические пейзажи с воображаемыми сооружениями и руинами (Джованни Баттиста Пиранези, Джованни Паоло Паннини в Италии), А. п. часто является видом перспективной живописи.

## Slide 9: Архитектурные пейзажи

## Slide 10: Построение предметов прямоугольной формы.
Городской квартал

## Slide 11: Этап 1 и 2

## Slide 12: Этап 3 и 4

## Slide 13: Этап 5 и 6

## Slide 14: Этап 7 и 8

## Slide 15: Этап 9 и 10

## Slide 16: Ю. И. Пименов Новая Москва