## Slide 1: Устройство и принцип работы последовательного сумматора
Санкт-Петербургский колледж информационных технологий
Пособие по курсу Архитектура ЭВМ
Преподаватель Буренина Н.В

## Slide 2: Содержание
Основные понятия
Полусумматор
Сумматор
Построение схемы последовательного сумматора
Работа сумматора

## Slide 3: Основные понятия
Устройство
Блок
Узел
Элемент
Структурная организация ЭВМ некоторая физическая модель, устанавливающая состав, порядок и принципы взаимодействия основных функциональных частей машины (без излишних деталей их технической реализации).

## Slide 4
Элемент
Элемент, простейшее устройство ЭВМ, выполняющее одну операцию над входными сигналами (пример – логический элемент).

## Slide 5
Узел
Элемент
Узел - часть машины, состоящая из нескольких более простых элементов и представляющая собой сборочную единицу (логическая схема).

## Slide 6
Блок
Узел
Элемент
Блок - функциональный компонент ЭВМ, состоящий из элементов и узлов и выполняющий операции над машинными словами или управляющий такими операциями (пример: блок регистров).

## Slide 7
Устройство
Блок
Узел
Элемент
Устройство - наиболее крупная функциональная часть ЭВМ, состоящая из элементов, узлов, блоков и выполняющая глобальные операции над кодированными данными (запоминание, обработку, преобразование).

## Slide 8
Узел ЭВМ выполняющий арифметическое суммирование кодов чисел, называется сумматором.

## Slide 9
Операция суммирования осуществляется в сумматорах поразрядно с использованием одноразрядных суммирующих схем. При этом в каждом разряде требуется выполнить сложение трех двоичных цифр данного разряда: первого слагаемого Хi, цифры этого же разряда второго слагаемого Yi и цифры переноса Pi из соседнего младшего разряда.
И тогда такое суммирование разбивают на две аналогичные операции: суммирование двух цифр слагаемых и суммирование полученного результата с переносом из соседнего младшего разряда. Каждая из этих операций выполняется схемой, называемой полусумматором.

## Slide 10: Полусумматор
Рассмотрим таблицу истинности работы полусумматора на два входа X 0 и Y0. Его можно использовать при сложении «0» разрядов. На его выходах образуется сумма S данного разряда и осуществляется перенос Р+1 в следующий старший разряд.
X | Y | S | P+1
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1

## Slide 11
По таблице можно составить логическое выражение для суммы S и переноса Р +1:
S = X&Y + X&Y
P+1 = X&Y
S = X&Y + X&Y + X&X + Y&Y =
X&(X + Y) + Y&(X + Y) =
(X + Y)&(X + Y) =
(X + Y) & X & Y
= (X + Y)&P+1

## Slide 12: Структурная схема полусумматора
1
1
&
&
S
P+1
X
Y

## Slide 13
Условно графическое обозначение полусумматора
HS
S
P
Xi
Yi
Si
Pi+1

## Slide 14: Сумматор
Рассмотрим таблицу истинности сложения цифр в одном из разрядов
Xi | Yi | Pi | Si | Pi+1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 15
Составим минтермы для Si и Pi+1
Целесообразно эти выражения преобразовать так, чтобы в формулах для Si и Pi+1 были по возможности одинаковые члены, что, естественно, сократит количество используемых элементов. Один из вариантов таких преобразований дают выражения:
Pi+1 = Xi&Yi + Xi&Pi + Yi&Pi
Si = Xi&Yi&Pi + Xi&Yi&Pi + Xi&Yi&Pi + Xi&Yi&Pi
Pi+1 = Xi&Yi&Pi + Xi&Yi&Pi + Xi&Yi&Pi + Xi&Yi&Pi
Si = Xi&Yi&Pi + (Xi + Yi + Pi)&(Xi&Yi + Xi&Pi + Yi&Pi)
= Xi&Yi&Pi + (Xi + Yi + Pi)& Pi+1

## Slide 16: Структурная схема сумматора
1
1
1
1
&
&
&
&
&
Xi
Yi
Pi
Si
Pi+1

## Slide 17
SM
S
P
Si
Pi+1
a
b
P
Условно графическое обозначение сумматора

## Slide 18
Для сложения двух N-разрядных двоичных кодов, используется схема многоразрядного сумматора.

## Slide 19: Работа сумматора
Даны числа 12 и 5.
Построить таблицу истинности и схему полного последовательного сумматора сложения этих чисел.
1. Переводим эти числа в двоичную СС:
3 2 1 0
12-> 1100
2 1 0
5-> 101

## Slide 20: 2. Таблица истинности сумматора
Входы |  |  | Выходы | 
ai | bi | Pi | Si | Pi+1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
“0”
“1”
“2”
“3”
“4”
Notes: 20

## Slide 21
Структурная схема сумматора
0
«0»
«1»
«2»
«3»
«4»
Hs
sm
sm
sm
sm
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
p
p
p
p
p
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0

## Slide 22: Пример работы сумматора
«0»
«1»
«2»
«3»
«4»
ps
sm
sm
sm
sm
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
p
p
p
p
p
0
1
0+1=
1
0
0
0+0+0=
0
1
1
1+0+1=
0
1
1
0
1+0+1=
0
1
0
0
0+1+0=
1
0
0
Notes: 22