Тема урока: «Устройства вывода информации»

Функции, основные характеристики устройств вывода.

Целевая аудитория:

- 9-11 класс

Цель:

- Научиться работать с устройствами вывода информации.

Задачи:

- Изучить основные устройства вывода информации.

- Знать основные характеристики и функции устройств вывода.

- Содействовать воспитанию интереса к предмету, трудолюбия, самостоятельности, чувства ответственности.

Оснащение урока:

- Аппаратное обеспечение: ПК, клавиатура, колонки, монитор, принтеры.

- Наглядные пособия и раздаточный материал: презентация «Устройства вывода информации»

Устройства вывода информации (Слайд 1)

(Слайд 2) Устройства вывода — периферийные устройства, преобразующие результаты обработки цифровых машинных кодов в форму, удобную для восприятия человеком или пригодную для воздействия на исполнительные органы объекта управления.

(Слайд 3) Все устройства вывода можно разделить на следующие группы:

- Устройства для вывода визуальной информации

- Устройства для вывода звуковой информации

- Устройства ввода/вывода

Устройства для вывода визуальной информации (Слайд 4)

(Слайд 5) Монито́р — устройство, предназначенное для визуального отображения информации. Современный монитор состоит из корпуса, блока питания, плат управления и экрана. Информация (видеосигнал) для вывода на монитор поступает с компьютера посредством видеокарты, либо с другого устройства, формирующего видеосигнал.

(Слайд 6) По виду выводимой информации

- алфавитно-цифровые (дисплеи, отображающие только алфавитно-цифровую информацию);

- графические (для вывода текстовой и графической (в том числе видео) информации);

- а также монохромные мониторы и мониторы цветного изображения.

Классификация мониторов по типу экрана (Слайд 7)

(Слайд 8) ЭЛТ – на основе электронно-лучевой трубки (англ. Cathode Ray Tube, CRT). По принципу работы ЭЛТ напоминают кинескопы, используемые в обычных телевизорах – электронная пушка испускает пучок электронов, высвечивающих на экране картинку, состоящую из точек (pixels).

(Слайд 9) ЖК — жидкокристаллические мониторы (англ. Liquid Crystal Display, LCD). Это плоский дисплей на основе жидких кристаллов, а также монитор на основе такого дисплея.

LCD TFT (тонкоплёночный транзистор) — разновидность жидкокристаллического дисплея, в котором используется активная матрица, управляемая тонкоплёночными транзисторами.

(Слайд 11) Плазменный — на основе плазменной панели (англ. Plasma Display Panel, PDP). Это  устройство отображения информации, монитор, основанный на явлении свечения люминофора под воздействием ультрафиолетовых лучей, возникающих при электрическом разряде в ионизированном газе, иначе говоря в плазме.

(Слайд 11) OLED-монитор — на технологии OLED (англ. Organic Light-Emitting Diode). Органический светодиод — органический светоизлучающий диод) — полупроводниковый прибор, изготовленный из органических соединений, который эффективно излучает свет, если пропустить через него электрический ток. Предполагается, что производство таких дисплеев будет гораздо дешевле, нежели производство жидкокристаллических дисплеев.

(Слайд 12) Виртуальный ретинальный монитор (англ. Virtual Retinal Display, VRD). Это технология устройств вывода, формирующая изображение непосредственно на сетчатке глаза. В результате пользователь видит изображение, «висящее» в воздухе перед ним.

(Слайд 13) Лазерный монитор (англ. Laser Video Display). На основе лазерной панели (пока только внедряется в производство)

Основные параметры мониторов (Слайд 14)

Размер зерна или пикселя (дюйм) — физический размер одной точки экрана монитора. Чем меньше размер зерна, тем выше качество изображения.

Разрешение — число пикселей по вертикали и горизонтали.

Размер экрана — длина диагонали, чаще всего в дюймах

Частота обновления экрана (Гц)

Соотношение сторон экрана — стандартный (4:3), широкоформатный (16:9) или другое соотношение (например 5:4)

Глубина цвета — количество бит на кодирование одного пикселя (от монохромного до 32-битного)

Время отклика пикселей (не для всех типов мониторов)

Угол обзора

(Слайд 15) Проектор — световой прибор, перераспределяющий свет лампы с концентрацией светового потока на поверхности малого размера или в малом объёме.

(Слайд 16) Графопостроитель (плоттер)

Устройство для автоматического вычерчивания с большой точностью рисунков, схем, сложных чертежей, карт и другой графической информации на бумаге размером до A0 или кальке.

Графопостроители рисуют изображения с помощью пера (пишущего блока).

Принтер

(Слайд 17) Принтер (англ. print - печать) периферийное устройство компьютера, предназначенное для перевода текста или графики на физический носитель, из как правило, хранящегося в электронном виде.

(Слайд 18) По количеству цветов печати принтеры делятся на:

- чёрно-белые (монохромные)

- цветные

(Слайд 19) Основные параметры принтеров:

Разрешающая способность — число точек на дюйм (измеряется в dpi) или, для игольчатых принтеров, число символов на дюйм (cpi). Например, разрешение 600 dpi означает, что точка может быть помещена в любую из 600 позиций в пределах одного дюйма;

Скорость печати определяется двумя факторами — временем механической протяжки бумаги и скоростью обработки поступающих данных. Для матричных и струйных принтеров измеряется в знаках в секунду — cps, для струйных и лазерных — в страницах в минуту;

Объём памяти. Принтеры, как правило, оборудованы процессором и внутренней памятью (буфером), которые принимают и обрабатывают данные. Действует правило: чем больше памяти, тем лучше;

Сроки службы печатающей головки, картриджа, барабана определяются в документации к конкретной модели принтера.

Классификация принтеров по принципу переноса изображения на носитель (Слайд 20)

Матричные (Слайд 21)

Старейшие из ныне применяемых типов принтеров, их механизм был изобретён в 1964 году.

Изображение формируется печатающей головкой, которая состоит из набора иголок (игольчатая матрица), приводимых в действие электромагнитами.

Головка передвигается построчно вдоль листа, при этом иголки ударяют по бумаге через красящую ленту, формируя точечное изображение.

Струйные (Слайд 22)

Принцип действия - изображение на носителе формируется из точек. Но вместо головок с иголками в струйных принтерах используется матрица дюз (т.н. головка), печатающая жидкими красителями. Печатающая головка может быть встроена в картриджи с красителями, также используются сменные картриджи, печатающая головка, при замене картриджа не демонтируется.

Лазерные (светодиодные принтеры) (Слайд 23)

Формирование изображения происходит путём непосредственного сканирования лазерным лучом фоточувствительных элементов принтера. Отпечатки сделанные таким способом не боятся влаги, устойчивы к истиранию и выцветанию. Для печати используется тонер с порошком.

Сублимационный принтер (Слайд 24)

Это принтер, печатающий изображение на плотных твердых поверхностях путем внесения твердотельного (обычно кристаллического) красителя под поверхность твёрдого тела.

Дополнительные возможности принтеров (Слайд 25)

(Слайд 26) Интернет-принтер

Принтер с функцией подключения к интернету, без необходимости подключения к компьютеру.

(Слай 27) Виртуальный принтер

Это компьютерная программа, которая работает и выглядит для пользователя как драйвер принтера, но реальный принтер к ней не подключен. Когда пользователь запускает печать документа на такой принтер, вместо вывода на бумагу или другой физический материал, программа определённым образом обрабатывает полученный поток графических команд, результат обработки обычно записывается в файл.

(Слайд 28) Широкоформатный принтер

Принтер с возможностью печатать на листах «широких» форматов, таких как А0, А1, А2 и А3, которые в два и более раз больше по ширине, чем наиболее используемый А4. Некоторые отдельные модели могут печатать на листах шириной до пяти метров.

(Слайд 29) 3D-принтер

Устройство, использующее метод создания физического объекта на основе виртуальной 3D-модели.

3D-печать может осуществляться разными способами и с использованием различных материалов, но в основе любого из них лежит принцип послойного создания (выращивания) твёрдого объекта.

Устройства для вывода звуковой информации (Слайд 30)

(Слайд 31) Встроенный динамик

Простейшее устройство воспроизведения звука, применявшееся в IBM PC и совместимых ПК.

До появления недорогих звуковых плат динамик являлся основным устройством воспроизведения звука.

В настоящее время PC speaker остаётся штатным устройством IBM PC-совместимых компьютеров, и в основном используется для подачи сигналов об ошибках, в частности при проведении самотестирования после включения.

(Слайд 32) Колонки

Популярное устройство для вывода звуковой информации.

(Слайд 33) Наушники или головные телефоны

Устройство для персонального прослушивания музыки, речи или иных звуковых сигналов.

В комплекте с микрофоном могут служить головной гарнитурой — средством для ведения переговоров по телефону или иному средству голосовой связи.

(Слайд 34) Системы синтеза человеческого голоса (Voice Ooutput Devices)

Используются в современном программном обеспечении в основном для поддержки людей с ослабленным слухом или зрением.

Такая система способна произносить содержимое экрана, преобразуя текстовую информацию в человеческую речь.

Устройства ввода/вывода (Слайд 35)

(Слайд 36) Магнитный барабан

Ранняя разновидность компьютерной памяти, широко использовавшаяся в 1950—1960-х годах. Барабан представляет собой большой металлический цилиндр, наружная поверхность которого покрыта ферромагнитным регистрирующим материалом. Упрощённо можно сказать, что это пластина жёсткого диска, имеющая форму цилиндра, а не плоского диска. Ряд считывающих головок движется по окружности барабана, каждая по отдельной дорожке.

(Слайд 37)Стример

Запоминающее устройство на принципе магнитной записи на ленточном носителе, с последовательным доступом к данным, по принципу действия аналогичен бытовому магнитофону. Основное назначение: запись и воспроизведение информации, архивация и резервное копирование данных.

(Слайд 38) Дисковод

Электромеханическое устройство, позволяющее осуществить чтение/запись информации на цифровые носители имеющие форму диска. При этом носитель может быть съёмным или встроенным в устройство.

(Слайд 39)Жесткий диск

Устройство хранения информации, основанное на принципе магнитной записи. Является основным накопителем данных в большинстве компьютеров.

Литература и Интернет-источники

1. Киселев С.В. Оператор ЭВМ: учебник для нач.проф.образования/ С.В.Киселев – 4-е изд. , стер.– М.: Издательский центр «Академия»,2008.–352с.

2. Зарецкая И.Т., Колодяжный Б.Г., Гуржий А.Н., Соколов А.Ю. Информатика: Учебное пособие для 10 – 11 кл. средних общеобразовательных школ. – К.: Форум, 2001. – 496 с.

3. Симонович С.В., Евсеев Г.А. Практическая информатика: Пособие для средней школы. Универсальный курс. – М.: АСТ-ПРЕСС: Инфорком-Пресс, 2000. – 480 с.

4. Википедия – свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org/wiki/Устройство_вывода