## Slide 1: Окно САПР КОМПАС-3D

## Slide 2
В центре окна приложения располагается рабочее поле, в котором производится создание чертежей.
Рабочее поле

## Slide 3
В рабочем поле размещается система координат, положение курсора отсчитывается от начала системы координат.
Текущее значение курсора X и Y отображается в правой части строки текущего состояния, расположенной в нижней части окна приложения.

## Slide 4
Оперативную помощь в процессе черчения пользователь может получить в строке сообщений, которая располагается ниже строки текущего состояния. В строке сообщений появляются подсказки по текущему действию или описание выбранной команды

## Slide 5
Создание и редактирование чертежей выполняется с помощью инструментальной панели, которая размещается в левом верхнем углу окна приложения.

## Slide 6
Панель переключения
Панель геометрические построения
Инструментальная панель включает в себя панель переключения, которая обеспечивает переходы между пятью различными рабочими панелями.

## Slide 7
Каждая рабочая панель содержит набор кнопок определенного функционального назначения.

## Slide 8
Рабочая панель Геометрические построения содержит кнопки, позволяющие рисовать на чертеже определенные объекты: точку, отрезок, окружность, прямоугольник и другие.

## Slide 9
Панель Редактирования содержит кнопки, которые позволяют вносить изменения в чертеж, производя над объектами различные операции: перемещение, копирование, масштабирование и другие

## Slide 10
Панель Выделение позволяет осуществлять различные варианты выделения объектов, выделить отдельные объекты или группы объектов.

## Slide 11
Панель Измерения позволяет измерять расстояния (вычисляются и отображаются в миллиметрах), углы (в градусах), периметры и площади различных объектов.

## Slide 12
Панель Размеры и технологические обозначения позволяет грамотно оформить чертеж, обозначить на чертеже размеры деталей и сделать надписи.

## Slide 13
Построение основных чертежных объектов

## Slide 14
Выбор создаваемого чертежного объекта (точки, отрезка, окружности, прямоугольника и прочих) осуществляется с помощью панели Геометрические построения.

## Slide 15
После выбора объекта щелчком мышью на соответствующей кнопке
появляется строка параметров объекта.
Строка параметров включает в себя
кнопки состояния полей
и сами поля.

## Slide 16
По внешнему виду кнопки можно судить о состоянии поля, которое может находиться в одном из трех состояний:
Фиксированном (обозначается «крестиком»)
В режиме ожидания ввода (обозначается «галочкой»)
Доступном для ввода (ничем не обозначается)

## Slide 17
Каждый объект обладает определенным набором параметров, которые характеризуют его размеры и положение на чертеже.
Например, после выбора на панели Геометрические построения кнопки Ввод отрезка
появится строка с параметрами отрезка:
Координатами его начальной точки (р1)
Координатами его конечной точки (р2)
Длиной (ln)
Углом наклона (an)
Стилем линии (сплошная, пунктирн. и пр.)

## Slide 18
При создании и редактировании объектов работа со строкой параметров сводится к активизации нужных полей и вводу в них заданных параметров. После ввода минимального набора параметров, достаточных для построения объекта (для отрезка - координат начальной и конечной точек), система автоматически создает объект.

## Slide 19: Ввод необходимых для построения объекта параметров можно осуществлять различными способами:
Автоматический ввод параметров производится в процессе рисования объекта щелчками мышью в рабочем поле;
Ручной ввод параметров производится путем ввода чисел с клавиатуры в поля строки параметров;
Ввод параметров с использованием Геометрического калькулятора позволяет при рисовании объектов снимать значения их параметров с других объектов, размещенных на чертеже.

## Slide 20: Типы документов
Лист чертежа - основной объект проектирования. Лист чертежа представляет собой непосредственно изображение (чертеж) и его оформление - задание формата листа бумаги, типа основной надписи (штампа). В структуру листа чертежа могут входить виды, технические требования, неуказанная шероховатость, объекты связанной с листом спецификации;

## Slide 21: Типы документов
Фрагмент чертежа - только изображение - набор геометрических элементов и элементы оформления чертежа (размеры);
Текстовый документ - оформление сопроводительной технической документации на выбранном шаблоне в соответствии с ГОСТ ЕСКД;
Спецификация.

## Slide 22: Внимание!
При работе с системой КОМПАС-ГРАФИК следите за нижней строкой рабочего окна системы. Все подсказки в процессе работы появляются именно в этой строке.

## Slide 23: Внимание!
Большинство кнопок панели инструментов “Редактирование” включаются только после выделения на чертеже объекта (или группы объектов), над которым будет производиться выбранная операция.

## Slide 24: Привязки
При построении чертежа возникает вопрос о геометрических привязках, т.е. о точном задании характерных точек контура. К таким точкам могут быть отнесены следующие:
ближайшая точка (конец отрезка, дуги, сплайна);
пересечение;
касание;
нормаль;
центр (дуги, окружности. эллипса);
точка на кривой.