## Slide 1: Изображение неровностей земной поверхности на плане местности

## Slide 2: Поверхность Земли неровная, а карта плоская. Как на плоской карте изобразить неровности земной поверхности?
Цели урока:
-выяснить, как на плане изображают неровности земной поверхности;
-раскрыть понятия «абсолютная высота», «относительная высота».
-определять относительную и абсолютную высоту.

## Slide 3
Нивелир-прибор для измерения высоты склона
Высота склона – 5м. Зальет ли домик во время весеннего половодья?
Относительная высота - превышение одной точки над другой.

## Slide 4
Запад
Восток
5,5 м
4 м
Какова высота холма?
Абсолютна высота -превышение точки над уровнем Мирового океана.

## Slide 5
.
.
.
159,3
127
140
Определите абсолютную высоту холма.
А.В=159,3 метра
Определите относительную высоту холма относительно западного склона
Определите относительную высоту холма относительно ВОСТОЧНОГО склона
159,3-127=32,3 метра
159,3-140-19,3 метра

## Slide 6
.
.
.
159,3
127
140
.
А
Какова абсолютная высота холма?
159,3 м
Какова абсолютная высота точки А?
Горизонтали- линии на карте, соединяющие точки с одинаковой абсолютной выстой.

## Slide 7
Берг-штрих- линия, показывающая направление склона
Запад
Восток
Какой склон холма круче?
Чем чаще расположены горизонтали, тем круче склон.

## Slide 8
Рисунок 23 на стр.34 учебника
1. Через сколько метров проведены горизонтали?
(Через 5 метров)
2.Какой склон холма от села Красное круче, а какой более пологий?
(Юго -восточный- крутой, Восточный –пологий)
3.Вы едите на велосипеде из села Красное на север и обратно. Куда путь будет легче. Почему?
(Обратно , т.к. едем вниз по склону).

## Slide 9
. 49
40
20

## Slide 10
40
50
.37

## Slide 11: параграф №10, задание 22 на стр.21 тренажера