## Slide 1: Экспериментальное задание
Иccледование закономерностей последовательного соединения проводников
Упхоева Г.Ф.
Учитель физики
МБОУ Аларская СОШ

## Slide 2: Последовательным считают такое соединение, при котором конец первого проводника соединяют с началом второго, конец второго – с началом третьего и т.д.

## Slide 3: Цель работы:
Научить учащихся собирать последовательную цепь;
Научить учащихся рассчитывать последовательную цепь;
Вывести закономерности цепи с последовательным соединением проводников.

## Slide 4: План работы:
Собрать электрическую цепь с последовательно соединенными лампочками.
Измерьте силу тока, напряжение на каждой лампе и общее напряжение.
Рассчитайте сопротивление каждой лампы и общее сопротивление ламп.
Сформулируйте закономерности последовательного соединения проводников.

## Slide 5
A
V
V
V

## Slide 6: Таблица результатов измерений и вычислений:
измерено |  |  |  | вычислено |  | 
I (A) | U (B) | U (B) | U (B) | R (Oм) | R (Ом) | R (Ом)
0,2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 20

## Slide 7: Выводы:
Ток, протекающий через все резисторы, один и тот же:
Общее напряжение равно сумме напряжений на каждом резисторе:
Общее сопротивление равно сумме сопротивлений резисторов:

## Slide 8: Контрольные вопросы:
Чему равно общее напряжение трех, пяти, N последовательно соединенных лампочек с одинаковым сопротивлением?
Чему равно общее сопротивление трех, пяти, N последовательно соединенных лампочек с одинаковым сопротивлением?
Почему при последовательном соединении резисторов общее сопротивление увеличивается?
Недостатки и достоинства последовательного соединения проводников.