## Slide 1
Урок физики в 8 классе

## Slide 2
Тема урока:
Последовательное и параллельное
соединение
проводников

## Slide 3
сила тока
Силой тока называется физическая величина, показывающая, какой заряд проходит через поперечное сечение проводника за единицу времени

## Slide 4
I- сила тока в проводнике
q-заряд, прошедший через поперечное сечение проводника
∆t- время прохождения заряда

## Slide 5
напряжение
Физическая величина, показывающая, какую работу совершает на данном участке ток при перемещении по этому участку единичного заряда, называется электрическим напряжением.

## Slide 7
сопротивление
Физическая величина, показывающая, величину какого препятствия необходимо преодолеть электронам при движении по проводнику.

## Slide 9
закон Ома
Сила тока на участке цепи равна отношению напряжения на этом участке к его сопротивлению.

## Slide 11: Параллельное соединение– это соединение, при котором начала всех проводников присоединяются к одной точке цепи, а их концы к другой.
Последовательное соединение–это соединение, при котором конец первого проводника соединяют с началом второго, конец второго – с началом третьего и т.д.

## Slide 12
1. Сила тока в различных последовательно соединенных участках цепи одинакова.
3. Полное напряжение в цепи при последовательном соединении равно сумме напряжений на отдельных участках цепи.
2. Общее сопротивление цепи при последовательном соединении проводников равно сумме сопротивлений отдельных проводников (или отдельных участков цепи).
Последовательное
соединение проводников

## Slide 13
1. Сила тока в цепи равна сумме токов на отдельных участках цепи.
2. Полное напряжение в цепи при равно напряжению на отдельных участках цепи.
Параллельное
соединение проводников

## Slide 14
6 Ом
2 Ом
Каково общее сопротивление в цепи?
Каково показание амперметра, если
вольтметр, измеряющий напряжение
на первом резисторе показывает 12 В?
Каково показание вольтметра второго
резистора?
Каково общее напряжение в цепи?
R = 8 Ом
I = 2 A
U2 = 4 В
U = 16 В

## Slide 15
Два резистора, сопротивления которых R1=3 Ом и R2 = 6 Ом. Соединили параллельно. Определите силу тока, проходящего через, первый резистор, если сила тока, проходящая через второй, равна 2 А?
3 Ом
6 Ом

## Slide 16
Домашнее задание
Вклеить опорный конспект
Подготовиться к рассказу
по опорному конспекту.
Прочитать §48,49
Выполнить упр.22(1,3), упр.23 (1)

## Slide 17
Спасибо за урок.