Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края

# КГКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1

(разработка урока по физике 10 класс)

Подготовил: учитель физики

Полянин С.Б.

Рубцовск 2014

ТЕМА УРОКА: «ВИДЫ ДЕФОРМАЦИЙ ТВЕРДЫХ ТЕЛ» (10 КЛАСС)

ПОЛЯНИН СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ - учитель физики.

КГКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1» г. Рубцовск

Цели урока

Создать условия для усвоения учащимися различий между  видами деформаций твердых тел.

Задачи: сформировать знания об изменении формы и объема тела, формировать умения систематизировать материал, выбирать главное; развивать самостоятельность в приобретении новых знаний.

Тип урока: Изучение нового материала

Оборудование:

- Модель твердого тела.

- Плакаты «Виды деформаций»

- Пластилин, резиновый жгут, бруски поролона.

ХОД УРОКА

### I. Организационный момент.

Объявление темы и цели урока.

II. Изложение нового материала

### Демонстрация процессов растяжения и сжатия, среза, изгиба и кручения в процессе объяснения нового материала.

### Твердые тела сохраняют форму, но под действием сил, приложенных к ним, форма тел меняется, то есть происходит деформация. От чего она зависит? Какие виды деформации существуют?

### Деформацией называют изменение формы и объема тела.

### Растянем резиновый шнур за концы, участки шнура сместятся друг относительно друга, шнур окажется деформированным, станет длиннее и тоньше. Деформация возникает всегда, когда различные части тела под действием сил перемещаются не одинаково.

### Шнур после прекращения действия на него сил возвращается в исходное состояние.

### Запись в тетради:

### Деформацией называют изменение формы и объема тела.

### Деформации, которые полностью исчезают после прекращения действия внешних сил, называются упругими.

### Кроме резинового шнура упругие деформации испытывают: пружина, стальные шарики при столкновении и т.д.

### Теперь сожмем кусочек пластилина. В наших руках он легко примет любую форму. Первоначальная форма пластилина не   восстанавливается сама собой.

### Запись в тетради:

### Деформации, которые не исчезают после прекращения действия внешних сил, называются пластическими.

### Пластическую деформацию испытывают: глина, воск, свинец.

### Деформация растяжения.

### Если к однородному стержню, закрепленному одним концом, приложить силу вдоль оси стержня в направлении от этого конца, то стержень подвергнется деформации растяжения. Деформацию испытывают тросы, канаты, цепи в подъемных устройствах, стяжки между вагонами и т.д. Если на тот же стержень подействовать силой, направленной к закрепленному концу, то стержень подвергнется деформации сжатия. Деформацию сжатия испытывают: столбы, колонны,  стены, фундаменты зданий и другое. Наше собственное тело или его отдельные части тоже могут быть сжаты или растянуты.

### Запись в тетради:

### При растяжении или сжатии изменяется площадь поперечного сечения тела.

### Деформация сдвига.

### Деформацию, при которой происходит смещение слоев тела друг относительно друга, называют деформацией сдвига.

### Наглядно деформацию сдвига можно показать на модели твердого тела, которое состоит из ряда параллельных пластин, соединенных между собой. У твердых тел при деформации сдвига объем не меняется. Деформациям сдвига подвержены балки в местах опор, заклепки, болты, скрепляющие детали и т.д. Сдвиг на большие углы может привести к разрушению тела - срезу. Срез происходит при работе ножниц, зубила, зубьев пилы.

### Запись в тетради:

### Деформацию, при которой происходит смещение слоев тела друг относительно друга, называют деформацией сдвига.

### Изгиб и кручение.

### Более сложными видами деформации являются изгиб и кручение. Деформацию. изгиба испытывают: нагруженная балка, плита перекрытия. Кручение происходит при завертывании болтов, вращении валов машин, сверл и т.д. Эти деформации сводятся к неоднородному растяжению или сжатию и неоднородному сдвигу.

### Запись в тетради:

### Все деформации твердых тел сводятся к растяжению (сжатию) и сдвигу. При упругих деформациях форма тела восстанавливается, а при пластических не восстанавливается.

### III. Закрепление нового материала.

- Что такое деформация тела?

- Это изменение формы или объема тела.

- От чего зависит деформация?

- Деформация зависит от действия сил.

- Какие виды деформации существуют?

- Существует упругая и пластическая деформации.

- Что называется упругой деформацией?

- Деформация, которая полностью исчезает после прекращения действия сил.

- Приведите пример упругих деформаций.

- Растяжение резинового шнура, пружины. Столкновение стальных шариков.

- Что такое пластические деформации?

- Деформации, которые не исчезают после прекращения действия внешних сил.

- Приведите примеры пластических деформаций.

- Пластилин, глина, воск, свинец.

- Приведите примеры деформации растяжения.

- Деформации растяжения подвергаются тросы, канаты, цепи в подъемных устройствах, стяжки между вагонами.

- Приведите примеры деформации сжатия.

- Деформации сжатия подвергаются столбы, колонны, кирпичные стены, фундаменты, тело человека.

- Что такое деформация сдвига?

- Деформация, при которой происходит смещение слоев тела друг относительно друга.

- Приведите примеры деформации сдвига.

- Деформации сдвига подвергаются балки в местах опор, заклепки автомобильных рам, мостов, болты, скрепляющие детали.

- Приведите примеры деформации изгиба и кручения.

- деформации изгиба  подвергаются балки на окне, в проеме стен, кручение испытывают болты при завертывании, валы машин, сверла и т.д.

### IV. Проверка  знаний с помощью карточки – задания.

### На доске написаны деформации:

### Растяжение

### Сжатие

### Сдвиг

### Изгиб

### Кручение

### Учащимся раздаются карточки с определениями деформаций, варианты ответов  написаны на доске, нужно выбрать правильный вариант ответа, написать его. Время ответа 5 минут. Критерии оценок: 5 ответов – «5», 4 ответа – «4», 3 ответа – «3». Подписать фамилию. Затем карточки собираются и проверяются   (Правильные   ответы:  1 – 3; 2 – 5; 3 – 4; 4 – 1; 5 – 1,2)

### Карточка – задание по теме: «Виды деформаций»

### Смещение скрепляющих деталей происходит при…

### Вращение валов машин происходит при …

### Нагруженная балка, плита перекрытия подвергается …

### Стяжки между вагонами, цепи в подъемных устройствах подвержены…

### Наше собственное тело или его отдельные части испытывают…

### V. Подведение итогов урока, рефлексия.

### Выставляются оценки за устные ответы активным учащимся. Оглашаются результаты письменного задания по карточке.

### Домашнее задание:

- § 20

- Вопросы к параграфу. Составьте кроссворд:  «Виды деформаций»