РАЗДЕЛ 4. ГЕНЕРАТОРЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИМПУЛЬСОВ стр. 113 [2]

Тема 4.1. Мультивибраторы

Общие сведения о релаксационных    генераторах. Основная схема транзисторного автоколебательного генератора. Ждущий мультивибратор. Мультивибраторы на интегральных схемах ОУ: автоколебательный и ждущий; мультивибраторы на цифровых интегральных схемах (ЦИС): автоколебательный и ждущий; интегральные монолитные мультивибраторы.

Стр. 179 [1]

Прямоугольные импульсы имеют широкий спектр частот. Этим определяется название мультивибратора, означающий генератор множества колебаний.

Прямоугольные импульсы формируются на коллекторе транзистора:

плоская вершина – когда транзистор заперт, коллектор имеет высокий потенциал;

пауза – когда транзистор насыщен, коллектор имеет малый потенциал;

длительность – определяется напряжением на конденсаторах;

крутые фронты – определяются лавинообразным переходом из одного состояния в другое за счет положительной обратной связи и усилением → двухкаскадный резистивный усилитель (усилитель работает в режиме ключа) с положительной обратной связью.

Автоколебательный мультивибратор на VT   стр. 180 [1]

Схема мультивибратора автоколебательного

Транзистор p-n-p

Положительная обратная связь: выход одного ключа соединен с входом другого.

Если потенциал базы VT1 более отрицательный, то потенциал коллектора VT1 (и базы VT2) более положительный, а потенциал коллектора VT2 (и базы VT1) еще более отрицательный.

Так к первоначальному приращению потенциала добавляется приращение того же знака, поступающее в исходную точку по петле обратной связи.

Рассмотрим работу мультивибратора более детально. При включении источника питания состояние, когда оба транзисторы открыты, является неустойчивым.

Стр. 125 – 127 [2]

Алгоритм работы

Временные диаграммы автоколебательного мультивибратора

- Формирование фронта импульса – участок аb

- Допустим, что коллекторный ток одного из них (VT1) несколько увеличился за счет флуктуационных колебаний iк1 ↑.

- Падение на резисторе Rк1 тоже возрастает ΔUк1 ↑.

- Это приведет к росту тока заряда конденсатора С2  iС2 ↑ и увеличению падения напряжения на резисторе Rб2  ΔURб2 ↑.

- В результате этого отрицательный потенциал на базе транзистора VT2 уменьшится URб2 ↓.

- Увеличение напряжения на коллекторе VT2 вызовет увеличение тока заряда конденсатора С1 iС1 ↑, увеличение падения напряжения на резисторе Rб1 ΔURб1  ↑ и уменьшение напряжения на базе транзистора VT1 URб1 ↓.

- Это, в свою очередь, приводит к дальнейшему росту его коллекторного тока iк1 ↑.

Таким образом, возникает положительная обратная связь с лавинообразным нарастанием тока до полного насыщения в транзисторе VT1 и полное перекрытие тока в транзисторе VT2.

После завершения переключения в момент времени t1 мультивибратор переходит во временное устойчивое состояние: транзистор VT1 открыт до полного насыщения, транзистор VT2 полностью закрыт.

- Происходит заряд конденсатора С1 через базу транзистора VT1 и резистор Rк2 UС1 ↑ (напряжение на коллекторе транзистора VT2 приближается к установившемуся значению) – участок bc, напряжение на коллекторе примет значение Uк2 ≈ -Ек.

На этом формирование фронта импульса заканчивается.

- Формирование плоской вершины импульса – участок cd.

Конденсатор С2 начинает перезаряжаться, напряжение на Rб2 уменьшается Uб2 ↓ и напряжение на базе VT2 уменьшается ↓, когда напряжение на базе транзистора VT2 станет равным напряжению отпирания, в момент времени t2 транзистор VT2 начнет отпираться.

Но до момента t2 транзистор VT2 был закрыт, происходило формирование плоской вершины. К моменту t2 формирование плоской вершины закончилось.

- Формирование среза импульса -  участок dе.

Транзистор VT2 начинает отпираться, и происходит процесс обратного переворачивания, аналогичный прямому.

Результатом этого процесса будет переход в новое состояние, когда транзистор VT2 будет открыт, а транзистор VT1 – закрыт.

- Формирование паузы импульса – участок еа.

В новом устойчивом состоянии конденсатор С1 начнет перезаряжаться через транзистор VT2, а конденсатор С2 – заряжаться. Процесс будет продолжаться до тех пор, пока напряжение на базе транзистора VT1 не станет равным напряжению его открывания. После этого мультивибратор переключится в другое состояние, и процесс начнет повторяться.

В результате перехода мультивибратора из одного состояния в другое образуется периодическая последовательность импульсов, длительность которых определяется параметрами RС-цепей, определяющих время заряда и разряда конденсаторов С1 и С2. Если параметры RС - цепей у транзисторов не одинаковы, то длительности импульсов и интервалов меду ними будут отличаться.

Автоколебательный мультивибратор на ИМС ОУ   стр. 131 -132 [2]

Мультивибратор на ИМС ОУ       Эпюры напряжений

Релаксационным элементом мультивибратора на операционном усилителе является резистивно-конденсаторный мост, питающийся от знакопеременного напряжения операционного усилителя +Ек - –Ек (обычно - –15 и + 15 В).

Алгоритм работы

  - Допустим, что временное равновесие установилось с напряжением на выходе, равном  +Е, и напряжением на прямом входе +εЕ.

  - Конденсатор С заряжается через R1 → напряжение на С возрастает по экспоненциальному закону с постоянной времени R1С и → к уровню Uвых.

  - Когда Uвх = εЕ, транзисторы микросхемы DA1 выходят из насыщения, восстанавливается действие положительной обратной связи и возникает регенеративный процесс → переключение схемы во второе равновесное состояние.

  - После завершения переключения на выходе мультивибратора Uвых = –Е, а Uвх = – εЕ → конденсатор перезаряжается → UС →    –Е.

  - Когда UС = – εЕ, произойдет переключение мультивибратора на первое равновесное состояние.

Для регулирования интервалов следования импульсов и длительности импульсов вместо сопротивления R1 необходимо установить регулировочное сопротивление и диод.

Стабилизацию частоты следования импульсов мультивибратора можно осуществить синхронизирующими импульсами, подаваемыми на вход (→).

Автоколебательный мультивибратор на логических элементах

Мультивибратор на двух логических      Эпюры напряжений

элементах, включенных параллельно

(логические элементы И-НЕ, две RC-

цепи: R1C1 и R2C2 – времязадающие

релаксационные элементы, конденса-

торы создают петлю по обратной свя-

зи)

Алгоритм работы

- Верхний открыт, а нижний элемент закрыт. На выходе DD1.1 лог.1, конденсатор С1 начинает заряжаться через R1.

- UС1 → лог.1, → iR1↓ → UR1↓ → UR1 = лог.0 → UвыхDD1.1 = лог.1 - момент t1.

- Через С2 включается DD1.1  → UвыхDD1.1 = 0.

- Начинает заряжаться С2 через R2, поддерживая DD1.1 во включенном состоянии за счет падения напряжения на R2. Мультивибратор находится в устойчивом состоянии, пока С2 не зарядится → UR1 = 0 и DD1.1 переключается – момент t2.

Таким образом, снова наступает момент переключения в первоначальное состояние, процесс повторяется.

Время устойчивого состояния определяется временем релаксации (заряда) конденсаторов С1 и С2 через R1 и R2.

Через конденсатор С могут подаваться синхронизирующие импульсы, изменяющие период повторения импульсов Т.

Основные параметры колебаний  стр. 184 – 187 [1]

- Амплитуда импульсов Um

Будем считать, что импульс формируется при запирании транзистора (когда потенциал его коллектора становится более отрицательным), а пауза – при его отпирании.

Uкн ≈ 0

Uкзап  ≈ –Ек → амплитуда генерируемых импульсов Um=Uкн-Uкзап ≈Ек

- Длительность импульсов

Конденсатор С1 (между коллектором насыщенного транзистора VT1 и базой запертого транзистора VT2) разряжается, имея тенденцию перезарядиться:

τ2 ≈ С1Rб2 -  постоянная времени разрядки конденсатора С1.

При t = 0 Uб2 = Ек. С этого момента начинается формирование отрицательного импульса на коллекторе транзистора VT2.

При t = t2 потенциал базы VT2 опускается до нуля и схема опрокидывается: VT2 отпирается, а VT1 запирается.

Таким образом, длительность tи2 генерируемого импульса определяется продолжительностью разрядки конденсатора С1, обеспечивающее запертое состояние транзистора VT2.

Ее значение можно определить:

→

- Пауза импульсов

Проведя аналогичные рассуждения по отношению к закрывающемуся транзистору VT1. находим

,

где τ1 – постоянная времени разрядки конденсатора С2.

- Период колебаний

Для симметричного мультивибратора tи1 = tи2 = 0,7СRб2 = 0,7τ

- Длительность переднего фронта импульса tф

Определяется временем зарядки хронирующего конденсатора через коллекторный резистор того же плеча:

tф ≈ 3СRк

Выбор элементов схемы

- Uкб доп ≥ 2Ек

- Максимальная частота колебаний мультивибратора fmax зависит от частоты транзистора fβ, у выбранного транзистора должна быть fβ ≥ 0,7fmax (fβ – частота транзистора).

- Чтобы обеспечить заданную длительность положительного перепада – длительность среза tс, частота транзистора fλ должна соответствовать условию

fλ  ≥ 1/ tс

(fλ – частота, на которой коэффициент α передачи тока эмиттера уменьшается по сравнению с низкочастотным значением в  раз )

4) Напряжении источника питания берут равным

Ек = (1,1 -  1,2) Um

5) Сопротивление резистора Rк выбирают с таким расчетом, чтобы ток открытого транзистора не превышал максимально допустимого

Iкн ≈ Ек/Rк ≤ Iк доп → Rк ≥ Ек/ Iк доп,

с другой стороны, падение напряжения на резисторе Rк от обратного тока коллектора не должно превышать (1,05 – 0,1)Ек. отсюда

,

где Iк0max – обратный ток при максимальной рабочей температуре.

- Сопротивление резистора Rб следует выбирать с таким расчетом, чтобы обеспечить неглубокое насыщение транзистора (S ≈ 2); S – коэффициент насыщения

→ Rб = β Rк/S.

- Емкость конденсатора С выбирается в соответствии с заданной длительностью импульсов:

С1 = tи2/0,7Rб2;        С2 = tи1/0,7Rб1.

Ждущий мультивибратор

→

Схема мультивибратора в ждущем режиме

Временные диаграммы ждущего мультивибратора

Для автоколебательного режима мультивибратора характерно отсутствие устойчивого состояния, вследствие чего схема генерирует импульсы непрерывно.

В ряде случаев необходимо получать одиночные импульсы в определенные моменты времени. Для этого мультивибратору надо обеспечить устойчивое состояние: обычно это достигается путем запирания усилительного элемента одного из плеч мультивибратора, тогда схема самостоятельно не может выбраться из этого состояния.

В этом случае для генерации нужен внешний запускающий импульс. Такой импульс рассматривается как ждущим импульсом, а генератор «ждущим» (при каждом запускающем импульсе вырабатывается только один импульс).

I. Это одно назначение ждущего мультивибратора.

II. Ждущие мультивибраторы могут использоваться как элементы задержки. Если импульсы выходные продифференцировать, а затем срезать, то полученная последовательность окажется задержанной по отношению к входной. tзад = времени пребывания мультивибратора в неустойчивом состоянии.

Существует несколько разновидностей схем мультивибратора, одна из них, когда на вход одного из транзисторов автоколебательного мультивибратора подается напряжение смещения Еб.

Алгоритм работы

1) Исходное состояние схемы: VT1 – заперт источником смещения Еб,  а VT2 – открыт и насыщен. При этом конденсатор С1 имеет возможность заряжаться по цепи: +Ек – «земля» - эмиттерный переход VT2 – С1 – Rк1 – (-Ек).

2) Выводят схему из устойчивого состояния: на базу VT1 через разделительный конденсатор подают запускающий импульс отрицательный √, транзистор VT1 приоткрылся.

3) Два отпертых транзистора, это мы уже рассматривали → опрокидывание транзисторов: VT1 – открывается, а VT2 – закрывается.

4) С1 держит VT2 в запертом состоянии, но по мере разрядки (перезарядки) через цепь: +Ек – «земля» - отпертый транзистор VT1 – С1 – Rб2 – (-Ек) потенциал базы уменьшается до нуля и он отпирается.

5) С этого момента начинается новый лавинообразный процесс → VT1 закрывается, а VT2 – открывается.

6) По окончании зарядки конденсатора С1 через резистор Rк1 схема возвращается в исходное состояние.

Длительность сформированного импульса на коллекторе VT2

tи = 0,7С1Rб.

В данном случае транзистор VT1 удерживается в запертом состоянии не напряжением конденсатора С2, а напряжением источника +Еб. Поэтому связь коллектора VT2 с базой VT1 можно осуществлять через резистор R, т.е. С2 не нужен.

Схема ждущего                                       Временные диаграммы

мультивибратора на

логических элементах

Схема ждущего

мультивибратора на                                  Временные диаграммы

ИМС ОУ

Интегральные монолитные мультивибраторы

КР119ГГ1 – мультивибратор с самовозбуждением

КР119АГ1 – элемент ждущего блокинг – генератора

КР127ГФ1А – КР127ГФ1Ж – тактовый генератор

218ГГ1, К218ГГ1 – мультивибратор автоколебательный

218Г1, К218Г1 – мультивибратор ждущий

К224ГГ2 - генератор прямоугольных импульсов

К224ГГ1 – мультивибратор универсальный

Тема 4.2. Блокинг – генераторы

Общие сведенья о блокинг – генераторах. Автоколебательный блокинг – генератор на транзисторах. Ждущий режим блокинг – генератора. Синхронизированный блокинг – генератор. Блокинг – генератор на интегральной схеме.

Блокинг – генератор (БГ) – однокаскадное регенеративное импульсное устройство с трансформаторной положительной обратной связью, формирующее прямоугольные импульсы малой длительности (мкс и меньше), большой амплитуды и мощности. стр. 141 [2]

- БГ в отличие от мультивибратора содержат только один усилитель.

- Трансформатор усложняет конструкцию.

- Применяя дополнительную нагрузочную обмотку можно развязать нагрузку от источника.

- Применяя несколько нагрузочных обмоток можно получить несколько импульсов с разными полярностями и амплитудами или просто одинаковые импульсы, но много.

- Применяется на мощную нагрузку.

Фронт импульса – прямой блокинг – процесс (ПБП).

Спад импульса – обратный блокинг – процесс (ОБП).

Пауза импульса – процессы при разряде конденсатора (как в  мультивибраторе).

Вершина импульса – процесс при перезаряде конденсатора (особенность блокинг – генератора).

Блокинг – генератор

Автоколебательный режим                                                   Ждущий режим

Автоколебательный режим блокинг – генератора стр. 206 -212 [1]

Схема автоколебательного блокинг – генератора

Резисторы Rк, Rдоп, Rш и диод улучшают форму и стабильность параметров генерируемых колебаний, но не имеют определенного значения. Мы их упоминать не будем.

Временные диаграммы блокинг - генератора

Алгоритм работы

Исходный момент t1: напряжение на разряжающемся конденсаторе спадает до нуля и транзистор VT отпирается.

Формирование переднего фронта импульса

- Появился iк, а в сердечнике трансформатора появился магнитный поток. Iк наводит в базовой обмотке wб ЭДС eб, полярность показана на схеме. Эта ЭДС дополнительно приоткрывает транзистор VT, ток коллектора транзистора VT увеличивается, ЭДС увеличивается и т.д., происходит лавинообразный процесс и транзистор VT оказывается в области насыщения. Транзистор теряет усилительные свойства, и изменение потенциала базы перестает влиять на изменения коллекторного тока. На этом заканчивается формирование фронта.

- В интервале времени t1 - t2 индуцируется ЭДС и в обмотке wк (полярность показана на схеме), так что потенциал коллектора лавинообразно изменяется Uк = -(Eк-eкmax).

- ЭДС eб лавинообразно изменяется Uб = -eбmax

Формирование плоской вершины импульса

- За кратковременный интервал t1 - t2 состояния конденсатора не меняется. Только под действием ЭДС eб конденсатор С начинает заряжаться через открытый эмиттерный переход (транзистор находится в режиме насыщения).

- Напряжение на конденсаторе быстро достигает UСmax, а напряжение на базе

(Uб = -eб + UС) и базовый ток уменьшаются iб  ↓.

Транзистор выходит из режима насыщения. На этом заканчивается формирование плоской вершины.

Формирование среза импульса

- Так как транзистор вышел из режима насыщения, то ik ↓, то скорость нарастания магнитного потока уменьшается, → в базовой обмотке индуктируется меньшая ЭДС eб, что дополнительно снижает отрицательный потенциал базы  - коллекторный ток еще меньше становится и т.д.

- Как только eб  по абсолютному значению станет меньше UСmax это приводит к запиранию транзистора.

- После этого магнитный поток начинает быстро спадать и ЭДС в обмотках меняют полярность. В результате в кривых Uк и Uб имеет место кратковременные выбросы ΔUк и ΔUб .

За счет индуктивности коллекторной обмотки ток iк не может мгновенно уменьшиться до нуля и после запирания транзистора замыкается через межвитковые емкости трансформатора – упомянутые выбросы, а затем и колебания, которые затухают, колебательный контур образовался  -  для устранения этих колебаний введены диоды.

Формирование паузы

- После запирания начинается разрядка конденсатора до напряжения UС = - (Eк + Iк0Rб) от UСmax. (Iк0 – обратный ток коллекторного перехода).

- Когда UС = 0, транзистор отопрется, после чего начинается формирование нового импульса.

Конденсатор С, определяющий длительности импульса и паузы, является времязадающим (хронирующим) конденсатором.

Ждущий блокинг – генератор  стр. 215 – 217 [1]

Когда необходимо, чтобы каждый импульс на выходе генератора появлялся только при подаче на вход запускающего импульса, используется ждущий режим.

В исходном состоянии блокинг – генератор заперт. С приходом запирающего импульса он формирует один импульс и снова запирается до прихода на вход очередного.

Ждущий режим может быть обеспечен различными способами.

Схема ждущего блокинг – генератора, где Езап осуществляется источником Ез.

Схема ждущего блокинг – генератора, где Ез

осуществляется от общего коллекторного источника.

Обмотка 1 – коллекторная

Обмотка 2 – базовая

Обмотка 3 – нагрузочная.

Алгоритм работы

Исходное состояние БГ

- Транзистор VT закрыт  за счет Eз, 1к = const  → Uоб2 и Uоб3 = 0.

- Конденсатор C заряжается до Uз через   R1, R6  и обмотку  2 («-« на правой обкладке).

Запуск

1. Uвx = └┘     проходит через Cp  на  базу  VT → Uб отриц. → VT отпирается →

1к ↑.

Прямой блокинг-процесс (формирование фронта  импульса)

- 1к ↑ → возбуждение в обмотке базы → сильная  обратная положительная обратная связь → лавинообразное нарастание  1к, С заряжается током базы, VT входит в режим насыщения, прекращается прямой блокинг-процесс, Uк=0, все происходит скачком.

Формирование вершины импульса (квазиустойчивое состояние)

По мере заряда C напряжение на нем повышается, а тон заряда (базы) понижается следует снижение уровня  насыщения VT , но он еще насыщен.

Обратный блокинг-процесс (формирование среза импульса)

Как только кажущейся ток коллектора станет меньше тока насыщения, VT выйдет из режима насыщения, 1к  ↓ → положительное напряжение на обмотке базы → большое запирание VT → сильная обратная положительная связь → лавинообразный процесс, полное запирание транзистора, лавинообразный процесс прекращается, все происходит скачком. Возникающая в базовой обмотке трансформатора ЭДС заряжает емкость С.

Установление исходного состояния

С разряжается через Rб, источник Eсм и базовую обмотку трансформатора          за напряжение Eсм .

Разряд происходит медленно . Схема приходит в исходное состояние и ждет запуска.

Синхронизированный блокинг-генератор   стр. 217[1]

В автоколебательном режиме  блокинг-генератору свойственна относительно низкая стабильность частоты. В целях ее повышения блокинг-генератор нередко синхронизируют импульсами с большой стабильностью периода.

Синхроимпульсы можно подводить к различным электродам транзистора, но с таким расчетом, чтобы на базу действовали импульсы отрицательной полярности.

Принципиально работа блокинг – генератора в режиме синхронизации частоты не отличается от работы мультивибратора в том же режиме. Она сводится к тому, что синхроимпульсы с периодом Тсин < Тбл ген открывают запертый транзистор блокинг – генератора несколько раньше того момента, в которой он открылся бы самостоятельно. При этом стабильность частоты блокинг – генератора определяется  стабильностью синхронизирующих импульсов.

Блокинг – генератор можно использовать и для деления частоты

В этом режиме период колебаний блокинг – генератора должен быть в несколько раз больше периода следования синхроимпульсов, а их амплитуда должна быть небольшой, чтобы транзистор блокинг – генератора отпирался не каждым синхроимпульсом, а через определенное число периодов.

Временные диаграммы, поясняющие работу              fвх = 1 МГц                         Т = 1 мкс

блокинг – генератора в режиме деления частоты        fвых = ?

Блокинг – генератор на интегральной схеме

Схема блокинг – генератора

на интегральной микросхеме

(автоколебательный)

Отечественная промышленность выпускает микросхему 119АГ1, на которой могут быть собраны автоколебательный и ждущий блокинг – генераторы.

К микросхеме присоединены навесные элементы: импульсный трансформатор, элементы Rб и С базовой времязадающей цепи, резистор Rдоп, стабилизирующий длительность формирующего импульса, и конденсатор Сф фильтра. Эти элементы аналогичны элементам автоколебательного блокинг – генератора на транзисторах.

Ряд незадействованных выводов микросхемы используется при выполнении ждущего блокинг – генератора.

# Text boxes

Мультивибраторы

Блокинг-

генераторы

Формирователи импульсов

Генераторы импульсов цифровых последовательностей

Автоколебательные

мультивибраторы

Ждущие мультивибраторы

Автоколебательные

блокинг-генераторы

Ждущие блокинг-генераторы