## Slide 1
Принципы радиосвязи

## Slide 2
Содержание
Повторение
Модуляция
Детектирование
Простейший радиоприемник

## Slide 3
Повторение
Что называют электромагнитной волной?
Распространяющееся в пространстве возмущение (изменение состояния) электромагнитного поля.

## Slide 4
Повторение
2. Условие возникновения электромагнитной волны?
Наличие ускорения у движущихся зарядов!

## Slide 5
Повторение
2. Электромагнитная волна продольная или поперечная?
Электромагнитная волна является поперечной!

## Slide 6
Повторение

## Slide 7
Повторение
В 1887 году Г. Герц доказал существование электромагнитных волн и изучил их свойства
Установка опытов Г. Герца

## Slide 8
Повторение
7 мая 1895 года продемонстрировал свой грозоотметчик.
«мой прибор, при дальнейшем усовершенствовании его, может быть применён к передаче сигналов на расстояния при помощи быстрых электрических колебаний, как только будет найден источник таких колебаний, обладающий достаточной энергией»
А.С. Попов
18 декабря 1897 Попов передал с помощью телеграфного аппарата, присоединённого к прибору, слова: «Генрих Герц».

## Slide 9
Повторение
7 мая 1895 года продемонстрировал свой грозоотметчик.
«мой прибор, при дальнейшем усовершенствовании его, может быть применён к передаче сигналов на расстояния при помощи быстрых электрических колебаний, как только будет найден источник таких колебаний, обладающий достаточной энергией»
А.С. Попов
18 декабря 1897 Попов передал с помощью телеграфного аппарата, присоединённого к прибору, слова: «Генрих Герц».

## Slide 10
Принципы радиосвязи
Микрофон преобразует механические колебания в электромагнитные колебания звуковой частоты.
На каком явлении основан принцип действия микрофона?

## Slide 11
Принципы радиосвязи
Но передавать на большие расстояния электромагнитную волну звуковой частоты нельзя!
Плотность потока излучения пропорциональна четвертой степени частоты.

## Slide 12
Модуляция
Модуляция колебаний - медленное по сравнению с периодом колебаний изменение амплитуды, частоты или фазы колебаний по определённому закону. Соответственно различаются амплитудная модуляция, частотная модуляция и фазовая модуляция

## Slide 13
Модуляция
После модуляции волна готова к передаче.
Обладая высокой частотой она может передаваться в пространстве.
И несет в себе информацию звуковой частоты.

## Slide 14
Детектирование
В приемнике необходимо выделить из высокочастотных модулированных колебаний сигнал звуковой частоты, т.е. провести детектирование

## Slide 15
Громкоговоритель
Преобразует электромагнитные колебания в механические колебания звуковой частоты

## Slide 16
Блок-схема радиосвязи

## Slide 17
Простейший радиоприемник