Лабораторная работа №2.

Измерение размеров малых тел.

Цель работы:            - познакомиться со способом измерения размеров малых тел,

- по фотографии молекул вещества вычислить их размер.

Оборудование:          - линейка измерительная; горох; фотография расположения

молекул, сделанная при помощи электронного микроскопа с

увеличением в 70 000 раз.

(Для дополнительного задания:           проволока (или учебник).

Ход работы.

1.Определим диаметр горошин.

а) Определим длину ряда горошин – L

Для этого уложите несколько (20 – 30) горошин вплотную к измерительной линейке и измерьте длину ряда - L.

(       (       (       (       (       (        (       (       (       (       (       (       (       (       (

0         1         2          3         4          5          6          7         8         9         10       11        12       13        14

L

Запишите значение L c учетом абсолютной погрешности:

L = ( . . . ( . . . )см (вместо точек запишите значения измеренной величины и абсолютной погрешности)

б)Количество горошин в ряду обозначим – n.

n = …(вместо точек запишите это значение),

в)Тогда диаметр одной горошины d, можно определить по формуле:  d = L : n

Рассчитайте и запишите значение диаметра одной горошины.

d = …

Способ, которым вы определили размер горошины, называется

С П О С О Б О М       Р Я Д О В.

2.Определим диаметр молекулы вещества, пользуясь фотографией в учебнике.

Возьмём длину ряда L = (30 ( 1)мм

Число кружков в ряду n1 = …(вместо точек посчитайте и запишите это количество).

Число промежутков между кружками в ряду n2 = …(посчитайте и запишите это значение).

Увеличение фотографии ( = 70 000.

Диаметр кружка (молекулы) рассчитаем по формуле:

L                           30мм

d = ((((( = ((((((((( = … мм

(n1 + n2) (         ( … + …) 70 000

Выводы по работе:

1.Сформулируйте правило применения способа рядов для вычисления размеров малых тел.

2.Объясните преимущества этого способа.

3.Что вы можете сказать о размере молекулы?

4.Молекулы одного и того же вещества одинаковы. Как вы думаете, что нужно сделать, пользуясь способом рядов, чтобы определение диаметра молекулы было более точным?

(Дополнительные задания.

1.Определите диаметр проволоки. Для этого плотно намотайте проволоку на карандаш, сосчитайте количество витков проволоки и измерьте длину ряда витков.

2.Определите толщину листа бумаги вашего учебника. Для этого плотно сожмите учебник, измерьте толщину учебника и сосчитайте количество листов в учебнике (листов, а не страниц).

САМОСТОЯТЕЛЬНО оформите дополнительное задание, выбрав необходимые обозначения всех используемых величин.

НЕ ЗАБУДТЕ правильно записать значения измеренных длины ряда витков и толщины учебника с учетом абсолютной погрешности.