План  урока № 1

Тема урока. Упражнения в правильной посадке тракториста в кабине  пользования рабочими органами и педалями изучение контрольно – измерительных приборов трактора ДТ 75

Цель урока:

- Ознакомить учащихся с рычагами и педалями трактора ДТ 75 Правилами пользования рычагами и педалями и их назначением, контрольными приборами, их назначением и показаниями при работе трактора.

- Выработать первоначальные умения пользования рычагами и педалями трактора ДТ 75 при запуске стартером основного двигателя.

- Научить правильной посадки учащегося в кабине трактора ДТ 75

- Способствовать развитию и умению организовывать свое рабочее время.

- Воспитать у учащихся бережное отношение к инструменту и материалам, аккуратности и внимательности в работе, бдительности в соблюдении требований безопасности труда.

Материально техническое оснащения:

Трактор ДТ 75, комплект инструмента, заправочные материалы (ГСМ), обтирочный материал, маршрут задания, медицинская аптечка.

Учебно-производственные работы:

- Пользование рычагами и при запуске основного двигателя.

- Пользование рычагами и педалями при пуске трактора с места и его остановки.

- Пользование рычагами и педалями при управлении трактором в процессе работы.

- Дополнительные рычаги.

- Пользование контрольными приборами в процессе работы трактора.

Место проведения: Гараж, учебный полигон.

Время проведения: 1час.

Ход  урока.

1. Организационная  часть:

Проверить  наличие учащихся, форму одежды.

2. Вводный инструктаж – 15 мин

а) проверить готовность к занятиям

б) инструктаж по ТБ

в) сообщение темы, целей урока

г) ознакомление с практическими заданиями и их выполнение в течении урока

- Е.Т.О. трактора ДТ 75.

- Назначение рычагов для пуска пускового и основного двигателя.

- Назначение рычагов и педалей при пуске и остановки трактора.

- Назначение дополнительных рычагов.

- Назначение контрольных приборов и их показания при работе трактора.

- Опросить учащихся, где они находятся.

- Проверить знания учащихся по вопросам техники безопасности при запуске основного двигателя, при движении трактора и его остановке.

Техника безопасности при запуске основного двигателя.

- Поставить рычаг коробки перемены передач в нейтральное положение.

- Поставить рычаг тормоза в положение включено.

- Нельзя доверять запуск посторонним лицам.

- Нельзя заводить перегретый двигатель.

- При запуске не стоять спереди и сзади трактора.

Техника безопасности при вождении трактора.

- При пуске трактора с места следует убедиться, что нет людей впереди и сзади трактора и дать предупредительный сигнал.

- Кабина оборудована одноместным сидением, поэтому при движении в тракторе должен находится один водитель.

- Подъезжать к агрегатируемой машине для ее сцепки нужно задним ходом на малой скорости и без рывков, между трактором и машиной  не должно быть людей.

- Сцепку выполнять только при остановке трактора.

- После остановки трактора нельзя от него уходить, не заглушив трактор.

- Нельзя находиться под навесной машиной (или на ней), поднятой в транспортное положение.

- При стоянке навешенную машину нужно опустить на землю.

- Перед подъемом и опусканием навесной машины, а также при поворотах  необходимо убедиться, что нет людей или каких-нибудь препятствий в зоне досягаемости агрегата.

- Скорость трактора на поворотах не должна превышать 5км/час.

- При работе трактора в транспортной колонне интервал между тракторами должен быть 30-40м.

Объяснение и демонстрация нового материала.

- Рычаги для пуска основного двигателя.

  - Рычаг подачи топлива.

  - Ключ включения стартера

- Рычаги и педали для пуска и остановки трактора.

  - Педаль сцепления.

  - Педали левого и правого тормоза.

  - Рычаг коробки перемены передач.

  - Рычаг переключения понижающего редуктора.

- Дополнительное оборудование.

- Контрольные приборы.

- Демонстрация запуска пускового и основного двигателя.

- Демонстрация пуска и остановки трактора.

- Демонстрация включения и выключения  передачи.

- Демонстрация посадки в тракторе и положения рук рычагах управления тормозами (фрикционы).

Закрепление нового материала.

- В какой последовательности осуществляют пуск пускового и основного двигателя.

- Какие меры техники безопасности следует соблюдать при пуске пускового и основного двигателя.

- Какие контрольные приборы установлены на щитке приборов и что контролирует каждый из них.

- Назначение муфты сцепления.

- В какой последовательности осуществляется пуск трактора с места.

- Как остановить трактор.

- Как произвести экстренную остановку трактора.

- Показать  посадку в тракторе и положение рук на рычагах управления тормозами (фрикционы).

.

Сообщить типичные ошибки при выполнении задания и способы их устранения.

- Торопливость при выполнении запуска основного двигателя.

- Нарушение техники безопасности при запуске пускового и основного двигателя.

- Быстрое включение муфты сцепления.

Объяснить, как работать с инструкционными картами.

Объяснить критерий оценок работы.

| № | Ф.И.О. | Организация рабочего места | ТБ | Е.Т.О. | Запуск пускового и основного двигателей | Пользование рычагами и педалями при пуске и остановки трактора | Пользование рычагами и педалями при переключении передач | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Текущий инструктаж.

1. Организация рабочего места и начало работы.

2. Контроль и правильность рабочей позы, и положение рук на рычагах

управления тормозами (фрикционы).

3. Пользование рычагами  при запуске пускового и основного двигателя .

4. Пользование рычагами и педалями при пуске и остановки трактора .

5.Пользование рычагами и педалями при включении и выключении передач .

6.Пользование рычагами и педалями при экстренной остановки трактора .

7.Соблюдение правил техники безопасности на всем протяжении занятия .

8.Исправление не точностей при выполнении задания.

Заключительный инструктаж .

1- Объявить о достижении цели урока .

2- Выполнение нормы времени задания .

3- Организация рабочего места .

4- Соблюдения  правил ТБ .

5- Самостоятельный разбор ошибок .

6- Характерные ошибки на уроке .

7- Экономическое обоснование урока .

8- Объявление оценок по таблице критерия оценок .

9- Домашнее задание: Повторить ЕТО, ТБ при запуске, ТБ при вождении трактора, схему переключения коробки передач  трактора ДТ 75.

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА № 1.

ТЕМА УРОКА  №1 Упражнения в приемах пользования органами управления трактора ДТ 75.

Цель занятия: Выработать первоначальные умения в пользовании рычагами и педалями трактора ДТ 745, при запуске пускового и основного двигателя СМД 14 , дополнительными рычагами, контрольно-измерительными приборами, пуске и остановки трактора ДТ 75.

МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УРОКА:

Трактор ДТ 75, ГСМ, комплект инструмента, обтирочный материал.

1— указатель температуры воды в системе охлаждения дизеля;

2— амперметр;

3— указатель давления масла в системе смазки дизеля;

4— включатель стеклоочистителя;

5— фонарь контрольной лампы, сигнализирующий о включении аккумуляторной батареи на «массу»;

6— фонарь контрольной лампы, сигнализирующий о перегреве масла в системе смазки дизеля;

7— фонарь контрольной лампы — световой сигнал работы звукового сигнала;

8—9—рычаги управления тормозами планетарного механизма поворота.

Для поворота трактора по дуге большого радиуса плавно оттяните назад соответствующий рычаг;

- – трос управления автосцепкой;

- - включатель	задних фар;

- - включатель плафона кабины;

- - кнопка включения звукового сигнала;

- - включатель передних фар и освещения щитка контрольных приборов;

- - переключатель включения отопителя или вентиляционной установки кабины;

- - кнопка включения магнето пускового двигателя. После нажатия на кнопку прекращается подача тока на искровую свечу пускового двигателя;

- - рычажок включателя электростартера;

- - включатель «массы» трактора. Для выключения аккумуляторной батареи из электрической цепи нажмите на малую боковую кнопку включателя «массы», для включения — на большую кнопку;

- - розетка штепсельная для подключения переносной лампы;

- - педаль главной муфты сцепления. Нажатием ноги на педаль муфта выключается;

- - рычаг управления подачей топлива. При крайнем нижнем положении рычага подача топлива максимальная, при крайнем верхнем положении рычага подача топливе выключена;

- - рукоятка управления воздушной заслонкой карбюратора;

- - валик управления краником отстойника бензинового бачка пускового двигателя; при повороте валика против хода часовой стрелки кран открывается;

- - головка цепи управления шторкой радиатора. Для закрытия шторки цепь выведите из паза, потяните назад за головку и введите в паз;

- -  рычаги управления золотниками распределителя гидросистемы. Левый рычаг служит для управления выносным цилиндром, подключенным с левой стороны трактора, средний — для управления основным задним цилиндром, правый — для управления правым выносным цилиндром;

- -  педаль левого остановочного тормоза;

- - педаль правого остановочного тормоза;

- - рычаг вала отбора мощности. Для включения в работу вала отбора мощности рычаг переведите назад, для выключения — вперед. Включать и выключать вал отбора мощности разрешается только при выключенной главной муфте сцепления;

- -  рычаг переключения передач. Рычаг может быть установлен в девяти положениях. Переключать передачи можно только при полностью выключенной главной муфте сцепления;

- - рычаг включения ходоуменьшителя

- -  рычаг управления муфтой сцепления редуктора пускового двигателя и шестерней механизма выключения. При крайнем нижнем положении включается муфта сцепления редуктора, при крайнем верхнем положении — шестерня механизма выключения.

Показания контрольных приборов при допустимых режимах должны быть следующими:

а)	стрелка амперметра должна отклоняться вправо (в сторону плюса) от нулевого деления шкалы;

б)	указатель давления масла в системе смазки дизеля должен показывать давление 0,3—0,5 МПа (3—5 кгс/см2);

в)	указатель температуры воды в системе охлаждения дизеля должен показывать температуру 348—373К (75°—100°С).

| № | Последовательность выполнение заданий. | Технологические условия и указание к выполнению задания. | Оборудование, инструменты, материалы. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контрольно-измерительные приборы. | Указатель температуры воды в системе охлаждения. Температура воды в системе охлаждения должна быть 75°—100°С Указатель давления масла в системе смазки. Нормальное давление масла 3-5 кг/см. Минимальное давление масла 1кг/см. Указатель уровня дизельного топлива в баке. Тахоспидометр указывает обороты коленчатого вала и моточасы. Индикатор степени засоренности воздухоочистителя дизеля. Указатель тока аккумуляторной батареи (амперметр) Контрольная лампа включения (массы) Контрольная лампа дальнего света Переключатель ближнего и дальнего света Кнопка звукового сигнала Блок плавких предохранителей | Панель приборов трактора ДТ 75 |
| 2. | Рычаги для запуска основного двигателя СМД 14 | Рычаг подачи топлива. Ключ включения стартера | Панель приборов трактора ДТ 75 Двигатель СМД 14 |
| 3. | Рычаги и педали для пуска трактора с места и его остановки. | Педаль муфты сцепления Рычаг коробки перемены передач Рычаг переключения понижающего редуктора Рычаг управления подачей топлива Рычаг правого, левого тормоз(фракцион) Педали левого и правого тормозов Рычаг стояночного тормоза | Кабина трактора ДТ 75 |
| 4. | Дополнительные рычаги. | Маховик шторки водяного радиатора Маховик ГСВ, рычаг ГСВ Рычаги управления навесной гидросистемы Рычаг ВОМ, рычаг блокировки навесного устройства, рукоятка силового (позиционного) регулятора, включатель массы, включатель задних фар | Кабина трактора ДТ 75 |
| 5. | Ежесменное техническое обслуживание | Очистить трактор от пыли и грязи. Произвести наружный осмотр креплений и узлов. Проверить и при необходимость долить: Уровень диз. масла в картере двигателя. Наличия охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Наличия бензина в баке пускового двигателя. Наличия дизтоплива в баке для диз. топ. | Трактор ДТ 75 , ГСМ, Обтирочный материал |
| 6. | Запустить основной двигатель СМД 14 | Прогреть пусковой двигатель Перевести рычаг подачи дизельного топлива вправо Включить выключатель массы Повернуть ключ стартера по часовой стрелке и запустить основной двигатель Проверить давление масла по датчику Проверить работу двигателя на слух | Трактор ДТ 75 |
| 7. | Пустить трактор ДТ 75 | Снизить частоту вращения коленчатого вала дизеля Выжать педаль сцепления до отказа и удерживать ее в таком положении Включить передачу Выключить стояночный тормоз Увеличить подачу дизтоплива педалью и плавно отпустить педаль сцепления | Трактор ДТ 75 |
| 10. | Остановить трактор ДТ 75 | Выжать педаль сцепления до отказа Выключить передачу и поставить рычаг КПП в нейтральное положение Отпустить педаль сцепления Уменьшить подачу диз. топ. Включить стояночный тормоз | Трактор ДТ 75 |

Техника безопасности при ремонте и организации рабочего места.

Техника безопасности при запуске пускового и основного двигателей .

1.Поставить рычаг коробки перемены передач в нейтральное положение .

2.Поставить рычаг тормоза в положение включено .

3.Нельзя стоять сзади заводящего .

4.Нельзя доверять запуск посторонним лицам .

5.При запуске двигателя не должно находится посторонних в кабине трактора

6.Нельзя заводить перегретый двигатель .

7.При запуске не стоять спереди и сзади трактора.

Техника безопасности при вождении трактора .

1.При пуске трактора с места следует убедиться, что нет людей впереди и сзади трактора и дать предупредительный сигнал .

2.Кабина оборудована одноместным сидением, поэтому при движении в тракторе должен находится один водитель .

3.Подъезжать к агрегатируемой машине для ее сцепки нужно задним ходом на малой скорости и без рывков, между трактором и машиной  не должно быть людей.

4.Сцепку выполнять только при остановке трактора .

5.После остановки трактора нельзя от него уходить, не заглушив трактор .

6.Нельзя находится под навесной машиной (или на ней), поднятой в транспортное положение .

7.При стоянке навешенную машину нужно опустить на землю .

8.Перед подъемом и опусканием навесной машины, а также при поворотах  необходимо убедиться, что нет людей или каких-нибудь препятствий в зоне досягаемости агрегата .

9.При работе трактора в транспортной колонне интервал между тракторами должен быть 30-40м.