## Slide 1: Динамометр. Измерение сил динамометром.

## Slide 2: Цель урока:
повторить, что такое сила,
и какие силы существуют в природе, обозначение сил на чертеже;
изучить устройство и работу прибора для измерения сил.

## Slide 3: Ход урока
Анализ контрольной работы.
Демонстрация динамометра: устройство и работа.
Лабораторная работа «Градуирование пружины и измерение сил динамометром».
Закрепление изученного материала.
Домашнее задание.

## Slide 4: 1. Анализ контрольной работы

## Slide 5: что такое сила,
сила –физическая величина, является мерой взаимодействия тел.
Под действием силы тело меняет свою скорость.
Сила характеризуется числовым значением и направлением, следовательно –это векторная величина.

## Slide 6: Дать определение Fупр. и Fтяж
Сила, возникающая в теле в результате его деформации и стремящаяся вернуть тело в исходное положение, называется силой упругости.
Сила, с которой Земля притягивает к себе тело, называется силой тяжести.

## Slide 7: Демонстрация динамометра
На практике часто приходится измерять силу, с которой одно тело действует на другое. Для измерения силы используется прибор, который называется динамометр (от греч. динамис – сила, метрео – измеряю).
Основная часть – это стальная пружина, которой придают разную форму в зависимости от назначения прибора.

## Slide 8: Устройство простейшего динамометра
основывается на сравнении любой силы с силой упругости пружины.

## Slide 9: Лабораторная работа «Градуирование пружины и измерение сил динамометром».
Цель работы.
Приборы и материалы.
Ход работы.
Вывод.

## Slide 10: Цель работы.
Научиться градуировать шкалу динамометра с помощью жесткой пружины и получать шкалу с любой (заданной) ценой деления и с ее помощью измерять силы.

## Slide 11: Приборы и материалы.
Динамометр, шкала которого отсутствует (или закрыта бумагой), набор грузов по 102г, штатив с муфтой, лапкой и кольцом.

## Slide 12: Ход работы.
1. Отметим на бумаге черточкой положение указателя при нерастянутой пружине. Эта отметка будет нулевым делением.
2. Подвесим к крючку динамометра груз массой 102г.
На груз m = 102г действует Fтяж = 1Н.
С такой же силой груз растягивает пружину динамометра.

## Slide 13
Эта сила уравновешивается силой упругости, возникающей в пружине при ее растяжении (деформации).
Затем самостоятельно подвешивайте к динамометру второй, третий грузы той же массы. Отмечая черточкой положение указателя.
После того как вы отметили положения указателя динамометра, нарисуйте проградуированную шкалу в тетрадь.

## Slide 14
С помощью линейки получите шкалу с ценой деления 0,1 Н (стр.15 тетради).
Выполнить задания 6,7 в тетради.
Измерить проградуированным динамометром вес каких-либо тел и определить их массу.

## Slide 15: Вывод.
Научились градуировать шкалу динамометра и получать шкалу с любой (заданной) ценой деления и с ее помощью измерять силы.

## Slide 16: Закрепление изученного материала
Вспомнили какие силы существуют в природе
Как они обозначаются
Выполнили лабораторную работу в ходе которой научились…………..

## Slide 17: Домашнее задание
§28, упр.10 (1-3)