Билет №3

| 1. Каким способом проверяют натяжение приводного ремня насоса гидроусилителя рулевого управления? 1. Измерением усилия, вызывающего проскальзывание ремня на шкиве. 2. Измерением прогиба ремня от приложенного определенного усилия в миллиметрах. 3. Измерением усилия, вызывающего определенный прогиб ремня в килограммометрах. 4. Измерением растяжения ремня в процентах. | 2.. Какова номинальная емкость аккумуляторной батареи марки 6СТ-90? 1. 90 ампер-часов. 2. 540 ампер-часов. 3. 12 вольт. |
| --- | --- |
| 3. Какой механизм предназначен для передачи вращения между механизмами трансмиссии при несоосности или изменяющемся расположении осей соединяемых валов? 1. Сцепление. 3. Карданная передача. 4. Дифференциал. | 4. Характеристика воспламеняемости дизельного топлива, определяющая промежуток времени от впрыска топлива в цилиндр до начала его горения. (чем выше это число, тем меньше задержка воспламенения) определяется: Октановым числом. Цетановым числом. |
| 5. Какой прибор жидкостной системы охлаждения предназначен для автоматического поддержания рабочей температуры двигателя? 1. Термостат 2. Реостат 3. Вакуумный октан-корректор | 6. Какой двигатель имеет большую степень сжатия? 1. Дизельный. 2. Бензиновый. 3. Газобаллонный. |
| 7. На свечи зажигания бензинового двигателя подаётся электрический ток напряжением - 1. 220 вольт. 2. 380 вольт. 3. 12 вольт. 4. 20 000 вольт. | 8. В обозначении шины 215/65 R 16 98Н что означает число 16? 1. Ширина профиля шины в миллиметрах. 2. Высота профиля шины в миллиметрах. 3. Внутренний радиус шины в дюймах. 4. Внутренний диаметр шины в дюймах (диаметр обода). |
| 9. Наличие воздуха в гидравлическом приводе тормозов определяется тем, что при нажатии на педаль тормоза 1. Тормозная педаль перемещается вниз («проваливается» ) без ощутимого сопротивления. 2. Тормозная педаль перемещается вниз с возросшим сопротивлением. 3. Тормозная педаль вовсе не перемещается вниз. | 10. При каких неисправностях сцепления возникают трудности при переключении передач? 1. Сцепление «ведет». 2. Сцепление пробуксовывает. 3. Сцепление «ведет» или пробуксовывает. |