Билет №5

| 1. На рисунке изображён автомобиль с кузовом: 1. Седан. 2. Хэтчбек. 3. Универсал. 4. Родстер. 5. Минивэн. 6. Пикап. 7. Купе. | 2. На каком рисунке показан такт выпуска? 1. – а) 2. – б) 3. – в) 4. – г) |
| --- | --- |
| 3. Каким должен быть зазор между электродами искровой свечи зажигания? 1. 0,2 мм. 2. 1,0 мм. 3. 2,5 мм. | 4. Эксплуатация грузового автомобиля запрещена, если его стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние: 1. На уклоне до16% включительно. 2. На уклоне до 23% включительно. 3. На уклоне до 31% включительно. |
| 5. В каком ответе правильно сформулировано понятие «независимая подвеска»? 1. Подвеска, при которой углы поворота левого и правого колес автомобиля не зависят друг от друга. 2. Подвеска, при которой вертикальные перемещения колес одного и того же моста не зависят друг от друга. 3. Подвеска, при которой поперечная устойчивость автомобиля не зависит от радиуса поворота. | 6. В обозначении шины 215/65 R 16 98Н что означает число 98? 1. Ширина профиля шины в миллиметрах 2. Высота профиля шины в миллиметрах. 3. Параметр, определяющий высоту шины (процентное отношение высоты профиля шины к её ширине). 4. Индекс скорости. 5. Индекс нагрузки. |
| 7. Передние колёса Вашего автомобиля сильно изношены по внешнему краю. Возможные причины этого: 1. Излишнее схождение колёс. 2. Неправильное давление в шинах. 3. Высокая скорость на поворотах. 4. Любая из перечисленных. | 8. Как называется прибор, который показывает скорость автомобиля? 1. Тахометр. 2. Спидометр. 3. Одометр. 4. Манометр. |
| 9. В зависимости от конструкции вращающихся рабочих деталей тормозной системы, есть тормоза 1. Барабанные. 2. Дисковые. 3. Барабанные и дисковые. | 10. Подъёмный механизм автомобиля-самосвала предназначен для: 1. Для подъёма и опускания кузова. 2. Для фиксации кузова в любом положении. 3. Для подъёма, опускания и фиксации кузова в любом положении. |