## Slide 1: Нефтяные фракции
Выполнила ученица 10Б класса Долгополая Екатерина

## Slide 2: Нефть
Нефть представляет собой сложную смесь жидких органических веществ, в которых растворены различные твердые углеводороды и смолистые вещества. Разделение сложных смесей на более простые или в пределе – на индивидуальные компоненты называется фракционированием. Методы разделения базируются на различии физических, поверхностных и химических свойств разделяемых компонентов.

## Slide 3: При перегонке нефти разделяются на фракции:
Газолиновая фракция бензинов
Лигроиновая фракция
Керосиновая фракция
Газойлевая фракция
Мазут

## Slide 4: Газолиновая фракция
- собираемая от 40 до 200 °С, содержит углеводороды от С5Н12 до С11Н24. При дальнейшей перегонке выделенной фракции получают газолин (tкип = 40–70 °С), бензин (tкип = 70–120 °С) – авиационный, автомобильный и т.д.

## Slide 5: Лигроиновая фракция
- собираемая в пределах от 150 до 250 °С, содержит углеводороды от С8Н18 до С14Н30. Лигроин применяется как горючее для тракторов. Большие количества лигроина перерабатывают в бензин.

## Slide 6: Керосиновая фракция
- включает углеводороды от С12Н26 до С18Н38 с температурой кипения от 180 до 300 °С. Керосин после очистки используется
в качестве горючего
для тракторов,
реактивных самолетов
и ракет.

## Slide 7: Газойлевая фракция
- собирается при t > 275 °С, включает углеводороды от С13Н28 до С19Н40, по-другому называется дизельным топливом.

## Slide 8: Мазут
- содержит углеводороды с большим числом атомов углерода (C18H38 – C50H102), при нагревании разлагается, получают соляровые масла, смазочные масла, вазелин. Из некоторых сортов нефти получают парафин. После отгонки летучих компонентов из мазута остается гудрон.