## Slide 1: Общие способы получения металлов
Понятие о металлургии
Ленинградская область, Волховский район, МОБУ «Сясьстройская СОШ №2»
Автор:
учитель химии
высшей квалификационной категории
Бочкова Ирина Анатольевна
2013 год

## Slide 2
Основное назначение дуговой печи - выплавка стали из металлического лома (скрапа);
источником тепла в дуговой печи является электрическая дуга, возникающая между электродами и жидким металлом или шихтой при приложении к электродам электрического тока необходимой силы (температура 3000оС);
возможность электроплавки металлов впервые была установлена русским физиком В. В. Петровым;
1909 г. считают началом промышленного производства электростали в России. В этом году на дуговой печи П. Эру было выплавлено 192 т высококачественной стали;
основоположником создания электрометаллургии качественных сталей в нашей стране следует считать металлурга Н. И. Беляева. В 1916 г. он получил первую легированную электросталь.
Электродуговая печь

## Slide 3
Свод печи
Под печи
Механизм наклона печи
Электроды
Расплав
Электрическая дуга
Устройство электродуговой печи
1
3
6
4
5
2

## Slide 4
Дуговая сталеплавильная печь

## Slide 5
Комплекс оборудования, в котором происходит пластическая деформация металла между вращающимися валками.
Это система машин, выполняющая вспомогательные операции:
транспортирование исходной заготовки со склада к нагревательным печам и к валкам стана,
передачу прокатываемого материала от одного калибра к другому,
кантовку,
транспортирование металла после прокатки,
резку на части,
маркировку или клеймение,
правку,
упаковку,
передачу на склад готовой продукции и др.
Прокатный стан

## Slide 6
Виды проката

## Slide 7
Экологические проблемы металлургии
Современное сталеплавильное производство характеризуется значительным объемом технологических выбросов.
На 1 т выплавленного чугуна выделяется 11—13 кг пыли, 190—200 кг оксида углерода, 0,4 кг диоксида серы, 0,7 кг углеводородов и др.
Концентрация пыли в отходящих газах составляет 5—20 г/м3, размер пыли 35 мкм.
При литье под действием теплоты жидкого металла из формовочных смесей выделяются бензол, фенол, формальдегид, метанол и другие токсичные вещества.
При литье под действием теплоты жидкого металла из формовочных смесей выделяются бензол, фенол, формальдегид, метанол и другие токсичные вещества

## Slide 8
Общая масса накопленных промышленных отходов составляет около 30 млрд. т.
Только 15 – 30% металлургических отходов подвергаются переработке.
Основная часть отработанных материалов хранится в отвалах (пластах, негодных для выработки), на шламовых полях и т.п.
По подсчётам экологов, площадь территории России, занимаемая промышленными отходами металлургических предприятий, составляет свыше 1300 кв. км. Зачастую отработанное сырьё складируется на плодородных землях.
Промышленные отходы изобилуют токсичными веществами, и вещества эти способны мигрировать на огромные дистанции. Поэтому окружающая среда в радиусе 200 км от места захоронения металлургических отходов является загрязнённой.

## Slide 9
Способы решения экологических проблем
При металлургическом производстве необходимо стремиться к созданию безотходного производства.
Для этого предприятиях помимо основного производства (чугуна, стали и проката) развиты сопутствующие химические производства по выпуску бензола, аммиака, минеральных удобрений, цемента.
Так как сернистый газ загрязняет окружающую среду, то на многих современных производствах этот газ при помощи специальных устройств улавливается и используется для производства серной кислоты.
Котлы-утилизаторы используют физическое тепло нагретых газов для получения пара, который идёт на отопление зданий.
Пылеулавливающие устройства задерживают пыль.
Перевод сталеплавильного производства на прогрессивную технологию непрерывной разливки стали позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу на 5,3 тыс.т. в год.

## Slide 10
Образующиеся шлаки используют в следующих направлениях:
извлечение металла;
получение щебня для дорожного и промышленного строительства;
использование основных шлаков в качестве известковых удобрений (шлаковой муки) для
сельского хозяйства;
использование фосфорсодержащих шлаков для получения удобрений для сельского
хозяйства;
вторичное использование конечных сталеплавильных шлаков.
Использование шлаков

## Slide 11
Видеоэкскурсия на металлургический комбинат
Russian Travel Guide TV - международный познавательный телеканал, посвященный путешествиям по России, её культурному и географическому разнообразию.
Эфир телеканала состоит из эксклюзивных фильмов собственного производства о культуре и искусстве многонациональной страны, её уникальной природе, российских городах, научных достижениях. Телеканал RTG TV был дважды награжден как лучший познавательный телеканал.
Ссылка на фильм в YouTube http://www.youtube.com/watch?v=XJH1VJ1v5As

## Slide 12
Задачи производственного характера
Задача №1
Сколько чугуна, содержащего 94% Fe, можно получить из 1000т оксида
Fe(III), содержащего 20% пустой породы?
Дано:
m(Fe2O3 с прим.) = 1000кг
(пуст. пор.) = 20% = 0,2
(Fe) = 94% = 0,94
m(чугуна) = ?
Решение:
m(Fe2O3) = 1000  (1 – 0,2) = 1000  0,8 = 800т (800000кг)
2) n(Fe2O3) = 800000/160 = 5000кмоль
5000 кмоль 10000 кмоль
3) 2Fe2O3 + 3С = 4 Fe + 3СО2
2 кмоль 4 кмоль
4) m(Fe) = 56  10000 = 560000кг (560т)
5) m(чугуна) = 560/0,94 = 595,74т
Ответ: масса чугуна 595,74т

## Slide 13
Задача №2
Какая масса магнетита Fe3O4, содержащая 10% примесей, потребуется для
получения 4т Fe?
Дано:
m(Fe) = 4т = 4000кг
(прим.) = 10% = 0,1
m(магнетита) = ?
Решение:
1) n(Fe) = 4000/56 = 71,43 кмоль
2) Fe3O4 + 4Н2 = 3 Fe + 4Н2О
23,8кмоль 71,43кмоль
1кмоль 3кмоль
3) m(Fe3O4) = 23,8  232 = 5521,6кг (5,52т)
4) (Fe3O4) = 1 – 0,1 = 0,9
m(магнетита) = 5,52/0,9 = 6,14т
Ответ: масса магнетита 6,14т

## Slide 14
Задача №3
Сплав железа с углеродом массой 5,83г растворили в соляной кислоте. При
этом выделилось 2,24л (н.у.) водорода. Определите массовую долю углерода
в сплаве. Что представлял собой сплав: чугун или сталь?
Дано:
m(сплава) = 5,83г
V(Н2) = 2,24л (н.у.)
(С) = ?
Чугун или сталь?
Решение:
1) n(Н2) = 2,24/22,4 = 0,1 моль
0,1моль 0,1моль
2) Fe + 2HCl = FeCl2 + H2
1 моль 1моль
3) m(Fe) = 0,1  56 = 5,6г
m(С) = 5,83 – 5,6 = 0,23г
4) (С) = 0,23/5,83 = 0,039 (3,9%)
Ответ: массовая доля углерода 3,9%; это чугун.

## Slide 15
Задача №4
Феррохром содержит 65% хрома и 35% железа. Определите массовую долю
хрома в стали, полученной при прибавлении к 100кг стали 2кг феррохрома
(3кг феррохрома).
Дано:
(Fe) = 35% = 0,35
(Cr) = 65% = 0,65
m(стали) = 100кг
m(Fe – Cr) = 2кг (3кг)
(Cr в стали) = ?
Решение:
1) m1(Cr) = 2000  0,65 = 1300г (1,3кг)
m2(Cr) = 3000  0,65 = 1950г (1,95кг)
2) m1(хромовой стали) = 100 + 1,3 = 101,3кг
m2(хромовой стали) = 100 + 1,95 = 101,95кг
3) 1(Cr в стали) = 1,3/101,3 = 0,013 (1,3%)
2(Cr в стали) = 1,95/101,95 = 0,019 (1,9%)
Ответ: массовые доли хрома 1,3% (1,9%)

## Slide 16
Задача №5
Железная руда содержит 85% Fe2O3, 10% SiO2 и 5% других примесей, не
содержащих железо или кремний. Определите массу железа и хрома в
1000кг железной руды.
Дано:
(Fe2O3) = 85% (0,85)
(SiO2) = 10% (0,1)
(других прим.) = 5% (0,05)
m(руды) = 1000кг
m(Fe) = ?
m(Si) = ?
Решение:
1) m(Fe2О3) = 1000  0,85 = 850кг
m(SiО2) = 1000  0,1 = 100кг
2) М(Fe2О3) = 56  2 + 48 = 160кг/кмоль
М(SiО2) = 28 + 16  2 = 60кг/кмоль
3) m(Fe) = (112  850)/160 = 595кг
m(Si) = (28  100)/60 = 46,67кг
Ответ: масса железа 595кг, масса кремния 46,67кг

## Slide 17
Задача №6
Определите объём (н.у.) оксида углерода (II), необходимый для
восстановления железа из 1000 кг Fe2O3 и массу угля, который надо сжечь
для получения требуемого объёма оксида углерода (II).
Дано:
m(Fe2О3) = 1000кг
V(CO) (н.у.) = ?
m(С) = ?
Решение:
1) n(Fe2О3) = = 1000/160 = 6,25кмоль
6,25кмоль 18,75кмоль
2) Fe2O3 + 3СО = 2 Fe + 3СО2
1кмоль 3кмоль
3) V(CO) (н.у.) = 18,75  22,4 = 420м3
18,75кмоль 18,75кмоль
4) 2С + О2 = 2СО
2кмоль 2кмоль
5) m(С) = 18,75  12 = 225кг
Ответ: объём угарного газа 420м3, масса угля 225кг.

## Slide 18
А.А.Карцова, А.Н.Лёвкин Химия 11 класс. Профильный уровень., М., «Вентана-Граф», 2012
М.А.Рябов. Сборник задач и упражнений по химии. 9 класс. М., «Экзамен», 2013.
Металлургический комбинат http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1829545
Основы металлургического производства http://fs.nashaucheba.ru/docs/180/index-170427.html
Фотографии http://www.google.ru/imghp?hl=ru&tab=ii http://loveopium.ru/texnologiya/stalevary.html
Революция технологий
http://lon-live-metal.narod.ru/Revolution_2_Me.htm
Металлоискатели http://www.epr-magazine.ru/industrial_history/technologies/metallsearch/
Как закалялась сталь http://fishki.net/comment.php?id=90823
Металлургические отходы http://www.dishisvobodno.ru/iron-and-steel-waste.html
Источники информации