УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Тамбовской области

ТОГБОУ  СПО «Жердевский  колледж  сахарной  промышленности»

| РАССМОТРЕНО: на заседании цикловой комиссии Протокол № ___от _______20__ г. Председатель ЦК_______________ | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по УР ______________________Н.В.Зингер «______»__________________20__ г. |
| --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ   УКАЗАНИЯ

для выполнения дипломного проекта

по специальности: 150411 «Монтаж, техническое обслуживание  и ремонт промышленного оборудования»

Подготовили:

Иноземцева Л.В.,  зам.директора  по  НМР;

Бельков А.П., преподаватель спецдисциплин

2012

О Г Л А В Л Е Н И Е

Стр.

Аннотация                                                                                                   3

Введение…………………………………………………………………..4

1 Содержание и порядок выполнения дипломного проекта…………..5

1.1. Структура дипломного проекта…………………………………….5

1.2. Требования ЕСКД по оформлению текстовой части

дипломного проекта………………………………………………………5

1.3. Общие правила оформления списка литературы………………….7

1.4. Оформление иллюстраций…………………………………………..8

1.5. Построение таблиц…………………………………………………..8

1.6. Оформление титульного листа……………………………………..10

1.7. Оформление графической части дипломного проекта……………10

2. Примеры выполнения расчетов, входящих в расчетную

часть дипломного проекта……………………………………………...12

Заключение……………………………………………………………….17

Литература………………………………………………………………..18

Приложение………………………………………………………………19

АННОТАЦИЯ

В соответствии с Государственными стандартами дипломный проект для студентов специальности 150411 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования» выполняется студентами очниками по окончании 4 или 5 курса, студентами заочниками по окончании 5-го курса, он является итогом всего обучения.

В методических указаниях подробно даны требования по оформлению дипломного проекта, в соответствии с государственными требованиями и требованиями ЕСКД, так как дипломный проект является завершающим этапом в получении квалификации по данной специальности.

Методические рекомендации предназначены преподавателям и студентам при написании дипломного проекта.

В В Е Д Е Н И Е

В соответствии с рабочей программой и учебными планами студенты спецдисциплин 150411 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования» в период итоговой Государственной аттестации выполняют дипломный проект. Данное методическое пособие включает в себя краткие методические указания по общим вопросам проектирования и вопросам выполнения конкретных проектов, а также структуру и содержание расчетно – пояснительной записки проекта, требования ЕСКД по оформлению текстовой и графической части дипломного проекта и т.п.

Выбор задания увязывается с одной из отраслей пищевой промышленности с разработкой машин и аппаратов, применяемых в данной отрасли.

Приступая к выполнению дипломного проекта студент должен:

1. Иметь полное представление о работе данного пищевого предприятия, его инфраструктуры, технологическом процессе и т.п.;

2. Знать конструкцию разрабатываемых машин и аппаратов, принцип их работы;

3. Использовать знания, полученные в курсах инженерной графики, теоретической механики, спецпредметов;

4. Уметь работать со справочной литературой и стандартами, начиная с оценки задания и кончая графическим оформлением проекта в соответствии с требованиями ЕСКД;

5. Уметь определять размеры и конструктивные формы деталей, исходя из требований технологии изготовления материалов, классов точности и систем допусков и посадок, условий прочности, долговечности и надежности;

6. Уметь компоновать и монтировать отдельные узлы и детали с учетом возможностей их сборки, перевозки и ремонта.

Особое внимание при дипломном проектировании должно обращаться на вопросы стандартизации, унификации и агрегатирование узлов и механизмов машин, что улучшает их надежность.

1. СОДЕРЖАНИЕ  И  ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

1.1. Структура дипломного проекта

Дипломный  проект по дисциплине «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования» состоит из пояснительной записки на 30-35 листах формата А4 и графической части в объеме двух листов формата А1. студент получает задание на дипломное проектирование у преподавателя на специальном бланке.

Пояснительная записка

Пояснительная записка в объеме 50-70 листов формата А4 состоит из следующих разделов:

- введение (общие сведения о развитии данной отрасли пищевой промышленности, исторические данные развития, сведения о конкретном предприятии) (2-3 листа);

- 1. Технико-экономическое обоснование (техническое и экономическое обоснование темы проекта, целесообразность выполнения проекта, усовершенствование и модернизация узлов, разрабатываемые машины и т.д.) (1-3 листа).

- 2. Технологическая часть (участок технологической схемы, на котором установлена машина или аппарат и её описание) (2-4 листа).

-3. Описание существующих конструкций (описание аналогов существующих машин и аппаратов, их техническая характеристика и т.д.) (3-5 листов).

- 4. Расчетная часть (15-17 листов).

4.1. Расчет технической мощности оборудования станции.

4.2. Расчет конструкции машины (аппарата).

4.3. Расчет на прочность отдельных элементов конструкции.

4.4 Кинематический (энергетический) расчет.

4.5. Тепловой расчет (пара, воды).

4.6. Расчет опорной конструкции.

4.7. Расчет и подбор трубопроводов, сборников и насосов на станции.

5. Автоматизация (2-4 листа).

6. Монтаж, ремонт, эксплуатация проектируемого и устанавливаемого оборудования (2-5 листов).

7. Охрана труда и техника безопасности (2-5 листов).

8. Охрана окружающей среды (2-3 листа).

9. Экономическая часть (10-15 листов).

Приложения ( спецификации).

1.2. Требования ЕСКД по оформлению текстовой части дипломного проекта

Расчетно – пояснительная записка выполняется на листах бумаги формата А4.

Расчеты схемы и эскизы выполняются карандашом с помощью чертежных  инструментов. Все расчеты необходимо сопровождать пояснениями, давать обоснование выбора расчетных параметров элементов машин, тех или иных конструкций. Прочные расчеты должны иллюстрироваться эскизами, расчетными схемами, эпюрами. Первым листом пояснительной записки является содержание всех выполненных расчетов с указанием номеров страниц и основной надписью формы 2.

185

| 7 10 23 15 10 70 50 |
| --- |
|  |  |  |  |  | ЖКСП.ДП0012. 000ПЗ |
| Изм. | Лист | № докум. | Под. | Дата |  |
| Разраб. |  |  |  | Проект выпарного аппарата типа А2 – ПВВ - 1500 | Лит. | Лист | Листов |
| Руковод. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консул. |  |  |  |  |  |
| Н.Консул. |  |  |  |  |  |
| Реценз. |  |  |  |  |  |

Форма 2

На последующих листах расчетно – пояснительной записки ставится штамп

(основная надпись) форма 2а.

185

|  |  |  |  |  | ЖКСП.ДП0012. 000ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | № докум. |  |  |  |  |
| 65 |  | 10 |

Форма 2а

Содержание записки при необходимости может быть разделено на разделы и подразделы, пункты и подпункты.

Каждый новый раздел записки начинается с новой страницы. Заголовки разделов пишутся всеми заглавными буквами размером шрифта №5 или №7

Порядковые номера разделов, подразделов, пунктов и подпунктов обозначаются арабскими цифрами через точку (Раздел – 2; Подраздел – 2.1; Пункт – 2.1.1.; Подпункт – 2.1.1.1.). Содержащиеся в тексте пункта или подпункта перечисления требований, указаний и т.п. обозначают арабскими  цифрами со скобкой, например: 1), 2) и т.д., каждый пункт, Подпункт и перечисления записывают с абзаца. Наименование раздела должно быть по возможности кратким, соответствовать содержанию и записываться в виде заголовка (симметричного тексту) прописными буквами.

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят, если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Наименование подразделов записывают в виде заголовков ( с абзаца) строчными буквами (кроме первой прописной).

Подпункты начинают с новой строки со строчной буквы. В конце подпункта, если за ним следует ещё подпункт, ставят точку с запятой.

Лист «Содержание» помещают на первом (заглавном) листе и включают в общее количество листов записки. Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) прописными буквами. Наименования, заключенные в содержание, записывают строчными буквами (кроме первой прописной).

Перечень литературы, используемой при выполнении курсового проекта помещают в конце документа и включают в содержание.

1.3. Общие правила оформления списка литературы

1. Автор (фамилия, инициалы), точка, если произведение написано двумя, тремя авторами, они перечисляются через запятую, если произведение написано четырьмя и более авторами, то указывают лишь первого автора и далее пишут «и др.».

2. Наименование произведения без сокращений и без кавычек, двоеточие. Подзаглавие – также без кавычек, точка, тире.

3. Выходные данные (место издания, издательство, год издания).

3.1. Место издания – прописная буква (М; Л; СПб), остальное полностью. (Волгоград и т.д.) двоеточие.

3.2. Наименование издательства без кавычек с прописной буквы, запятая.

3.3. Том, часть – с прописной буквы сокращено (т.4), точка, после цифры тома или части – точка, тире.

Выпуск с прописной буквы, сокращено (вып.) точка, тире.

3.4. Порядковый номер издания – с прописной буквы, сокращено, точка, тире, цифра, например: Изд. 2-е –

3.5. Год издания (слово «год» не ставят), точка тире (если есть указание страниц).

3.6. Страница (ы) – с прописной буквы, сокращено (с.) точка.

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими стандартами. Значение символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждого символа дают с новой строки в той последовательности, в какой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.

Если в записке больше одной формулы, то их нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела (4.1., 4.2.). Номер формулы состоит из номера раздела и номера формулы в разделе, разделенных точкой. Номер ставят в круглых скобках с правой стороны листа на уровне формулы, например:

Q = Vpz ( 4.1)

1.4. Оформление  иллюстраций

Иллюстрации в текстовом документе даются для пояснения излагаемого текста и должны быть выполнены с требованиями ЕСКД.

Иллюстрации могут располагаться по тексту, в конце его или в приложении. Иллюстрации, если их больше одной, нумеруются в пределах раздела арабскими цифрами. Номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстраций в разделе, разделенных точкой (рис. 1.1., рис.1.1.). ссылки на иллюстрации дают по типу «рис.1.1.»,  а ссылка на ранее упомянутые иллюстрации дают с сокращенным словом  «смотри», например (см.Рис. 2.1.). Допускается нумерация иллюстраций в пределах всего документа (пояснительной записки). Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и подрисуночный текст. Если в тексте есть ссылки на составные части изделия, то на иллюстрации указывают их номера позиций в пределах данной иллюстрации в возрастающем порядке.

При ссылке в тексте на отдельные элементы деталей (отверстия, пазы, канавки и др.) их обозначают прописными буквами русского алфавита.

1.5.  Построение  таблиц

Размер таблиц выбирают произвольно, в зависимости от изложения материала. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Графу «№ п/п» в таблицу не включают. При необходимости нумерации показателей параметров и других данных порядковые номера указывают в боковике таблицы перед их наименованием. Для облегчения ссылок в тексте документа допускается нумерация граф. Диагональное деление головки таблицы не допускается. Заголовки и подзаголовки граф таблиц начинают с прописных букв. В конце заголовков и подзаголовков таблиц знаки препинания не ставят. Заголовки указывают в единственном числе. Повторяющийся в графе таблицы текст, состоящий из одного слова, допускается заменять кавычками (“ « “), если строки в таблице не разделены линиями. Если повторяющийся текст состоит из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами №то же», а далее – кавычками (табл.1.)

| Наименование деталей | Положение оси вращения |
| --- | --- |
| Корпус Цилиндрический То же | Горизонтальное |

Если цифровые или иные данные в графах таблицы не приводят, то необходимо ставить прочерк.

Единицы измерения угловых величин (градусы, минуты, секунды) при отсутствии горизонтальных линий указывают только в первой строке таблицы.

При наличии в таблице горизонтальных линий единицы измерения угловых величин проставляют во всех строках. Числовые величины в одной графе должны иметь, как правило, одинаковое количество десятичных знаков. Дробные числа приводят в виде десятичных дробей за исключением размеров в дюймах, которые занимают по типу  1/2 ”, 1/4”, 11/8”, и т.п.

Все таблицы, если их в документе более одной, измеряют в пределах списка арабскими цифрами.

Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы в разделе, разделённых точкой. Разрешается нумеровать таблицы в пределах всего документа. Над первым верхним углом таблицы должна быть надпись «Таблица…» с указанием порядкового номера таблицы, например: «Таблица 21» . Если в документе одна таблица, то номер ей не присваивают и слово таблица не пишут.

Таблица при необходимости может иметь тематический заголовок. Слово таблица при наличии заголовка следует писать выше заголовка. При переносе таблицы на другой лист заголовок помещают только над первой частью.Если части таблицы помещают рядом, в каждой части повторяют головку: при размещении частей таблицы одну под другой – повторяют боковик. Слово «Таблица», заголовок (при его наличии) и порядковый номер таблицы указывают один раз над первой её частью; над последующими частями таблицы пишут слово «Продолжение». Если в документе больше одной таблицы, то их нумеруют арабскими  цифрами без знака №, например: «Таблица 2». Если таблица имеет продолжение, то над следующими частями ставят надпись «Продолжение табл.2».

1.6. Оформление  титульного листа

Для текстовых документов должен составляться титульный лист, на котором размещают утверждающие и согласующие подписи.  Обязательность и особенность выполнения титульных листов оговорены в стандартах на правила выполнения соответствующих документов. Титульный лист выполняют на листах формата А4 по форме, приведённой на рис. 4:

поле 1 – наименование министерства или ведомства; заполнение поля необязательно;

поле 2 – в левой части (для технических условий, карты технического уровня и качества продукции; эксплуатационных и ремонтных документов); в правой части;

поле 3 – в левой части гриф согласования, в правой – гриф утверждения;

поле 4 – наименование изделия (круглый шрифтом ) и документа, на который составлен титульный лист;

поле 5 – обозначение документа или описи альбома;

поле 6 – подписи разработчиков документа;

поле 7 – год издания документов, без указания слова «год» и «г.»;

поле 8 – данные о приемке документа.

1.7. Оформление графической части дипломного проекта

Графическая часть дипломного проекта состоит из трех  листов формата А1.

1-ый лист – сборочный чертёж или чертеж общего вида разрабатываемой машины или аппарата.

2-ой лист – узлы и детали разрабатываемой машины или аппарата.

3-й  лист – детали разрабатываемой машины или аппарата.

1.7.1. Основная надпись и её расположение

Каждый конструкторский документ должен иметь основную надпись, содержащую общие сведения об изображаемых объектах.

Формы, размеры, содержание и порядок заполнения основных надписей и дополнительных граф к ним в конструкторских документах устанавливает ГОСТ 2.104-68. Для чертежей и схем предусмотрена основная надпись и дополнительные графы к ней по форме 1 ГОСТ 2.104-68.

В графах основной надписью указывают:

Графа 1 – наименование изделия; в соответствии с ГОСТ 2.109-73.

Наименование должно быть кратким в именительном падеже, единственного числа, на первом месте должно стоять имя существительное, например: «Кран трёхдюймовый», затем шрифтом меньшего размера вписывают наименование документа, например: «Сборочный чертёж», для сборочного чертежа наименование допускается не указывать.

Графа 2 – обозначение документа по ГОСТ 2.201-80:

ХХХХ.                  ХХХХХХ.                 ХХХ                     ХХ

Код учеб.заведения       	Код номер предм.                      Нумерация                      Наименование

(шифр)	  завед.вариант                           сторон  ед.                         документа.

(шифр уч.док.)                              и деталей № дет.	                    (шифр работы)

| 7 10 23 15 10 70 50 |
| --- |
|  |  |  |  |  | (2) |  |
|  |  |  |  |  | (4) (1) | Лит. | Масса | Масштаб |
| Изм. | Лист | № докум. | Под. | Дата |  |  |  |  | (5) | (6) |
| Разработал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консультант |  |  |  |  | Лист (7) | Лист (8) |
| Н.контр. (10) | (11) | (12) | (13) |  | (9) |
| Рецензент |  |  |  |  |  |
| 65 | 185 |

Графа 3 – обозначение материала изделия 9графу заполняют только на чертежах деталей).

ГРАФА 4 – литера, присвоенная данному документу по ГОСТ 2.103-68.

Графа 5 – масса изделия по ГОСТ 2.109-79.

Графа 6 – масштаб по ГОСТ 2.302-68.

Графа 7 – порядковый номер листа.

Графа 8 – общее количество листов.

Графа 9 – шифр группы и курс, год выполнения.

Графа 10 – характер работы, выполняемой лицом (например: «консультант», «рассчитал» и т.д.)

Графа 11 – фамилия лиц, подписывающих документ.

Графа 12 – подпись лиц.

Графа 13 – дата подписания документа.

2. ПРИМЕРЫ  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАСЧЕТОВ, ВХОДЯЩИХ  В  РАСЧЕТНУЮ  ЧАСТЬ  ДИПЛОМНОГО  ПРОЕКТА

1. Расчетная часть

2.1. Расчет технической помощи оборудования

Например, для свекломойки (барабанной), [1.с.79];

где: V – полная вместимость мойки, м3

φ – коэффициент заполнения;

ε – коэффициент использования свекломойки;

ρ – насыпная плотность продукта, кг/м3;

τ – время пребывания свеклы в мойке, с..

2.2. Расчёт технической мощности наклонного диффузионного

аппарата (1.с.125)

где: Vн – полезная вместимость аппарата, м3

Vн = Vγ,

где: V – полная вместимость аппарата, м3;

γ – коэффициент заполнения;

ρ – удельная нагрузка полезной части аппарата стружкой;

z – длительность диффундирования, мин.

2. Кинематический расчет привода машины (мезголовушки Пр-58м)

Составляем кинематическую схему машины

II

I

Рис.1

1. Определяем мощность на валу (тихоходном валу редуктора)

Р2 = Р1ηр, кВт,

где: Р – мощность на валу электродвигателя, кВт;

ηр – кпд редуктора;

2.  Определяем мощность на валу 2 (вал барабана)

Р3 = Р2ηу.п. кВт,

где: Р2 – мощность на тихоходном валу редуктора:

ηу.п. – кпд. Цепной передачи;

3. Определяем частоту вращения на тихоходном валу редуктора:

n2 = n1/iр;  об/мин.

4. Определяем частоту вращения на валу барабана мезголовушки:

n3 = n2/iр;  об/мин.

5. Определяем крутящий момент быстроходного вала электродвигателя:

Т1 = 9,55 р1/ n1, Н*м.

6. Определяем крутящийся момент на валу барабана мезголовушки:

Т2 = 9,55 р2/ n2, Н*м.

7. Определяем крутящийся момент на валу барабана мезголовушки:

Т3 = 9,55 р3/ n3, Н*м.

8. Определяем угловую скорость быстроходного вала электродвигателя:

ω1 = πn1/30, рад/с.

9. Определяем угловую скорость тихоходного вала редуктора:

ω2 = πn2/30, рад/с.

10. Определяем угловую скорость вала мезголовушки:

ω3 = πn3/30, рад/с.

2.3. Расчет опорной конструкции под устанавливаемое оборудование (выпарной аппарат)

С	Д	F

А	 В	       З

Расчёт балки  АВ

Определяем реакции опор

RA	P	RB

A	B             ∑МА = Р*а – RB* 2а = 0;

а	а

;

∑ Му = RА + RB – Р = 0;

ЭО	RА = Р - RB;

ЭМ

Определяем изгибающий момент

Мизг = RА*а,  Кн*м.

Определяем момент сопротивления  балки

По моменту сопротивления подбираем балку с соответствующим профилем м номером.

Расчёт балки   CF

Определяем реакции опор

∑ Мс = Р1*а + Р2* (а+в) – (2а+в) = 0

Определяем изгибающий момент  при 1 = а;  Мизг = Rс *а,  кН*м.

при 1 = (а+в);  Мизг + Rс*(а+в) – Р1*в, кН*м.

Rс	         Р1 	                         Р2	     RF

С                                                                                                      F

| а | в | а |
| --- | --- | --- |

ЭО

ЭМ

Определяем момент сопротивления балок

По моменту сопротивления подбираем номер балки

2.4. Расчет и подбор трубопроводов

Техническая мощность всасывающих и нагревательных трубопроводов определяется по формуле:

где Д – диаметр трубопровода, м;

u – скорость движения продукта по трубопроводу, м/с;

y – плотность перекачиваемого продукта, т/м3;

q – количество перекачиваемого продукта, в %;

к – коэффициент неравномерности загрузки трубопровода.

Откуда диаметр трубопровода определяется по формуле:

Д=

2.5. Расчет и подбор насосов

Расход перекачиваемого насосом  продукта определяется по формуле:

где  Апр – мощность предприятия, т.Св/сут.

g  - количество перекачиваемого продукта, в % к массе свеклы;

γ – плотность продукта, т/м3;

к – коэффициент неравномерности потока продукта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данные методические указания являются пособием для выполнения дипломного проекта. Являющимся Итоговой Государственной  Аттестацией для студентов очного и заочного отделений по специальности 150411 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования»,  а так же для преподавателей специальных дисциплин, являющихся руководителями дипломных проектов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ганенко А.П., Милованов Ю.В., Лапсарь М.И. Оформление текстовых и графических материалов. – М.: АКАДЕМА, 2000. – 252 с.

2. Азрилевич М.Я. Оборудование сахарных заводов. – М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1982. – 321 с.

3. Спичак В.В. Ремонт технологического оборудования свеклосахарных заводов. – Курск, 2004. – 267 с.

4. Воронкин Ю.Н., Поздняков Н.В. Методы профилактики и ремонта промышленного оборудования. – М.: Академия, 2002. – 241 с.

5. Колесник Б.Г., Лысиков В.П., Парходько А.П. Справочник механика сахарного завода. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 215 с.

Содержание

20-22

Введение……………………………………………………………..3

1. Технико – экономическое обоснование………………………….5

2. Технологическая часть…………………………………………....7

3. Описание существующих конструкций и

разрабатываемого оборудования, их работа

и сравнительная характеристика…………………………………..10

4. Рабочая часть……………………………………………………..11

4.1. Расчет технической мощности оборудования данной

станции……………………………………………………………...12

4.2. Расчет и конструирование разрабатываемого

оборудования…………………………………………………….…14

4.3.Расчет опорной конструкции под

устанавливаемое оборудование……………………………………15

4.4. Определение расхода воды…………………………………….16

4.5. Расчет и подбор трубопроводов……………………………….17

4.6. Определение расхода мощности………………………………18

4.7. Расчет на прочность разрабатываемого оборудования……....19

5. Автоматизация…………………………………………………....21

6. Ремонт, монтаж и эксплуатация…………………………………24

7. Охрана труда, техника безопасности и противопожарная

техника…………………………………………………………….....29

8. Экономическая часть………………………………………..……34

8.1. Расчет экономической эффективности от внедрения

нового оборудования……………………………………………..…36

8.2. Смета на капитальный ремонт……………………………..…..39

8.3. График планово-предупредительного ремонта

оборудования……………………………………………………...…40

Литература………………………………………………………41

Заключение………………………………………………………42

|  |  |  |  |  | ЖКСП.ДП0012. 000ПЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | № докум. | Под. | Дата |  |
| Разраб. |  |  |  | Проект выпарного аппарата типа А2 – ПВВ - 1500 | Лит. | Лист | Листов |
| Руковод. |  |  |  |  |  | у |  | 1 | 2 |
| Консул. |  |  |  |  |  |
| Н.Консул. |  |  |  |  |  |
| Реценз. |  |  |  |  |  |

Литература

1. Ганенко А.П., Милованов Ю.В., Лапсарь М.И. Оформление текстовых и графических материалов. – М.: АКАДЕМА, 2000. – 252 с.

2. Азрилевич М.Я. Оборудование сахарных заводов. – М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1982. – 321 с.

3. Спичак В.В. Ремонт технологического оборудования свеклосахарных заводов. – Курск, 2004. – 267 с.

4. Воронкин Ю.Н., Поздняков Н.В. Методы профилактики и ремонта промышленного оборудования. – М.: Академия, 2002. – 241 с.

5. Колесник Б.Г., Лысиков В.П., Парходько А.П. Справочник механика сахарного завода. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 215 с.

|  |  |  |  |  | ЖКСП.ДП0012. 000ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | № докум. |  |  |  |  |

# Text boxes

Приложение 1

Приложение 2