# План

Урока производственного обучения

Профессия «Штукатур-маляр»

Мастер п/о Попова Е.В.

Тема урока: Оклеивание поверхностей стен обоями.

Цели урока: Научить уч-ся подготавливать различные поверхности под оклейку обоями, раскраивать обои с подгонкой рисунка,  приёмам оклеивания  вертикальных  поверхностей обоями.

Воспитывать у уч-ся аккуратность, экономное отношение к материалам, уважение к труду своей профессии.

Развивать у уч-ся познавательную активность, учебно-производственную самостоятельность.

Материально-техническое оснащение: карточки-задания, инструкционные карты, плакат «Оклеивание поверхностей обоями», отвес-1шт, кисть маховая-4шт, рулетка-1шт, нож малярный-1шт, ножницы-2шт, шпатель металлический-4шт, ведро-3шт, валик резиновый-2шт.

# Ход урока

I. Организационная часть 5 минут.

-Доклад дежурного о наличии уч-ся в группе.

-Проверка внешнего вида и готовность к уроку.

II. Вводный инструктаж: 55 минут

- Сообщение уч-ся темы и целей урока.

- Опрос учащихся по пройденному материалу:

2.1 По карточкам-заданиям:

2.2 Устный опрос по вопросам:

-Основные операции при окраске неводными составами?

-Какими кистями чаще окрашивают оконные и дверные переплёты?

-В каких целях поверхности окрашивают масляными составами?

-Механизированные инструменты при окраске масляными составами?

-Дефекты при неправильной окраске?

-Инструменты для подготовки поверхностей под окраску?

-Влажность поверхностей перед окраской?

-Перечислите неводные составы?

-Способы устранения дефектов?

-Уход за кистями?

2.2 Закрепление знаний по технике безопасности.

-Наличие рабочей одежды и обуви?

-Исправность рабочего инструмента?

-Индивидуальные средства защиты?

-Освещение рабочих мест?

-Содержание рабочего места в процессе работы в порядке?

-Наличие вентиляции в мастерской?

Объяснение и показ нового материала.

Обои - рулонные бумажные материалы, изготовляемые нанесением на бумагу декоративного покрытия печатным способом с последующей отделкой или без неё, предназначенные для оклейки стен и потолков жилых и общественных зданий.

Виды обоев: простые, тиснёные, виниловые, структурные, текстильные, жидкие,

стекловолокнистые,  пробковые, металлизированные, фотообои, для натяжных потолков.

Бордюры и фризы – это полосы бумаги, вдоль которых нанесены рисунки. Они предназначены для оклейки верхнего обреза обоев.

Допустимая температура воздуха в помещении – не ниже 10С; рекомендуемая температура – 15…20С. Допустимая влажность воздуха при оклейке  - не выше 70 %.

Влажность бетонных поверхностей должна быть не выше 4%, остальных поверхностей – 8%.

Технологическая последовательность выполнения обойных работ.

1.Подготовка поверхностей (показ с объяснением):

Ранее окрашенные клеевой краской поверхности нужно очистить от набела, для этого поверхность смачиваем водой и шпателем счищаем всю краску;

Ранее окрашенные масляной краской поверхности - удаляем местные шелушения, шпаклюем их.

Обшитые гипсокартонными листами поверхности – стыки листов заполняем шпатлёвкой с проклейкой серпянкой или клеевых лент.

Ранее оклеенные стены обоями – старые обои полностью удаляем, иначе при высыхании новые плотные обои оторвут старый слой. Старые обои обильно пропитываем тёплой водой, а затем с помощью шпателя их удаляем.

Оштукатуренные поверхности – необходимо очистить верх стены от набела, расшиваем и подмазываем трещины. Выравниваем поверхность стен путём сплошного шпатлевания. Затем поверхность шлифуем наждачной бумагой и грунтуем.

Инструмент: кисть маховая, металлический шпатель.

Материал: грунтовка, шпатлёвка, наждачная бумага, пемза, серпянка.

2.Подготовка обоев (показ с объяснением): обои нужно нарезать на полотнища по высоте стены, подгоняя их по рисунку. Нарезанные полотнища обоев укладываем лицевой поверхностью вниз на  бумагу, расстеленную на полу. Их укладываем таким образом, чтобы каждое выступало на 2-3см.

Инструмент: рулетка, нож малярный.

Материал: рулоны обоев.

3.Приготовление клейстера (показ с объяснением): применяемый клей зависит от основания и вида обоев. Способ приготовления клея КМЦ заводского изготовления – содержимое пакета медленно засыпать в холодную воду, создавая в ней круговорот, интенсивно перемешивая 2 минуты. Через 10 минут после повторного перемешивания клей готов к применению.

Приспособление: ведро.

Материал: клей обойный КМЦ, вода.

4.Нанесение клеевого состава на поверхность стен (показ с объяснением): клей наносится на стены с помощью  маховой кисти или макловицы на ширину полотнища.

Инструмент, приспособления: стремянка, кисть маховая или макловица, ведро.

Материал: клей обойный.

Нанесение клеевого состава на обои: клей на обои наносим кистью широкой полосой вдоль всего полотна, затем зигзагообразными движениями кисти поперёк полотна, а

потом по всей поверхности продольными движениями. После нанесения клея, обои выдерживают не менее 5 минут для пропитки полотнищ.

5.Наклеивание обоев на стену (показ с объяснением): наклеивать обои можно встык или внахлёстку, это зависит от вида обоев. Оклеивание стен начинают от угла наружной стены комнаты и продолжают от окна к двери. Первое полотно наклеивают строго по отвесу или по вертикальной линии, отбитой намеленным шнуром. При наклеивании полотнищ внахлёстку, кромка накладываемого полотнища на приклеенное полотнище  должна быть обращена к свету. Оклеивая обоями углы комнаты, не следует загибать на смежную стену широкую полосу обоев, так как при этом образуются вздутия и др. дефекты. Ширина полосы крайнего полотнища, заходящего на соседнюю стену в углах, должна быть 10-20мм.

Приглаживают обои посередине сверху вниз и от середины к краям чистыми тряпками, резиновыми валиками, пластмассовыми шпателями. Участки поверхности  над дверьми и окнами оклеивают кусками обоев, которые остаются при раскройке полотнищ.

Инструмент, приспособления: отвес, кисть, валик, шпатель, ножницы, стремянка.

Материалы: клей, обои.

6.Наклейка бордюра, фриза. После оклейки стен приступают к наклейке бордюра, фриза. На бордюр наносится клей с помощью кисти флейца, а поверхность под бордюр промазывается клеем. Наклеенный бордюр приглаживается.

Инструмент, приспособления: кисть-флейц, стремянка.

Материалы: клей, бордюр, фриз.

3.1 Закрепление материала вводного инструктажа:

- Что такое обои?

- Какая допустимая температура воздуха при оклейке обоями помещения?

- Как наклеивается первое полотнище?

- Какие существуют способы наклейки обоев?

- Как должны располагаться швы при оклейке внахлёстку?

- Как ведут оклейку обоев в помещении?

- Как разглаживают обои?

- Как оклеивают внутренние углы?

- Назовите приспособление при работе на высоте при оклеивании верха стен?

-Назовите виды обоев?

3.2 Задание на урок.

Распределение учащихся по рабочим местам:

2 учащихся - подготовка поверхности

2 учащихся - подготовка поверхности

2 учащихся – намазывание клея на обои и стены

2 учащихся - наклеивание обоев на стены

2 учащихся – наклеивание бордюра, фриза

III. Текущий инструктаж.

Слежу за организационным началом работы, порядком на рабочих местах, соблюдением правил техники безопасности. Систематически делаю обходы рабочих мест с целью оказания практической помощи. Обращаю внимание на правильное выполнение приёмов работы, на качество выполняемых работ. В необходимых случаях провожу дополнительные инструктажи, оказываю практическую помощь.

Подготовка к заключительному инструктажу (принимаю и оцениваю работы).

IV. Заключительный инструктаж:

-Анализ урока (общий результат группы, разбор ошибок, соблюдение правил т/б).

-Объявляю оценки уч-ся, анализируя их.

_Уборка рабочих мест.

Задание на дом: Завражин Н.Н. «Технология отделочных строительных работ»: учеб.  пособие для нач. проф. образования,2009. - стр.273-280

КАРТОЧКА – ЗАДАНИЕ

Тема: Оклеивание поверхностей стен обоями.

Задание: Заполните таблицу:

Возможные дефекты при оклеивании поверхностей бумажными обоями, причины и        	способы их устранения.

| Дефекты | Причины появления | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Пузыри, морщины, складки |  |  |
| Полотнища расположены наклонно |  |  |
| Рисунок смежных полотнищ не совпадает |  |  |
| Заметны швы |  |  |
| Полное или частичное отслаивание обоев |  |  |
| Обои разорваны в углах стен |  |  |
| Твёрдые вкрапления под обоями |  |  |

КАРТОЧКА – ЗАДАНИЕ

Тема: Оклеивание поверхностей стен обоями.

Задание: Заполните таблицу

Возможные дефекты при оклеивании поверхностей бумажными обоями, причины и        	способы их устранения.

ЭТАЛОН ОТВЕТА

| Дефекты | Причины появления | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Пузыри, морщины, складки | Замедленное высыхание обоев из-за низкой температуры, применение загущенного клея, плохое разглаживание | Обои переклеить; повысить температуру воздуха в помещении, применить клей в соответствии с плотностью обоев, тщательно разглаживать полотнища |
| Полотнища расположены наклонно | Работа выполнена без проверки вертикальности стен (отвесом) | Переклеить обои; первое полотнище наклеить строго по отвесу |
| Рисунок смежных полотнищ не совпадает | Плохо подобран рисунок | Переклеить полотнища обоев с точным совпадением рисунка |
| Заметны швы | При наклеивании внахлестку шов расположен против света | Переклеить обои; наклеивать обои от оконного проёма |
| Полное или частичное отслаивание обоев | Не удалён набел, ускоренное высыхание обоев от сквозняков, применение слабого клея | Отогнуть отклеенную часть полотнища, клеем растушевать набел, промазать обои клеем и подклеить; устранить сквозняки, применить клей в соответствии с плотностью обоев |
| Обои разорваны в углах стен | Угол заклеен целым полотнищем | Переклеить обои, предварительно раскроив полотнища для припуска на смежную стену на 10-20мм |
| Твёрдые вкрапления под обоями | Загрязнённость клейстера или поверхности твёрдыми частицами | Переклеить обои на клее, процеженном через сито; зачистить поверхности |