Инструкционная карта

«Разборка двигателя ВАЗ-2108, 21083»

| № операции | Наименование операции | инструмент |
| --- | --- | --- |
| 1 | Снять инжектор (карбюратор) | головка 13 |
| 2 | Снять генератор | головка 19, 13, 17 |
| 3 | Снять бензонасос | ключ 13 |
| 4 | Снять стартер | ключ 13 |
| 5 | Снять распределитель | ключ 10 |
| 6 | Открутить болт шкива коленвала | головка 19 |
| 7 | Снять шкив |  |
| 8 | Открутить чайку натяжного ролика | ключ 17 |
| 9 | Снять ремень распредвала |  |
| 10 | Снять шеберню коленвала со шпонкой |  |
| 11 | Снять маслонасос | головка 10 |
| 12 | Снять крышку распредвала | ключ 10 |
| 13 | Снять шестерню распредвала со шпоной | ключ 17 |
| 14 | Снять--------распредвала и водяной насос | головка 10 |
| 15 | Снять распредвал | головка 13 |
| 16 | Снять головку, блоки | головка 10 и гранеключ |
| 17 | Снять ведущий и ведомый диски сцепления | головка 8 |
| 18 | Снять маховик | головка 17 |
| 19 | Снять корпус заднего сальника коленвала | головка 10 |
| 20 | Снять нижние крышки шатунов | головка 14 и молоток |
| 21 | Снять крышки опорных шеек коленвала | головка 17 |
| 22 | Сборка производителя в обратном порядке |  |

Инструкционная карта

«Снятие коробки передач автомобиля ВАЗ - 2109»

| № операции | Наименование операции | Инструмент Приспособления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поставить подставку под двигатель | подставка |
| 2 | Отсоединить трос сцепления | ключ 17 |
| 3 | Отсоединить трос спидометра | плоскозубцы |
| 4 | Снять стартер |  |
| 5 | Снять полуоси | См. инструкционную карту на разборку передней подвески |
| 6 | Открутить болты кронштейнов крепления КПП | ключ 13 |
| 7 | Открутить болты крепления КПП | головка 17, 19 |
| 8 | Снять коробку передач |  |
| 9 | Сборка производителя в обратном порядке |  |

Инструкционная карта

«Разборка двигателя ВАЗ-2101»

| № операции | Наименование операции | инструмент |
| --- | --- | --- |
| 1 | Снять карбюратор | ключ,головка 13 |
| 2 | Снять генератор | головка 19, 13, 17 |
| 3 | Снять бензонасос | ключ 13 |
| 4 | Снять стартер | ключ 13 |
| 5 | Снять распределитель | ключ 13 |
| 6 | Снять крышку распредвала | головка 10 |
| 7 | Снять шкив коленвала | ключ 38 |
| 8 | Снять водяной насос | головка 13 |
| 9 | Снять крышку цепи распредвала | головка 10 |
| 10 | Снять натяжитель цепи | головка 10 |
| 11 | Снять звездочку распредвала | головка 17 |
| 12 | Снять промежуточную звезду распредвала | головка 17 |
| 13 | Снять натяжитель цепи | ключ 17 |
| 14 | Снять цепь |  |
| 15 | Снять корпус распредвала | головка 13 |
| 16 | Снять коромысла |  |
| 17 | Снять головку блока | головка 19, 13 |
| 18 | Снять ведущий и ведомый диски сцепления | головка 13 |
| 19 | Снять маховик | головка 17 |
| 20 | Снять корпус заднего сальника коленвала | головка 10 |
| 21 | Снять масляный насос | головка 13 |
| 22 | Снять нижние крышки шатунов | головка 14 и молоток |
| 23 | Снять крышки опорных шеек коленвала | головка 17 |
| 24 | Сборка производителя в обратном порядке |  |

Инструкционная карта

«Снятие коробки передач автомобиля ВАЗ - 2101»

| № операции | Наименование операции | Инструмент Приспособления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсоединить эластичную муфту от КПП | ключ 19 |
| 2 | Отсоединить рабочий цилиндр сцепления | ключ 13 |
| 3 | Отсоединить поперечину крепления КПП | ключ 13 |
| 4 | Снять стартер | ключ 13 |
| 5 | Открутить болты крепления картера маховика | Головка 19,17 |
| 6 | Снять коробу передач |  |
| 7 | Сборка производителя в обратном порядке |  |