ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»

Учебный элемент № 10

| Наименование УЭ | Вытягивание тяг |
| --- | --- |
| Профессиональная область | Строительство |
| Наименование модуля | Технология штукатурных работ |

Иркутск

2011

Вытягивание тяг

Учебный элемент № 10 – Иркутск: ОГБОУ СПО ИТАС, 2011 г, 13 л.

Фисаченко Н.В.

Учебный элемент предназначен для обучающихся учреждений начального и среднего профессионального образования при изучении дисциплины «Технология штукатурных работ».

Автор:

Фисаченко Нина Васильевна, преподаватель спец.технологий.

| М | Учебный элемент №10 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование: Вытягивание тяг Профессиональная область: Строительство | декабрь 2011 | страница 3 |
| Цели: Изучив данный элемент, Вы сможете: Распознавать виды архитектурных обломов по размерам и формам Перечислять составные части (детали) шаблона Собирать шаблон из деталей |

| М | Учебный элемент №10 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование: Вытягивание тяг Профессиональная область: Строительство | декабрь 2011 | страница 4 |
| Внимание! Место стыка стен и потолка можно украсить прямоугольными или фигурными карнизами (тягами). Тяги – это профилированные полосы или обрамления, выполненные из строительного (штукатурного) раствора путем поступательного прямолинейного или криволинейного движения шаблонов. Тяги бывают простые, средней сложности и сложные, а по своей форме – прямолинейные и криволинейные |

| М | Учебный элемент №10 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование: Вытягивание тяг Профессиональная область: Строительство | декабрь 2011 | страница 5 |
| Внимание! Каждая тяга состоит из отдельных простейших элементов – архитектурных обломов, различающихся по профилю (поперечному сечению). Обломы бывают прямолинейные и криволинейные. Прямолинейные обломы полочка полка Профили прямолинейных тяг Криволинейные обломы обратный вал прямой вал Профили криволинейных тяг |

| М | Учебный элемент №10 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование: Вытягивание тяг Профессиональная область: Строительство | декабрь 2011 | страница 6 |
| Каблучки Гуськи прямой гусек обратный гусек Выкружки прямая выкружка обратная выкружка |

| М | Учебный элемент №10 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование: Вытягивание тяг Профессиональная область: Строительство | декабрь 2011 | страница 7 |
| Тяги бывают: Простые Средней сложности Сложные Важно! Правильным сочетанием обломов может быть создана красивая по форме тяга. Тягами оформляют фасады и внутренние помещения, вытягивая карнизы, обрамляя оконные проемы. |

| М | Учебный элемент №10 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование: Вытягивание тяг Профессиональная область: Строительство | декабрь 2011 | страница 8 |
| Тяги выполняют с помощью шаблонов Изготовление шаблона Внимание! Профильная доска является основной частью шаблона Профильная доска Профильную доску изготавливают из прямослойной несучковатой строганной сосковой или еловой доски. |

| М | Учебный элемент №10 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование: Вытягивание тяг Профессиональная область: Строительство | декабрь 2011 | страница 9 |
| На профильную доску вычерчивают контуры запроектированной тяги, затем срезают ножом по контуру излишки древесины и получают заданный профиль. Одну сторону доски срезают под углом 30°-40°, так на профильной доске образуют две стороны, которые называются: срезанная – «на лоск» и не срезанная – «на сдир». Сторона доски на сдир обивается жестью, контур которой полностью совпадает с контуром тяги. При изготовлении профильной доски внизу и вверху ее оставляют ровные удлиненные части – отмазки. Внимание! При вытягивании тяги отмазки образуют ровные полосы на стене и на потолке, которые предохраняют тягу от загрязнения. |

| М | Учебный элемент №10 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование: Вытягивание тяг Профессиональная область: Строительство | декабрь 2011 | страница 10 |
| Салазки Салазки – это строганая доска, длина которой в 1,5 раза больше высоты профильной доски, ширина может составлять 100 мм и больше. Назначение салазок – двигаться по правилу, чтобы они не могли отходить от стены или, наоборот, приближаться к ней. На салазки под углом 90° устанавливают профильную доску. Внимание! Нижняя отмазка профиля должна располагаться на одном уровне салазок. Вся конструкция крепится гвоздями. |

| М | Учебный элемент №10 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование: Вытягивание тяг Профессиональная область: Строительство | декабрь 2011 | страница 11 |
| Полозок К нижней стороне салазок крепят полозок - строганый брусочек квадратной или прямоугольной формы, равный длине салазок. Назначение полозка – точно направлять шаблон по правилам и не давать ему возможность вдавливаться в тягу. Внимание! При изготовлении шаблона полозок крепят временно гвоздями, окончательно его прибивают по навешенным нижним правилам. Подкосы Подкосы – это круглые строганые палки, которые удерживают профильную доску и одновременно являются ручками шаблона. |

| М | Учебный элемент №10 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование: Вытягивание тяг Профессиональная область: Строительство | декабрь 2011 | страница 12 |
| Сборка шаблона Запомните! Последовательность сборки шаблона: Профильную доску ставят в центр салазок так, чтобы нижняя отмазка была на одном уровне с кромкой салазок и крепят ее гвоздями. К профильной доске и салазкам прибивают подкосы. К нижней стороне салазок прибивают полозок. Важно! Для более прочного крепления профильной доски в салазках выбирают паз, куда устанавливают профильную доску. |

| М | Учебный элемент №10 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование: Вытягивание тяг Профессиональная область: Строительство | декабрь 2011 | страница 13 |
| ТЕСТ для проверки усвоения знаний по теме «Изготовление шаблона для вытягивания тяг» Выберите правильный ответ на следующие вопросы: Да Нет 1. 2. 3. 4. 5. |

| М | Учебный элемент №10 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование: Вытягивание тяг Профессиональная область: Строительство | декабрь 2011 | страница 14 |

| М | Учебный элемент №10 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование: Вытягивание тяг Профессиональная область: Строительство | декабрь 2011 | страница 15 |

| М | Учебный элемент №10 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование: Вытягивание тяг Профессиональная область: Строительство | декабрь 2011 | страница 16 |

| М | Учебный элемент №10 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование: Вытягивание тяг Профессиональная область: Строительство | декабрь 2011 | страница 17 |

| М | Учебный элемент №10 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование: Вытягивание тяг Профессиональная область: Строительство | декабрь 2011 | страница 18 |

| М | Учебный элемент №10 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование: Вытягивание тяг Профессиональная область: Строительство | декабрь 2011 | страница 19 |

| М | Учебный элемент №10 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование: Вытягивание тяг Профессиональная область: Строительство | декабрь 2011 | страница 20 |

# Text boxes

полочка

полка

валик

вал

обратный вал

прямой вал

вал

прямой каблучок

обратный каблучок

обратный каблучок

прямой каблучок

Профили

криволинейных тяг